IV     SUROVINI I POMO[NI MATERIJALI I ENERGII UPOTREBENI ILI PROIZVEDENI VO INSTALACIJATA

S O D R @ I N A

IV.1      Surovini i pomo{ni materijali koi se koristat vo

,,Ading-Gradba,,  Strumica......................................................................2

IV.2     Opis na gotovi proizvodi vo,,Ading-Gradba,,Strumica...................5

IV.3      Lista na energii........................................................................................6

IV.4       Laboratorija.............................................................................................6

IV.5       Opis  na  osnovni  surovini za proizvodstvo na beton...................7

IV.6       Detalen opis na surovini za proizvodstvo na beton ....................10

Prilog II

- Aneks 1 Tabela IV.1.1

- Aneks 1 Tabela IV.1.2

IV.1. Surovini i pomo{ni materijali koi {to se koristat vo

,,Ading-Gradba,,  Strumica

Surovini i pomo{ni materijali koi se koristat vo ,,Ading-Gradba,,  Strumica  vo zavisnost od proizvodite koi se  proizveduvaat se slednite materijali: cement, agregat, dodatoci i voda.

Surovina koja {to se koristi za proizvodstvo na beton :

| Surovina | Potro{uva~ka |
| --- | --- |
| Re~na pesok Re~en agregat Re~en agregat Vkupno : | Frakcija | Potro{uva~ka |
|  | I 0-4 mm |  |
|  | II 4-8 mm |  |
|  | III 8-16 mm |  |
|  |  | 2.200 m3 |
| Cement | 830 toni/2006 godina |
| Hidrofob | 290 kg/2006god |

Betonska baza

Osnovni surovini za proizvodstvo na beton se : cement, agregat, dodatoci i voda. Od cementot i voda so hidratacija nastanuva cvrsta `elatinozna masa koja gi slepuva dodadenite materii (agregati) pritoa gradej}i ve{ta~ki kamen koj se narekuva beton. Hidratacijata deluva pred se zacvrstuvaweto na sve`iot beton vo cvrst beton. Zacvrstuvaweto, postignuvaweto na cvrstina se prodol`uva za eden podolg vremenski poeriod. Agregatot, cementot, vodata i dodatocite se merat na vaga i se dodavaat vo betonska me{alka. Posle kratko me{awe se ispu{ta vo transportno sredstvo traktor prikoli~ar so koe se transportira sve`iot beton do Hala I i Hala II .

Proizvedeni tipovi na beton:

| Red br | Tipovi na beton | Vkupno proizvodstvo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gotov beton MB 35 | 2.070 m3 |
| Vkupno | 2.070 m3 |

Soglasno tipot na proizvodstvo, vo slu~ajot imame proizvodstvo na beton, koe {to pobrzo treba da se iskoristi otkako }e se izgotvi, nema skladirawe na koli~estvo beton (zalihi) i vedna{ se nosi vo Hala I i Hala II.

Primena na gotovite proizvodi

Proizvedeniot beton se koristi za izrabotka na proizvodi koi se potrebni za postavuvawe na Elektroenergetski sitemi za potrebite pred se za potrebite na EVN Makedonija. Betonot gi za~uvuva svoite mehani~ki svojstva pri visoki temperaturi i e otporen na dejstvo na hemiski reagensi.

MB 35 - Soliden beton, za betonirawe-izrabotka na elementi kako betonski stolbovi, konzoli, monta`ni betonski trafostanici. Betonot treba da ima solidna izdr`livost na razni uslovi na eksploatacija.

Elektrosnabduvawe

Snabduvaweto so elektri~na energija vo ,,Ading-Gradba,,  Strumica  e od EVN - Makedonija, preku sopstvena trafostanica 630 KVA, a potoa se distribuira  do potro{uva~ite na Betonska baza  i propratnite delovi od celata instalacija.

Elektri~nata energija se upotrebuva za:

- odvivawe na celokupniot tehnolo{ki proces;

- osvetluvawe na prostoriite i prostorot.

Godi{na potro{uva~ka na elektri~na energija vo ,,Ading-Gradba,, Strumica iznesuva 27.404 KW/h.

Vodosnabduvawe

Vodosnabduvawe so sanitarna voda, kako i so voda potrebna za odvivawe na tehnolo{kiot proces vo ,,Ading-Gradba,,  Strumica  se vr{i preku pumpa od bu{otina.

Vodata vo ,,Ading-Gradba,,  Strumica  se koristi vo samiot proces za proizvodstvo na beton i za miewe na instalacijata.

Potreba od voda se javuva i za piewe, odr`uvawe na higiena na vrabotenite i odr`uvawe na higiena na sanitarnite jazli.

Prose~nata godi{na potro{uva~ka na voda vo iznesuva 2.400 m3.

Vodata vo ,,Ading-Gradba,,  Strumica  se koristi vo samiot proces za proizvodstvo na beton i za miewe na instalacijata. Od bu{otinata se crpi voda so pumpa za potrebite na betonskata baza, za tehnolo{kiot proces. Vodata se koristi za proces na proizvodstvo na beton, dodeka mnogu mal del se koristi za miewe na mikserot i ~istewe na propratnite delovi na instalacijata vo ,,Ading-Gradba,,  Strumica.  .

Vodosnabduvawe so voda potrebna za piewe i odr`uvawe na higiena vo ,,Ading-Gradba,,  Strumica  se vr{i od gradskiot vodovod na Strumica.

Ima kanalizacionen odvod od sanitarenite  jazli kon septi~ka jama koja se nao|a na ju`niot del na instalacijata ,,Ading-Gradba,,  Strumica.

IV.1.2 Pomo{ni materijali

Pomo{ni materijali koi se koristat vo ,,Ading-Gradba,,  Strumica  se: Armirano `elezo 6, 8 ,10  i 12 mm ,   i `ica za armirawe.

Potro{uva~kata na pomo{ni materijali prika`ana e na slednata tabela:

| Pomo{ni materijali | Potro{uva~ka |
| --- | --- |
| Ramno 6 mm i 8 mm | / |
| Rebresto 10 mm i 12 mm | / |
| Vkupno Armirano `elezo | 390 toni/2006 |
| @ica za armirawe | 1,6 toni/2006 |

Ovoj materijal e vgraden vo betonskite elementi.

IV.2. Opis na gotovi proizvodi vo,,Ading-Gradba,,Strumica

Proizvedeni tipovi na beton:

| Red br | Tipovi na beton | Vkupno proizvodstvo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gotov beton MB 35 |  |
| Vkupno | 2.070 toni/2006 |

Gotov beton MB 35  vedna{ se vgraduva vo proizvodite na ,,Ading-Gradba,,  Strumica.

Armirano betonski stolbovi se izrabotuvaat kako niskonaponski i visokonaponski stolbovi.

- Niskonaponskite stolbovi se od 9 metri i 10 metri nose~ki od

agol na skr{nuvawe ( = 20°, 40° i 60° .

- Visokonaponskite stolbovi za Visok napon 10/20 KV se od 11, 12

do 13 i 14 metri.

- Konzolite se izrabotuvaat od armatura i visokokvaliteten

beton i se izrabotuvaat sprema vidot na stolbot nose~ki i zatezni i sprema rasporedot na provodnicite vo linija i triagolen raspored.

.Za site betonski trafostanici se izrabotuvaat :

- Betonski temelni plo~i

- Betonski temeli

- Betonski patos so otvori za transformator i otvori za nizok i visok napon

- Betonski stolbovi

- Fasadni i pregradni plo~i

- Betonski krov

Ovie proizvodi proizvedeni vo Hala I i Hala II posle 24 - 48 ~asa , se vadat od kalapite i se nosat na otvoren prostor kade se magacioniraat  izvesen period izlo`eni na nadvore{ni uslovi.

IV.3. Lista na energii

Goriva koi se koristat na postrojkata za proizvodstvo na beton i betonski elemeni vo ,,Ading-Gradba,,  Strumica  e elektri~na energija.

Potro{uva~kata na energii prika`ana e na slednata tabela:

| Energii | Potro{uva~ka |
| --- | --- |
| Elektri~na energija | 27.404 kW |

Elektri~na energija

Snabduvaweto so elektri~na energija e od EVN - Makedonija, preku sopstvena trafostanica, a potoa se prenesuva do potro{uva~ite na Betonskata baza i propratnite delovi od celata instalacija.

IV.4  Laboratorija

Laboratorija nemaat,  analizite se vr{at vo centralna laboratorija na Ading Skopje

Kratok opis na ispituvawe na kvalitetot na beton koj se vgraduva vo elementite koi se izrabotuvaat vo ,,Ading-Gradba,,  Strumica  :

Izraboteniot betongi zadr`uva site karakteristiki potrebni za kvalitetot na proizvodi  na ,,Ading-Gradba,,  Strumica. Toa se :

( Mehani~ki svojstva

( Jakost na beton

( Konstruktivni svojstva na beton

Pri ispituvawata na betonskite stolbovi i elementi doka`ani se potrebnite karakteristiki :

Stati~ki so sila na vrv , sila na zategawe, opterrtetuvawe na elementot stolbot do maksimum za da odgovara na svoite potrebi.

Vidi prilog analiza od Ading-Skopje.

IV. 5        Opis  na  osnovni  surovini za proizvodstvo na beton

Cement

Cement e hidrauli~no mineralno vrzivno sredstvo koe se dobiva so melewe na Portland cementen klinker, koj pak se dobiva pe~ewe na varovnik i glina na temperature od 1350-1450 °C . Britanskiot in`ewer Xozef Aspdin go patentiral Portland cementot 1824 god., a nare~en e po varovni~kata karpa na ostrovot Portland vo Gol. Britanija zaradi sli~nosta na bojata. Pokraj portland cementniot klinker, za ~ie dobivawe se koristi me{avina na varovnik i glina vo odnos 3:1 (odnos na masite), vo cementot redovno e prisutna i mala koli~ina na gips (do 5%) koja se dodava zaradi regulirawe na vremeto na vrzuvawe na cementot. Portland cementot go karakterizira srazmerno konstanten hemiski sostav i toa: CaO(vrzan) 62-67%, SiO2 19-25%, Al2O3 2-8%, Fe2O3 1-5%, SO3 najmnogu 3-4,5% , CaO (nevrzan) najmnogu 2%, MgO najmnogu 5%, alkalii (Na2O i K2O) 0,5-1,3%. Cementite voop{to se delat na vidovi i klasi. Vidovi pretstavuvaat kategorii na cement vo zavisnost od sostavot i tehnologijata na proizvodstvo, dodeka klasite na cement gi ozna~uvaat nivnite mehani~ki karakteristiki. Se delat vo dve osnovni grupi:  cementi na baza na portland cementen klinker  i na ostanati - specijalni vidovi na cement.

Voda

Vodata pretstavuva neophodna komponenta na sekoja betonska me{avina, bidej}i samo vo nejzino prisustvo e mo`no da se odviva procesot na hidratacija na cementot. Pokraj ova, vodata vo sve`iot beton zna~ajna e kako komponenta so koja se ostvaruva potrebniot viskozitet na betonskata smesa, odnosno kako komponenta koja ovozmo`uva efikasni vgraduvawe i zavr{na obrabotka na betonot. Vodata za priprema na betonot ne smee da sodr`i sostojki koi mo`at nepovolno da vlijaat na procesot na hidratacija na cementot, isto taka  nitu takvi sostojki koi mo`at da bidat pri~ina za korozija na armaturata (~elikot)  vo armirano betonski konstrukcii. Vodata za piewe prakti~no sekoga{ gi zadovoluva navedenite uslovi, pa taa mo`e da se upotrebuva za priprema na beton i bez posebno doka`uvawe na soodvetnosta na namenata. Me|utoa, vo site ostanati slu~ai mora da se prilo`at dokazi za kvalitetot na vodata za beton.

Agregat

Agregatot  u~estvuva so 70-80% vo vkupnata masa na betonot i od negovite karakteristiki zavisat i svojstvata na betonskite smesi i svojstva na ocvrsnatiot  beton. Za priprema,  potpolno ramnomerno se koristat kako prirodni [pesok i krupni~av pesok({qunak)], taka i droben materijal. Sekako vo obzir doa|a i me{avina na separiran {qunak, odnosno pesok i droben agregat. Drobeniot materijal po pravilo e poskap, pa na prirodniot sekako re~niot vo praktikata i naj~esto mu se dava prednost. Prirodniot materijal zaradi zaoblensta na zrnata mnogu popovolno vlijae na vgradlivosta i obrabotkata na betonskite smesi. Me|utoa i drobeniot materijal ima odredeni prednosti, toj vo petrografska smisla e mnogu pohomogen, a toa uslovuva mnogu pomala koncentracija na naponot vo ocvrsnatiot beton pod opteretuvawe i pri temperaturni promeni. Oblikot na zrnata koi imaat ostri ivici kaj drobeniot materijal ovozmo`uva ostvaruvawe na vkle{tuvawe na sosednite zrna, pa toa doprinesuva za zgolemuvawe na mehani~kite karakteristiki, posebno za zgolemuvawe na cvrstinata na betonot pri zategawe.

### Dodatoci na betonot - Aditivi

Aditivi se supstancii koi so svoite fizi~ko, hemisko ili kombinirano dejstvo vlijaat na odredeni svojstva na sve`iot ili ocvrsnatiot beton. Doziraweto na aditivi e obi~no okolu 5% od masata na cementot, i se dodavaat pri spremaweto na betonskata smesa.

Naj~esto koristeni aditivi se :

- Plastifikatori se dodatoci koi gi podobruvaat vgradlivosta i obrabotlivosta na betonskite smesi, pa mo`e da ka`eme deka pretstavuvaat regulatori na reolo{kite svojstva na sve`iot beton. Vo ponovo vreme se pove}e doa|a do primena na t.n. superplastifikatori, pa i hiperplastifikatori, koi ovozmo`uvaat u{te pozna~ajno namaluvawe na koli~inata na voda vo sve`iot beton, a pri toa da ne se zagrozi vgradlivosta i obrabotlivosta na betonot. Namaluvaweto na voda mo`e da bide i preku 30%.

- Aeranti (vovlekuva~i na vozduh) se aditivi so koi vo strukturata na betonot se formiraat meur~iwa (globuli) na vozduh od redot na veli~ina od 0,01-9,3 mm. Ovie meur~iwa ramnomerno se rasporedeni vnatre vo masata na betonot, i takvata struktura uslovuva zgolemena otpornost na dejstvo od mraz.

- Zatnuva~i isto kako i aerantite, mo`e da  se smetaat za aditivi regulatori na strukturata na betonot. Posle nivnata reakcija so klinkerot materijalite se dobivaat produkti koi gi zatnuvaat kapilarnite pori vo cementniot kamen. Na toj na~in se zgolemuva stepenot na nepropustlivost na ocvrsnatiot beton.

- Akceleratori (zabrzuva~i) naj~esto se soedinenija na hloridi, taka da najpoznat i naj~esto upotrebuvan accelerator e kalcium hlorid. Toj ne vlijae bitno na vrzuvaweto na cementot, no vo zna~ajna merka go zabrzuva procesot na ocvrsnuvawe.

- Retarderi deluvaat na toj na~in {to okolu zrnata na cementot se sozdavaat opni (membrani) koi go spre~uvaat brzoto odvivawe na hemiskite reakcii na relacija cement - voda. Najpoznat i najra{iren retard  e sadra.

- Inhibitori na korozija se koristat za namaluvawe na korozija na ~elikot (armaturata) vo betonot.

- Antifrizi se sredstva protiv smrznuvawe na sve` beton, deluvaat taka {to ja sni`uvaat to~kata na smrznuvawe na vodata. So nivna upotreba se ovozmo`uva izveduvawe na betonirawe i na temperaturi poniski od 0 °C .

Vo betonska baza ,,Ading-Gradba,,  Strumica  se koristat slednive aditivi:

Hidrofob - koj se dodava zaradi za{tita na aktivno prodirawe na voda ili orosuvawe na zidovi od betonskite elementi ili zidovite od monta`nite betonski trafostanici.

IV.6	Detalen opis na surovini za proizvodstvo na beton

Cement : Alit (Ca3O.SiO4), Belit (Ca2SiO4), Trikalcium aluminat (3CaO.Al2O3) i drugi komponenti. Cement e fino someleno vrzivno sredstvo koe prvenstveno se sostoi od Kalcium i Aluminium silikati. Cementot i vodata (Cementen malter)ocvrsnuvaat gradej}i cementen kamen, dodeka so pesok i  krupen pesok({qunak) gradi beton. Za dobivawe na cement se me{aat fino someleni surovini, obi~no varovnik i glina se dodeka ne se postigne homogen sostav. Po suva ili vodena postapka se homogenizira surovoto cementno bra{no, a potoa se vr{i sinteruvawe (pe~ewe) na cementnoto bra{no. Otkako }e se otstrani vodata i CO2 , se nosi na melewe vo kugli~ni melnici i se dobiva cement. Vo slu~aj na potreba na me{avinata mu se dodavaat komponenti koi nedostasuvaat za da se postigne sakaniot hemiski sostav. Vo svojot sostav ima i SiO2  i drugi ingradienti vo mali koli~ini.

| Molekularna formula | Empiriska formula | Molarna masa g/mol | Izgled | Specifi~na te`ina kg/m³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ca3O.SiO4 2. Ca2SiO4 3. 3CaO.Al2O3 | 1. Ca3O.SiO4 2. Ca2SiO4 3. 3CaO.Al2O3 | 1. 228,2 2. 172,2 3. 260,2 | 1. Kafeav 2. Plav | 1. 2.853 2. 2.378 3. 3.064 |
| Rastvorlivost vovoda g/100ml(20° C) | To~ka na topewe ° C | Kristalna struktura | Zapalivost | Klasifikacija |
| 1. Rastvorliv 2. Rastvorliv 3. Rastvorliv | 1. 1070 2. 1070 3. 1542 | 1.Bazi~na heksagonalna str 2.Bazi~na heksagonalna str 3.Kubi~en | 1.Ne zapaliv 2.Ne zapaliv 3.Ne zapaliv | / / / |

Agregat: Re~en agregat se sostoi od kvarciti, gabro, silikatni metapesoci, daciti itn

| Molekularna formula | Empiriska formula | Molarna masa g/mol | Izgled | Specifi~na te`ina g/cm³ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SiO2 | SiO2 | 60,0 | kafeavo crna siva boja razni granulacii |  |
| Rastvorlivost vo voda g/100ml(20° C) | To~ka na topewe ° C | Kristalna struktura | Zapalivost | Klasifikacija |
| / | / | / | Ne e zapalliv | / |

Dodatok : Hidrofob  Aluminium sulfat

| Molekularna formula | Empiriska formula | Molarna masa gr/cm³ | Izgled | Specifi~na te`ina g/cm³ ( 20° C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Na-( naftalin-sulfonat-formaldehid-polikondenzat | Na-( naftalin-sulfonat-formaldehid-polikondenzat | / | Temno kafeava te~nost | 1,15 ±0,03 |
| Rastvorlivost vo voda g/100ml(20° C) | Suva materija | Kristalna struktura | Zapalivost | Stabilnost/ Reaktivnost |
| / | 38 ( 2% | / | Ne e zapalliv | Stabilen pri normalni uslovi, pri ekstremno visoki temperature se osloboduvaat oksidi |

MINERALEN SOSTAV NA SUROVINITE:

(Mineral composition)

1.Cement (CaO 61-67%;SiO2 19-23%;Al2O3 2,5-6%;Fe2O3 0-6%;Sulfati 0-2%

2. Agregat [Re~na pesok i droben re~en kamen ( 0-4,4-8,8-16 mm)]

3. Aditivi (Dodatoci)

4. Voda   (H2O)

Chemical Formula: 1. Cement

Composition: Op{t sostav na cement

CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 Sulfate % 61-67% 19-23% 2,5-6% 0-6% 0-2%

Chemical Formula: 2. Agregat

Composition: Op{t sostav na agregat: 2. Pesok re~na

Kvarciti Gabro Silikatni metapesoci Daciti Drugi % 30-37% 15-20% 12-14% 10-14% 15-33%

Chemical Formula: 3. Dodatok-aditiv

Composition: Hidrofob

Na-( naftalin-sulfonat-formaldehid-polikondenzat Drugo % 99 1

NAPOMENA:

1. Aditivite se opi{ani pogore, dodeka sostavot zavisi od proizvoditelot.

TABELA  IV.1.1.  Detali  za surovini, me|uproizvodi  povrzani so procesite, a koi se upotrebuvaat ili sozdavaat

na lokacijata

"ADING-GRADBA"  Strumica

| Ref.broj ili [ifra | Materijal/ Supstancija | CAS broj | Kategorija na opasnost | Momentalno skladirana koli~ina (toni) | Godi{na upotreba Toni ili m³ | R i S Fraza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cement: | 65997-15-1 | nema | 12 toni | 830 toni | R 36,37,38 S24,25,26,36, 37,39 |
| 2. | Agregat: re~na pesok i droben re~en kamen | 7631-86-9 | nema | 100 m3 | 2.200 m3 | R 20 S nema |
| 3. | Hidrofob: naftalen sulfonat formaldehid polikondenzat | 1321-69-3 50-00-0 | nema Klasa 8 (korozivni (nagrazuva~ki) materii) | 0,020 toni | 0,290 toni | nema R10,26,27,28,34,40,41,43 |
| 4. | Armirano `elezo i `ica | 7439-89-6 | nema | 10 toni | 391,6 toni | nema |

TABELA IV.1.1.  Detali  za proizvodi , povrzani so procesite, a koi se upotrebuvaat ili sozdavaat na lokacijata

"ADING-GRADBA"  Strumica

| Ref.broj ili [ifra | Materijal/ Supstancija | CAS broj | Kategorija na opasnost | Koli~ina Toni ili m³ | Godi{na upotreba Toni ili m³ | Priroda na upotreba | R Fraza | S Fraza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Betonski elementi |  | Nema | 2.070 toni | 2.070 toni | Za postavuvawe na elektroenergetski sitemi | Nema | Nema |