VI  EMISII  VO ATMOSFERATA

S O D R @ I N A

VI.1    Emisii vo atmosferata vo ,,Ading Gradba,, Strumica.....2

VI.2    Uslovi na terenot na instalacijata.....................................4

VI.3    Ocenka na emisiite vo atmosferata..................................  8

Prilog VI

VI .1   Uslovi na terenot na instalacijata

So proglasuvawe na Zakonot za `ivotnata sredina (Sl. Vesnik na RM br. 53/2005) se utvrduvaat pravata i dol`nostite na pravnite i fizi~kite lica vo obezbeduvawe na `ivotnata sredina i prirodata zaradi ostvaruvawe na pravata na gra|anite za zdrava `ivotna sredina.

Vo Zakonot za `ivotnta sredina se predviduva nadzor nad objektite i tehni~ko - tehnolo{ki re{enija za namaluvawe ili spre~uvawe na zagaduvaweto.

Rabotnite organizacii i drugite pravni lica ~ii objekti, uredi i postrojki go zagaduvaat vozduhot vr{at merewa na koli~estvata na ispu{teni materii i vodat evidencija za izvr{enite merewa na na~in i rokovi predvideni so Pravilnikot  za  na~inot  i  rokovite  za  merewe,  kontrola  i  evidencija  na merewata na ispu{tenite {tetni materii vo vozduhot od objekti, postrojki i uredi  {to  mo`at  da go  zagadat vozduhot  nad  maksimalno  dozvolenite koncentracii (Sl. Vesnik na SR Makedonija, br. 13/76) i Pravilnikot za maksimalno dozvolenite koncentracii i koli~estva i za drugi {tetni materii {to mo`e da se ispu{tat vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe (Sl. Vesnik na SRM, br. 3/90).

VI.2.1 Emisii vo atmosferata

Zagaduvawe vo atmosferata koe se javuva vo postrojkata,,Ading Gradba,, Strumica e difuzna imisija na pra{ina koja se javuva pri funkcionirawe na Betonskata baza. Najlesno zabele`livo zagaduvawe na vozduhot, so koe ~esto se soo~uvame vo urbanite sredini, e crniot ~ad. Vsu{nost, toj e sostaven od ~esti~ki, koi se naj~esti kontaminenti na vozduhot i tie zaedno so sulfurnite oksidi gi sozdale prvite problemi so zagaduvaweto na vozduhot (London, 1952 god.). dimenziite na ~esti~kite (cvrsti ili te~ni), koi se dispergirani vo vozduhot, se dvi`at od 2·10-4  µm (dimenzii na molekuli) do 500µm. ^esti~kite so pre~nik pomal od 10 µm se nare~eni fini ~esti~ki ili aerosol i dolgo se zadr`uvaat vo vozduhot, dodeka pogolemite se poznati kako grubi ili talo`ni ~esti~ki i mo`at da se talo`at. Del od ~esti~kite mo`at da se apsorbiraat vo kapkite od vrne`ite i na toj na~in se otstranuvaat od atmosferata.

- Postrojka za proizvodstvo na beton ,,Ading-Gradba,, Strumica

Energens koj se koristi na postrojkata Betonska Baza ,,Ading Gradba,, Strumica e isklu~ivo elektri~na energija. Snabduvaweto so  elektri~na energija se obezbeduva od gradot Strumica preku Trafostanica na EVN . Vo svoeto rabotewe ne koristi jaglen, nafta, mazut, LPG, Gas, Biomasa,  taka da od  Betonska Baza ,,Ading Gradba,, Strumica nema emisija na {tetni i zagaduva~ki materii od to~kasti izvori na zagaduvawe.

Osnoven proces vo postrojkata Betonska Baza ,,Ading Gradba,, Strumica e proizvodstvo na beton. Procesot se vr{i so me{awe na droben agregat na  odredeni frakcii, cement , dodatoci i voda. Procesot na dozirawe na droben agregat se vr{i vo korpa koja se dvi`i po {ini i potoa se istura vo me{alka. Procesot na dotur na pra{kasta surovina vo silos se vr{i so kamion cisterna, so zatvoren sistem. Od silos so cement vo vaga se dozira so pol`est transporter, i pritoa ne mo`e da dojde do  emisija na sitni ~esti~ki vo atmosferata. Zagaduvawe koe e mo`no da se javi e mnogu malo i samo dokolku zatvoreniot sistem na dozirawe e neispraven t.e. dokolku poradi defekt ostanal otvoren.

O~ekuvani polutanti vo atmosferata koi se emitiraat kako rezultat na primenetite tehnolo{ki postapki vo Postrojkata za proizvodstvo na beton se:

-     Cvrsti ~esti~ki od samiot droben agregat (pra{ina)

- Cvrsti ~esti~ki koi mo`e da se javuvat samo pri neispravnost na sistem za transport na pra{kasta surovina cement.

Prevzemeni se site potrebni merki da ne dojde do zagaduvawe vo atmosferata pri koristewe na pra{kastata surovina-cement. Ne se o~ekuva zagaduvawe vo atmosferata od pra{kasta surovina.

Izvr{enite merewa se prestaveni vo Prilog VI.

- Postrojka za proizvodstvo na betonski elementi

Osnoven proces vo postrojkata za proizvodstvo na betonski elementi

e proizvodstvo na elementi od beton koi se koristat za postavuvawe na  elektroenergetski sistemi, kako betonski stolbovi i konzoli i delovi za monta`ni transformatorski stanici. Sve`iot beton od Betonskata baza vedna{ se istura vo pripremeni kalapite za potrebnite betonski elementi vo Hala I i Hala II. Elementite posle 24-48 h se vadat od kalapite i se nosat nadvor na otvoren magacinski prostor, kade {to treba da se izlo`eni na nadvore{ni atmosferski vlijanija izvesno vreme.

O~ekuvani polutanti vo atmosferata koi se emitiraat kako rezultat na primenetite tehnolo{ki postapki vo postrojkata za proizvodstvo na betonski elementi se:

-     Cvrsti ~esti~ki od samiot droben agregat (pra{ina)

- Cvrsti ~esti~ki koi mo`e da se javuvat samo pri neispravnost na sistem za transport na pra{kasta surovina cement.

Izvr{enite merewa se prestaveni vo Prilog VI.

Sistemi za namaluvawe i tretman na zagaduvaweto vo postrojka za proizvodstvo na  betonski elementi ,,Ading Gradba,, Strumica:

Prevzemeni se site potrebni merki da ne dojde do zagaduvawe vo atmosferata pri koristewe na pra{kasta surovina - cement. Transportot na pra{kasta surovina cement se vr{i vo zatvoren sistem, so pol`esti transporteri taka da nema emisija na pra{ina vo atmosferata.

Merewata koi se izvr{eni vo postrojkata ,,Ading Gradba,, Strumica se dadeni vo Tabela br. 1.

VI.3 Ocenka na emisiite vo atmosferata

Interpretacijata  na dobienite podatoci od izvr{enite ispituvawa i ocenka  na vlijanieto  se potpira na ,, Pravilnikot za maksimalno dozvoleni koncetracii  i koli~estva  koi smeat  da se  ispu{taat vo vozduhot od oddelni  izvori na  zagaduvawe ( Slu`ben List na SRM 3/1990) vo koj se prepi{ani  maksimalno dozvolenite  koncetracii  (MDK)  i maksimalno dozvolenite  koli~ini  (MDK) na {tetni materii vo cvrsta , te~na i gasovita  sostojba  {to smeat  da se ispu{taat  vo vozduhot od industriski, komunalni i drugi izvori na zagaduvawe.

Tabela br. 1

| Kapacitet na kotelot Proizvodstvo na parea: Termalen vlez: | / kg/~as / MW |
| --- | --- |
| Gorivo na kotelot Tip:jaglen/nafta/LPG/gas/biomasa itn Maksimalen kapacitet na sogoruvawe Sodr`ina na sulfur: | / kg/~as / % |
| NOx | / mg/Nm³ pri (O°C,3%O2(Te~nost ili gas). 6% O2 (Cvrsto gorivo) |
| Maksimalen volumen na emisija | m³/~as |
| Temperatura | / °C (min) | / °C (max) |
| Periodi na rabota | / ~as /den | / Denovi/godi{no |

Tabela br. 2

| Izvor na emisija | Detali za emisijata | Namaluvawe na zagaduvawe |
| --- | --- | --- |
| Referenca/br. na oxak | Visina na oxak (m) | Supstanca /materijal | Masen protok (mg/Nm³) | Protok na vozduh (Nm³/~as) | Tip nafilter/ ciklon/ skruber |
| 1. Do me{alka na bet. baza Difuzna imisija na pra{ina od rabota na postrojkata | / | Suspendirani ~esti~ki vo ambienten vozduh | Ovde nema masen protok | Respirabilna pra{ina max=0,292mg/m³ sr=0,053 mg/m³ | / |
| 2. Hala 1 za proizvodstvo na betonski elementi Difuzna imisija na pra{ina od rabota na postrojkata | / | Suspendirani ~esti~ki vo ambienten vozduh | Ovde nema masen protok | Respirabilna pra{ina max=0,079mg/m³ sr=0,021 mg/m³ | / |
| 3. Vo neposredna blizina na soseden objekt (isto~na strana) Difuzna imisija na pra{ina od rabota na postrojkata | / | Suspendirani ~esti~ki vo ambienten vozduh | Ovde nema masen protok | Respirabilna pra{ina max=0,292mg/m³ sr=0,053 mg/m³ | / |

Normalni uslovi za temperatura i pritisok se : 0° C , 101,3 kPa

- Emisija na  na respirabilna pra{ina vo `ivotnata 	sredina i rabotnite prostorii

Mereweto na koncentracijata na respirabilna pra{ina vo rabotnite prostorii za odreduvawe na {tetno vlijanie na istata, se izvr{eni soglasno standardot JUS Z. 30 001/71 vo zavisnost od vidot na pra{ina.

Maksimalno dozvolenite koncentracii na vkupna respirabilna pra{ina od mineralno i organsko poteklo dadeni se vo tabela br. 1

Tabela br 3

| Pra{ina | Respirabilna(mg/m³) | Vkupna(mg/m³) |
| --- | --- | --- |
| 1. MDK za mineralna pra{ina vo vozduhot vo r. prostorii se presmetuva prema % SiO2 | 10 (mg/m³) %resp. SiO2 + 2 | 30 (mg/m³) %resp. SiO2 + 2 |
| 2.Pra{ina vo granit | 2 | 6 |
| 3.Pra{ina od azbest | 1 | 3 |
| 4.Pra{ina od staklena volna | 2 | 6 |
| 5.Jaglenova pra{ina bez SiO2 | 3 | 10 |
| 6.Pra{ina od pamuk, svila, len i konop | 1 | 5 |
| 7.Pra{ina od rastitelno i `ivotinsko poteklo | 3 | 10 |
| 8. Pra{ina od silikati so pomalku od 10% SiO2 (talk,liskun,olivin) | 4 | 12 |
| 9.Pra{ina od plasti~ni materii (olivinhlorid,aminoplas,fenoplast) | 3 | 10 |
| 10.Mineralna pra{ina so pomalku od 1% SiO2 | 5 | 15 |

Ispituvaweto na koncentracijata na respirabilna pra{ina vo vozduhot na rabotnite prostorii izvr{eno e so zemawe na reprezentativni izvadoci na pove}e karakteristi~ni mesta vo rabotnite prostorii i vo `ivotna sredina, odnosno vo neposredna blizina na rabotnikot, ( 1,5 m od povr{inata na koja se nao|a rabotnikot) .

Analiza na respirabilnata pra{ina e vr{ena so digitalen aparat Microdust pro Aerosol Monitoring System Windust pro. [tetnoto vlijanie na pra{inata e odredeno vo soglasnost JUS. Z. BO 001/71 vo zavisnost od vidot na pra{inata.

Tabela br.4/05.07.07        Rezultati od merewata na respirabilna pra{ina

| Reden broj | Merno mesto | Respirabilna pra{ina mg/ m3 | MDK mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | max | sredna vrednost |  |
| 1 | Do me{alka na Betonska baza | 0,292 | 0,053 | 4 |
| 2 | Hala 1 za proizvodstvo na betonski elementi | 0,079 | 0,021 | 4 |
| 3 | Vo neposredna blizina na soseden objekt (isto~na strana) | 0,292 | 0,053 | 4 |

Instrument koristen pri merewa na respirabilna pra{ina  e precizen instrument za merewe na respirabilna pra{ina  tip:

- Microdust pro Aerosol Monitoring System Windust pro,

za merewe na koli~estvo na respirabilna pra{ina izrazena vo mg/m3:

Vrz osnova na dobienite rezultati od izvr{enite merewa na respirabilna pra{ina vo rabotnite prostorii i vo `ivotna sredina na  Betonska baza i proizvodstvo na betonski elementi ,,Ading-Gradba,,  Strumica mo`e da se zaklu~i deka dobienite vrednosti se vo granici na maksimalno dozvolenite koncentracii, soglasno JUS Z. BO 001/71.