VII     EMISII VO POVR[INSKI VODI

I KANALIZACIJA

S O D R @ I N A

VII.1    Voved.......................................................................................................2

VII.2  Uslovi na terenot na instalacijata Ading Gradba Strumica ...2

VII.3 Izvori na industrisko zagaduvawe na vodite..................................3

VII.4 Snabduvawe so voda ...............................................................................5

VII.5 Otpadni vodi ..........................................................................................4

VII.6 Tretman na otpadnite vodi .................................................................6

VII.7 Zaklu~ok ..................................................................................................7

VII.8 Planirani merki ...................................................................................7

Prilog VII

[ema so emisii vo povr{inski vodi

VII.1 Voved

Lokacijata e vo atarot na mesnosta Gradsko Baldovci, od Strumica e oddale~ena 0,5 km, a od selo Gradsko Baldovci 0,5 km. Na ovoj  objekt se vr{i spremawe na beton, izrabotka na del od betonski proizvodi i armatura, poradi {to postojat i objekti so prate~ka sodr`ina za celosno ostvaruvawe na tehnolo{kiot proces. Bidej}i objektot se nao|a odnosno izleguva direktno na regionalen pat Strumica - Valandovo, napraveno e soobra}ajno re{enie so vlezno - izlezni lenti za priklu~uvawe i isklu~uvawe na vozilata {to pridonesuva za bezbedno odvivawe na soobra}ajot.

Vo odnos na okolnite objekti ,,Ading - Gradba,, Strumica, go ima slednovo opkru`uvawe:

- od istok se grani~i so reka Trkawa i neobraboteno zemji{te;

- na jug se grani~i so gradska deponija na grad Strumica;

- na sever se grani~i so Terminal Tran{ped Strumica;

- na zapad  se grani~i so F-ka za Sanitarna keramika ,,Makedonija,, Strumica i Rudnik za nemetali ,,Ogra`den,, Strumica.

Predmetniot prostor na instalacijata fizi~ki e potpolno ograden so ograda od sever, istok, jug i zapad.

So vakva postavenost spre~en e pristapot na neovlasteni lica vo instalacijata na  Ading Gradba Strumica.

Od proizvodniot proces vo Betonskata baza se generira odredeno koli~estvo na otpadna voda, koe e opfateno so talo`nik.

VII.2   Uslovi na teren na instalacijata Ading Gradba

Instalacijata Ading Gradba se nao|a vo gradot Strumica. Lokacijata na Ading Gradba e vo atarot na Strumi~ko pole i se nao|a na ju`niot del na gradot Strumica.

VII.3  Izvori na industrisko zagaduvawe na vodite

Najosnovni parametri na vodata na koi treba da im se posveti vnimanie se:

- temperatura;

-          pH,

- vkupna  alkalnost;

- rastvoren kislorod ;

- BPK 5 ;

- HPK  ;

- vkupno suspendirani ~esti~ki ;

- rastvoreni ~esti~ki ;

- hloridi

Vodata igra dve va`ni ulogi vo industrijata: slu`i za zagrevawe ili ladewe i mo`e da bide direktno upotrebena vo izvesni hemiski procesi kako reaktant, produkt ili rastvoruva~. Vodata za ladewe e najmalku reaktivna, zatoa e i najmalku zagadena. Zatoa i po upotrebata obi~no ne se pro~istuva, tuku direktno se ispu{ta vo vodpriemnicite. Procesnata voda, od druga strana, e mnogu pove}e zagadena, pa zatoa mora da se pro~istuva.

Industriskite otpadni vodi ne mo`at sekoga{ da se pro~istuvaat so konvencionalni uredi za pro~istuvawe na gradskite otpadni vodi, bidej}i mo`at da sodr`at tragovi od metalni joni i nekoi drugi hemiski soedinenija koi se biolo{ki nerazgradlivi i koi deluvaat toksi~no na mikroorganizmite pri sekundarnoto pro~istuvawe. Zavisno od tipot na industrijata, vo industriskite otpadni vodi mo`e da se najdat niza opasni supstanci koi se rastvoreni, suspendirani ili adsorbirani na suspendiranite ~esti~ki.

Industriskite otpadni vodi sodr`at mnogu razli~ni supstanci. Zatoa e nevozmo`no da se dadat nekoi op{ti pokazateli na kvalitetot na industriskite otpadni vodi, tuku za sekoja poedine~na industrija mora da se poznavaat i da se merat onie parametri koi pretstavuvaat potencijalni polutanti. Pokazatelite na kvalitetot na industriskite vodi se podeleni vo dve grupi: op{ti pokazateli i pokazateli na kisloroden re`im (Tab.br.1) i pokazateli na kisloroden re`im (Tab.br.2).

Tabela br 1. Sodr`ina na op{ti pokazateli od povr{inska voda

| Pokazateli | Klasa I | Klasa II | Klasa III | Klasa IV | Klasa V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura |  |  |  |  |  |
| Vidlivi otpadni materii | Bez | Bez | Bez | Bez | - |
| Vidliva boja | Bez | Bez | Sl.zamatena | Zamatena | - |
| Zabele`liva mirizba | Bez | Bez | Sl.zabel. | Zabele`l. | - |
| pH vrednost | 6.5-8.5 | 6.5-6.3 | 6.3-6.0 | 6.0-5.3 | < 5.3 |
| Vkupen suv ostatok (105 0S) mg/l | 350 | 500 | 1000 | 1500 | > 1500 |
| Rastvoreni materii (mg/l) | 350 | 500 | 1000 | 1500 | > 1500 |
| Suspendirani materii (mg/l) | <10 | 10-30 | 30-60 | 60-100 | > 100 |
| Alkalitet CaCO3 (mg/l) | >200 | 200-100 | 100-20 | 20-10 | <10 |

Tabela br. 2  Sodr`ina na pokazateli na kisloroden re`im od povr{inska

voda

| Pokazateli | Klasa I | Klasa II | Klasa III | Klasa IV | Klasa V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rastvoren kislorod (mg/ l O2) | > 8.00 | 7.99-6.00 | 5.99-4.00 | 3.99-2.00 | < 3.00 |
| BPK 5 ( mg/ l O2 ) | < 2.00 | 2.01-4.00 | 4.01-7.01 | 7.01-15.0 | >15.0 |
| HPK ( mg/ l O2 ) | <2.50 | 2.51-5.00 | 5.01-10.0 | 10.0-20.0 | >20.0 |

VII.4 Snabduvawe so voda

Vodosnabduvawe vo Ading Gradba so sanitarna voda e od vodovod Strumica i potro{uva~kata e 20 m³/mese~no.

Vodosnabduvaweto so tehnolo{ka voda za odvivawe na tehnolo{kiot proces vo ,,Ading - Gradba,, Strumica, se vr{i preku sopstvena bu{otina i potro{uva~kata e okolu 200 m³/mese~no .

Vodata vo ,,Ading - Gradba,, Strumica se koristi vo samiot proces za proizvodstvo na beton  i za miewe na instalacijata.

Potreba od voda se javuva i za piewe, odr`uvawe na higiena na vrabotenite i odr`uvawe na higiena na sanitarnite jazli.

VII.5 Otpadni vodi

Vo instalacijata Ading Gradba  se generiraat slednite tipovi na otpadni vodi:

- Otpadna tehnolo{ka voda

٧  - od miewe na me{alkata

Prose~na dnevna koli~ina na otpadna voda od tehnolo{ki proces zavisi od intenzitetot na prigotvuvawe na beton. Vo tekot na denot mo`e  pove}e pati da se podgotvuva beton i dokolku ima vremenska razlika podolga od polovina ~as pome|u podgotvuvaweto na betonot vo me{alkata, taa mora da se izmie so voda i da se ispu{ti vodata. Dokolku ne se izmie me{alkata, na zidovite od me{alkata se nafa}aat tvrdi delovi od stvrdnat beton koi pri slednite podgotvuvawa na betonot pa|aat i me{avinata na betonot ne e kompaktna i ja nema cvrstinata na vrzuvawe. Na sekoe miewe na me{alkata se tro{at okolu stotina litri voda. Prose~na mese~na koli~ina na otpadna voda od miewe na me{alka e okolu 6 m³.

Otpadnata voda od miewe na me{alkata se ispu{ta na po~va.

Mernoto mesto od koe e zemen uzorak za otpadna voda  M- 1 e na {emata od postrojkata.

Tabela br.3/06.07.07  Izvr{ena analiza

| Ispituvan parametar | Dobiena vrednost | Metoda na ispituvawe |
| --- | --- | --- |
| pH vrednost | 11 | MKS N.Z1.111 |
| Temperatura | 19,5 ° C | MKS N.Z1.106 |
| HPK | 7,34mg/dm³ | MKS N.Z1.165 |
| Suspendirani ~esti~ki | 205 mg/dm³ | MKS N.Z1.160 |
| Sulfati | 4,47 mg/dm³ | Gravimetriski |

Vrz osnova na dobienite podatoci od izvr{enata laboratoriska analiza na uzorak od otpadna voda od merno mesto M - 1 , analizata na otpadna voda od postrojkata za proizvodstvo na beton vo Betonska baza Ading Gradba otstapuva za dadenite  parametri i  ima   vlijanie vrz podzemnite vodi.

- Otpadna sanitarna voda

Na instalacijata Ading Gradba ima odvod od sanitarenite  jazli kon septi~ka jama, vo ramki na instalacijata.

Emisii vo kanalizacija od procesnoto rabotewe na postrojkata nema.

VII.6 	Tretman na otpadnite vodi

VII. 6.1    Tretman na otpadni vodi soglasno NDT

- Tretman na otpadna voda

Za NDT se smeta da vodite od betonskite bazi se tretiraat so talo`nici , naj~esto dva talo`nika. Prviot talo`nik e pomal dodeka posle nego ima pogolem talo`nik. Talo`nicite se ~istat vo zavisnost od intenzitetot na rabotewe, no ne pomalku od dvapati mese~no.

Na instalacijata Ading Gradba ima eden talo`nik zemjan. Talo`nikot se ~isti vo zavisnost od intenzitetot na rabotewe na Betonskata baza,  edna{ mese~no.

VII. 6.2    Tretman na otpadni vodi vo Ading Gradba

Otpadnata voda od miewe na me{alkata ne se tretira, tuku se ispu{ta vo nebetoniran (zemjan)  talo`nik.

Na instalacijata Ading Gradba ima odvod od sanitarenite  jazli kon septi~ka jama, vo ramki na instalacijata.

VII.7  Zaklu~ok

Soglasno prezentiranite podatoci, mo`e da se zaklu~i deka instalacijata ima verojatno vlijanie vrz podzemnite vodi.

VII.8  Planirani merki

Vo nasoka na za{tita na `ivotnata sredina, najvisokoto rakovodstvo vo sorabotka so timot za za{tita na `ivotna sredina kako strate{ka cel si go postavuva razre{uvaweto na pra{aweto na  tretmanot na otpadnite vodi i vo taa nasoka se planira da se prevzemat slednite merki:

- izgradba na betonirani talo`nici za prifa}awe i tretman na otpadnite vodi;

Tabela 1

| Parametar | Pred tretirawe | Posle tretirawe |
| --- | --- | --- |
| Ime na supstancata | Maks. prosek na ~as (mg/l) | Maks dneven prosek (mg/l) | kg/den | kg/god | Maks. prosek na ~as (mg/l) | Maks dneven prosek (mg/l) | Vku pno kg/den | Vku pno kg/god | Identi tet na recipien tot (6N; 6E) |

Tabela 2   Merno mesto M - 1  /05.07.07

| Parametar | Rezultati (mg/l) | Normalen analiti~ki opseg | Metoda/tehnika na analiza |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Datum | Datum | Datum | Datum |  |  |
|  | 05.07.2007 |  |  |  |  |  |
| pH | 12 |  |  |  |  | MKS N Z1.111 |
| Temperatura | 18,7 ° C |  |  |  |  | MKS N Z1.106 |
| Elektri~na Provodlivost (S | / |  |  |  |  |  |
| Amoniumski azot NH4-N | / |  |  |  |  |  |
| Hemiska potro{uva~ka na kislorod | 18 mg/l |  |  |  |  | MKS N Z1.165 |
| Biohemiska potro{uva~ka na kislorod | / |  |  |  |  |  |
| Rastvoren kislorod O2(r-r) | / |  |  |  |  |  |
| Kalcium Ca | / |  |  |  |  |  |
| Kadmium Cd | / |  |  |  |  |  |
| Hrom Cr | / |  |  |  |  |  |
| Hlor Cl | / |  |  |  |  |  |
| Bakar Cu | / |  |  |  |  |  |
| @elezo Fe | / |  |  |  |  |  |
| Olovo Pb | / |  |  |  |  |  |
| Magnezium Mg | / |  |  |  |  |  |
| Mangan Mn | / |  |  |  |  |  |
| @iva Hg | / |  |  |  |  |  |

Tabela 3   Merno mesto M - 1   /05.07.07

| Parametar | Rezultati (mg/l) | Normalen analiti~ki opseg | Metoda/tehnika na analiza |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Datum | Datum | Datum | Datum |  |  |
|  | 05.07.2007 |  |  |  |  |  |
| Nikel Ni | / |  |  |  |  |  |
| Kalium K | / |  |  |  |  |  |
| Natrium Na | / |  |  |  |  |  |
| Sulfat SO4 | 31,65 mg/l |  |  |  |  | Gravimetriski |
| Cink Zn | / |  |  |  |  |  |
| Vkupna bazi~nost (kako CaCO3) | / |  |  |  |  |  |
| Vkupen organski jaglerod TOC | / |  |  |  |  |  |
| Vkupno oksidiran azot TON | / |  |  |  |  |  |
| Nitriti NO2 | / |  |  |  |  |  |
| Nitrati NO3 | / |  |  |  |  |  |
| Fekalni koliformni bakterii vo rastvor (/100 ml) | / |  |  |  |  |  |
| Vkupno bakterii vo rastvor (/100 ml) | / |  |  |  |  |  |
| Fosfati PO4 | / |  |  |  |  |  |