XV   	REZIME BEZ TEHNI^KI PREGLED

S O D R @ I N A

XV.1	Voved.......................................................................................................2

XV.2  Opis na instalacijata, emisii, otpad koj se sozdava vo 	Betonskata baza na Ading Gradba - Strumica...........................7

XV.3  Planirani merki za namaluvawe na zagaduvaweto........15

XV.4  Ocenka na instalacijata.............................................................17

XV.5  Zaklu~ok..........................................................................................18

XV.1.   Voved

So proglasuvawe na Zakonot za `ivotnata sredina (Sl. Vesnik na RM br. 53/2005) se utvrduvaat pravata i dol`nostite na pravnite i fizi~kite lica vo obezbeduvawe na `ivotnata sredina i prirodata zaradi ostvaruvawe na pravata na gra|anite za zdrava `ivotna sredina.

Vo Zakonot za `ivotnta sredina se predviduva nadzor nad objektite i tehni~ko - tehnolo{ki re{enija za namaluvawe ili spre~uvawe na zagaduvaweto.

Rabotnite organizacii i drugite pravni lica ~ii objekti, uredi i postrojki go zagaduvaat vozduhot vr{at merewa na koli~estvata na ispu{teni materii i vodat evidencija za izvr{enite merewa na na~in i rokovi predvideni so Pravilnikot  za  na~inot  i  rokovite  za  merewe,  kontrola  i  evidencija  na merewata na ispu{tenite {tetni materii vo vozduhot od objekti, postrojki i uredi  {to  mo`at  da go  zagadat vozduhot  nad  maksimalno  dozvolenite koncentracii (Sl. Vesnik na SR Makedonija, br. 13/76) i Pravilnikot za maksimalno dozvolenite koncentracii i koli~estva i za drugi {tetni materii {to mo`e da se ispu{tat vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe (Sl. Vesnik na SRM, br. 3/9- @ivotna sredina  e prostorot so site `ivi organizmi i prirodni bogatstva, odnosno prirodnite i sozdadenite vrednosti, nivnite me|usebni odnosi i vkupniot prostor vo koj `ivee ~ovekot i vo koj se smesteni naselbite, dobrata vo op{ta upotreba, industriskite i drugite objekti, vklu~uvaj}i gi i mediumite i oblastite na `ivotnata sredina;

- Za{tita i unapreduvawe na `ivotnata sredina  e sistem na merki i aktivnosti (op{testveni, politi~ki, socijalni, ekonomski, tehni~ki, obrazovni i dr.) so koi se obezbeduva poddr{ka i sozdavawe na uslovi za za{tita od zagaduvawe, degradacija i vlijanie na/vrz mediumite i oddelnite oblasti na `ivotnata sredina (za{tita od osiroma{uvawe na ozonskata obvivka; spre~uvawe na {tetnata bu~ava i vibracii; za{tita od jonizira~ko i od nejonizira~ko zra~ewe; za{tita od neprijatna mirizba i koristewe i deponirawe na otpadocite i drug vid na za{tita na `ivotnata sredina);

- Kvalitet  na `ivotnata sredina  e sostojbata  na sredinata  izrazena so fizi~ki, hemiski, estetski  i  so   drugi  pokazateli;

- Emisija  e  ispu{tawe  ili   istekuvawe  na  supstancii  vo  te~na,  gasovita ili   cvrsta   sostojba, preparati, ispu{tawe   na  energija  (bu~ava, vibracii, zra~ewe, toplina), mirizba, organizmi ili mikroorganizmi, kako i ispu{tawe na mikrobiolo{ki materijal od nekoj izvor vo eden ili vo pove}e mediumi na `ivotnata sredina, kako rezultat na ~ovekova aktivnost;

- Imisija  e koncentracija  na zagaduva~kite materii i  supstancii  na  odredeno mesto i  vo odredeno vreme vo mediumite na `ivotnata sredina;

- Zagaduvawe na `ivotnata sredina  e  emisija vo vozduhot, vodata ili po~vata, koja{to mo`e da bide {tetna za kvalitetot na `ivotnata sredina, `ivotot i zdravjeto na lu|eto ili emisija od koja {to mo`e da proizleze {teta za imotot ili koja gi naru{uva ili vlijae vrz biolo{kata i predelskata raznovidnost i vrz drugite propi{ani na~ini na koristewe na `ivotnata sredina;

- Zagaduva~  e  sekoe  pravno  ili  fizi~ko  lice ~ie  deluvawe  posredno ili neposredno,  predizvikuva  zagaduvawe  na`ivotnata sredina;

- [tetna   materija za `ivotnata sredina e biolo{ki ili fizi~ki agens, ili pojava/sostojba ~ie prisustvo vo `ivotnata sredina mo`e da predizvika neposredna ili odlo`ena zakana ili zagaduvawe za eden ili pove}e mediumi ili oblasti na `ivotnata sredina, kako i drugi nadraznuva~ki, zapalivi i eksplozivni materii koi vo odredeno koli~estvo, koncentracija ili intenzitet imaat takvi svojstva;

- Monitoring na `ivotnata sredina e  sistematizirano merewe, sledewe i kontrola na sostojbite, kvalitetot i promenite na mediumite i oblastite na `ivotnata sredina;

- Edine~en   emiter.  Izvor   na   zagaduvawe  (ventilatori,   filtri,  oxaci, cikloni  i  dr.);

- Energetski emiteri. Emiteri od  koi  kako rezultat  na proizvodstvoto  na energija (tehnolo{ka, elektri~na i dr.) doa|a  do  ispu{tawe  na  {tetni  materii;

- Industriski  emiteri. Emiteri  koi  kako rezultat  na soodveten  tehnolo{ki  proces  ispu{taat  {tetni  materii;

- Protok.  Koli~estvo (vo m3)  na  otpadni   gasovi   koi{to  se  ispu{taat od edine~niot  emiter  vo edinica  vreme (vo m3/h);

- Masen protok.  Koli~estvo (vo kg) na otpadni  gasovi  koi{to se ispu{taat od  edine~niot  emiter vo edinica  vreme (vo kg3/h);

- Koncentracija.  Koncentracija  na  {tetni  materii  vo otpadni  gasovi (vo mg/m3 ili ppm);

- Potro{uva~ka   na   voda.  Koli~estvo  na  tehnolo{ka   i  otpadna  voda (vo m3/den);

- Bu~ava. Sekoj neprijaten zvuk

- Frekvencija (Hz). Za~estenost na varijaciite na pritisokot vo 1 sekunda;

- Decibel (dB). Odnos me|u izmerena golemina i prifateno referentno nivo na pritisok od 20 µPa {to odgovara na 0 dB.

Za{titata  na okolinata  se  temeli  na  po~ituvawe na  osnovite na  me|unarodnoto  pravo  na  za{tita  na  okolinata, so  uva`uvawe  na  nau~nite znaewa  i  najdobrata  svetska  praksa.

Standardite  za  kvalitetot  na okolinata koi  sodr`at  grani~ni  vrednosti  za  poedini   sostavni   delovi   na  okolinata  i  za  posebno  vredni,  osetlivi  ili zagrozeni  podra~ja  se odreduvaat  so poseben  propis,  ako  ne  se odredeni  so zakon.

Za odredeni  proizvodi, uredi, oprema  i proizvodni  postapki  koi mo`e  da predizvikaat  rizik ili opasnost za okolinata so posebni propisi se odreduvaat tehni~ki  standardi  za  za{tita  na  okolinata.

Tehni~kite  standardi gi  odreduvaat  grani~nite  vrednosti  na  emisijata i imisijata vo vrska so proizvodnata postapka i koristeweto na uredite i opremata. Procenkata  na  vlijanieto na okolinata  treba  da  sodr`i  i  vrednuvawe na vlijanieto  na  okolinata, kako i  merki  za  za{tita  na  okolinata,  kako  nepovolnite vlijanija  bi  se  dovele  na  najniska  mo`na merka  i  bi  se  postignala  najgolema za~uvanost  na  kvalitetot  na okolinata.

Kratka istorija na instalacijata  "Ading Gradba" - Strumica

Razvojot na dene{nava firma za proizvodstvo i monta`a na betonsko proizvodstvo na stolbovi za dalekuvodi i trafostanici za potrebite na elektrostopanstvoto i na makedonski telekomunikacii Ading Gradba DOOEL Strumica od osnovaweto pa se do denes gi vle~e korenite od dale~nata 1961 godina koga so akt  na Narodniot odbor na Op{tinata Strumica e osnovana kako "Uprava za komunalni raboti" Strumica za vr{ewe na dejnosti od komunalno ureduvawe na gradot, pod vodstvo na upravnikot Boris Conev, i vo svojot opstanok minuva niz pove}e preregistracii i promeni vo dejnosta na raboteweto.

Taka vo 1963 godina pak so Re{enie na Narodniot odbor na Op{tinata Strumica se preregistrira vo Okru~en stopanski sud [tip kako " Uprava za gradska ~isto}a" Strumica i izvr{uvawe na dejnost - odr`uvawe na ~istota i komunalno ureduvawe vo gradot pod vodstvo na Boris Conev, za da vo 1966 pak so odluka na Narodniot odbor na Strumica povtorno se pripoi kon "Uprava za komunalni raboti" pod direktuvawe na Vasil Arabaxiev. Ve}e vo 1972 godina povtorno doa|a do preregistracija na "Upravata za komunalni raboti" so osnovawe na dve osnovni organizacii vo nejzinite ramnki i toa: 1. Uprava za komunalni raboti OO "^isto}a" pod pod vodstvo na Direktorot - Antonio Donev i vtora OO Uprava za komunalni raboti pod vodstvo na Radenko [i{ovski.

Ve}e od 1978 godina OOZT "Gradba" se preregistrira vo RAbotna organizacija "Gradba " Strumica, direktor Radenko [i{ovski i prete`na dejnost, proizvodstvo na betonska galanterija (trotoarski plo~ki, blokovi, ivi~nici i sl,) hidroizolacii od bitumen za grade`ni{tvo do po~etno, inicijalno proizvodstvo na armirano betonski stolbovi za dalekovodi i monta`no betonski stolbovi za elektrostpanstvoto.

Soglasno zakonskite propisi, vo dekemvri 1989 godina se preregistrira vo Pretprijatie so op{testvena sopstvenost "Gradba" Strumica pak po direktoruvawe na Radenko [i{ovski, koj podocna go nasledija dvajca vr{iteli na dol`nosta - direktor, Babulov Risto i mirakovski Jordan koi go vodea i organiziraa raboteweto na pretprijatieto se do 15 April 1994 godina koga e voveden ste~aj nad firmata, a opstanokot se sprovede preku aktiven ste~aj i zadr`uvawe na del od proizvodstvoto: proizvodstvo na armirano betonski stolbovi i monta`ni trafostanici za potrebite na energetskiot sistem vo R. Makedonija.

Ve}e so zaklu~uvawe na ste~ajot i proda`bata na POS Gradba vo ste~aj Strumica kako pravno lice i transformacija odnosno privatizacija od 14.01.1998 godina pretprijatieto funkcionira kako privatno pretprijatie ADING - GRADBA DOOEL - Strumica, pod celosno vodstvo na edinstveniot sopstvenik Vase Mitev. Od Januari 1998 godina se do denes se bele`i i prodol`uva podemot na opstojuvawe i razvoj na firmaata.

Od iznesenoto, evolativniot istorijat niz site op{testveni tekovi i pote{kotii vo raboteweto i opstanokot, poka`uva razvoj i menuvawe na dejnosta, od izveduvawe na komunalni raboti za ~istewe na gradot, ureduvawe na ulici, pati{ta preku izveduvawe na grade`no zanatski raboti, proizvodstvo na izolacioni materijali vo grade`ni{tvo do izgradba na lokalni pati{ta so koristewe  na asfalt od sopstvenata asfaltna baza, dojde do proizvodstvo na betonski stolbovi dalekovodi i telekomunikacii , betonski monta`ni trafostanici i propratna oprema za proizvodstvo na za osnovno proizvodstvo. So privatizacijata na Dru{tvoto pove}ekratno e zgolemeno proizvodsttvoto, prvenstveno poradi dobra organizacija, vovedeniot red i disciplina, maksimalna anga`iranost na upravuva~kata ekipa i na vrabotenite vo realizacija na zacrtanite planovi i programi se so cel - uspe{en opstanok na firmata vo kontinuitet i egzistencija na vrabotenite.

XV.2     Opis na instalacijata, emisii, otpad koj se sozdava i

tretman koj se vr{i vo Betonskata baza

XV.2.1  Op{to za betonot

Betonot se proizveduva so me{awe na cementot zaedno so finite agregati (pesokot), grubite agregati (izdrobenite kamewa), vodata, i ~esto upotrebuvanite mali koli~estva na razli~ni vidovi na hemikalii koi {to gi narekuvaat dodatoci koi {to gi kontroliraat svojstvata kako {to e vremeto za proizveduvawe na betonot i negovata plasti~nost. Procesot na vcvrsnuvawe vsu{nost pretstavuva hemiska reakcija koja {to se narekuva hidratacija. Koga vodata se dodava vo cementot, toga{ se formira polute~na smesa koja {to ja pokriva povr{inata na agregatite i gi popolnuva prazninite taka {to mo`e da se formira cvrstiot beton. Svojstvata na betonot se odreduvaat vo odnos na koristeniot tip na cement, tipot na aditivite, a najva`en e proporcionalniot soodnos na cementot, vodata i agregatite.

- Upotreba na surovinskiot materijal

Vodata, pesokot i izdrobenite kamewa se koristat pri proizvodstvoto na beton taka {to se dodavaat vo cementot (ostatocite od me{avinata na betonot se prika`ani vo tipi~nite proporcii vo Tabela 1).

Tipi~niot miks soodnos za beton

Sostojka                                Procentualna te`ina

Portland cement                12%

Pesok                                     34%

Izdroben kamen                  48%

Voda                                       6%

Kaj site ovie surovinski materijali, rastojanieto i kvalitetot na samiot izvor od kade {to se dobiva surovinata imaat golemo vlijanie vrz koli~estvoto na energija koja {to se koristi za transport, potro{uva~kata na vodata za miewe, kako i generiraweto na pra{inata. Nekoi od agregatite koi {to se koristat pri proizvotstvoto na beton se uvidelo deka se i izvori na radon gas. Najlo{ite problemi se javuvaat pri upotrebata na uraniumot kako agregat za beton, no treba istotaka da se potencira deka i prirodniot kamen mo`e da emitira radon. Vo slu~aj da postoi bilo kakov somne` za prisustvo na radon kako sostojka vo betonot, treba da se napravat test probi za da se utvrdi sostavot na primerok od toj beton.

Pepelot reagira so bilo koi slobodni molekuli na varovnik koi {to se ostanati po procesot na hidratacija za da se formiraat kalcium silikatni hidrati, koi {to se sli~ni na trikalcium i dikalcium silikatite koi {to se formiraat pri dobivaweto na cementot. Niz celiot proces, se zgolemuva cvrstinata na betonot, se podobruva otporot kon sulfatite, se namaluva permeabilnosta, se reducira stapkata na konzumirawe na vodata vo procesot i se podobruva mo}ta na crpewe na pumpata, kako i svojstvata na betonot. Fabrikite na Zapadot koi {to rabotat vrz baza na jaglen proizveduvaat pepel so podobar kvalitet od isto~nite fabriki, poradi niskata sodr`ina na sulfur i niskata sodr`ina na jaglerod vo pepelta. (Pepelta od sogoruva~kite procesi ne mo`e da se koristi).

Drugite industriski otpadni proizvodi, vklu~uvajki gi i pe~kite za topewe na zgurata, pepelta i otpadot od meleweto ponekoga{ se zamenuvaat so nekoi agregati za da se dobijat betonskite me{avini. Duri i recikliraniot beton mo`e da se zdrobi i da se upotrebi kako agregat koj {to mo`e da bide reduciran i preveden vo betonska me{avina koja {to se upotrebuva niz nevoobi~aena povr{ina na agregatite, taka {to vaka proizvedenata betonska me{avina e pomalku efektivna otkolku pesokot ili pak zdrobeniot kamen zaradi toa {to se koristi pogolemo koli~estvo na cementna zgura za da se popolnat site }o{iwa i puknatini. Upotrebata na zdrobeniot beton kako agregat mo`e da bide sprotivno produktivna vo odnos na pobaruvawata za ekstra koli~estvo na cement – poradi komponentata od betonot koja {to bara najmnogu energija.

XV.2.2  Emisii i otpad koj se sozdava vo Betonskite bazi

Energija

Energetskata potro{uva~ka zadava najgolemi problemi vo industrijata za proizvodstvo na beton. Upotrebata na energija pri proizvotstvoto na beton zavisi od sostavnite komponenti na betonot – pesokot, izdrobeniot kamen, i vodata – koi {to nemaat golema energetska potro{uva~ka. Onaa energija koja {to se upotrebuva za vle~ewe na pesokot i zdrobeniot kamen gi podrazbira energetskite vrednosti koi {to iznesuvaat otprilika okolu 40,000 i 100,000 Btu (Britanska termalna edinica) na ton surovina. Cementot pretstavuva okolu 12% od vkupnota sodr`ina na betonot a se smeta deka konzumira 92% od vkupnata energetska potro{uva~ka vo odnos na betonot, za razlika od pesokot na koj {to otpa|aat pod 2% i zdrobeniot kamen na koj otpa|aat pod 6% od celokupnata potro{uva~ka na energija.

Upotrebata na pepel pri proizveduvaweto na betonot za{teduva 44 trilioni Btu za godi{nata energetska potr{uva~ka vo Soedinetite Dr`avi. So zgolemuvawe na supstitutivniot opseg na pepelta od 9% do 25% mo`e da se za{tedat dodatnite 75 trilioni Btu energetska potro{uva~ka.

Emisii vo vozduh

Vo proizvodstvenite procesi na beton se generiraat zna~ajni koli~ini na zagaduva~ki emisii vo vozduhot. Najvidliva od site ovie emisii e vsu{nost emisijata na pra{ina vo vozduhot. Pra{ina istotaka se emitira pri proizvotstvenite procesi na beton, kako i pri negoviot transport. Izvorite od kade {to najmnogu se vr{i ovaa emisija na pra{ina se odnesuvaat na pesokot i agregatite, odnosno pri mineralniot transfer, skladiraweto (erozijata na kupovite materijal zaradi veterot), natovaruvaweto na surovinite vo mikserot, kako i transportot na betonot (pra{inata koja {to se kreva od neasfaltiranite pati{ta). Emisiite na pra{ina mo`e da se kontroliraat so pomo{ na rasprskuvaweto na vodata, zagraduvawe, pokrivivawe, postavuvawe na zavesi i pokrivawe na melni~kite jazovi.

Drugite zagaduva~ki emisii vo vozduh od proizvotstvoto na cement i beton proizleguvaat od sogoruvaweto na fosilnoto gorivo koe {to se koristi vo samite procesi i kako transportno gorivo za transportnite sretstva. Strategiite ~ija {to cel e da se izvr{i redukcija na sulfurnite emisii vklu~uva i upotreba na surovinski materijali koi {to imaat niska sodr`ina na sulfur.

Zagaduvawe na vodata

Spored Richard Morris od Nacionalnata Asocijacija za me{an beton, vodata za isppirawe i ~istewe koja {to po procesot ima visoka pH vrednost pretstavuva edna od pove}eto ekolo{ki pra{awa koi {to se odnesuvaat na industrijata za proizvotsvo na beton.

Kaj onie fabriki vo ~ija {to procesna oprema se vklu~uvaat pe~kite, otpadnata voda od procesot na ~istewe na opremata voobi~eano se ispu{ta vo jami za nejzino skladirawe kade {to cvrstiot otpad treba da se natalo`i. Se bara da pogolemiot del od fabrikite poseduvaat dr`avni dozvoli za ispu{tawe na otpadnata voda, koi {to se dobivaat od Dr`avata. Dokolku pH vrednosta za ovaa otpadna voda e poniska od 12,5 toga{ taa ne se smeta za opasen zagaduva~ki materijal. Odredeni koli~estva na vraten beton od ovie ispusti istotaka se skladira vo odredeni jami za talo`ewe za da mo`e da se izvr{i negovo izmivawe i povtorno vra}awe na agregatite. Pozitivniot aspekt vo odnos na ova pra{awe se odnesuva na toa {to mnogu novi fabriki za formirawe na betonska me{avina izvr{ile redukcija na upotrebata na voda vo poslednive nekolku godini preku soodvetno re{avawe na pra{awata za ispustite na otpadna voda i suvite uslovi vo nekoi regioni. Pove}eto od kompaniite gi implementiraat kompletno zatvorenite integrirani sistemi.

Pokraj o~iglednoto zna~ewe koe {to gi imaat ispustite na otpadnata voda, Nacionalnata Asocijacijacija za me{an beton nema razvieno standardi za ~lenkite kompanii vo odnos na tretmanot za ispustite na otpadna voda, kade {to se vklu~uva i zgolemuvawe na brojot na kamioni i melni~ki jazovi na mestoto kade {to se gradi fabrikata. Procedurite se razvivaat od kompanija do kompanija. Vo pove}eto oblasti, ekolo{kite regulacii gi diktiraat procedurite koi {to se zna~ajni za tretmanot na otpadnata voda. Vo pove}eto urbani sredini, vodata za izmivawe (na mlinovite) po~esto mora da se sobira i da se tretira ili da se ispu{ta nadvor od fabrikata.

Cvrst otpad

Eden od faktite vo dene{noto sozdavawe na cvrstiot otpad od strana na industrijata e faktot deka betonot e najgolemata i najvidlivata komponenta vo konstrukcioniot  otpad, kako i otpadot koj {to proizleguva od urivaweto na stambenite konstrukcii. Se smeta deka betonot zema 67% od masata na celokupniot otpad koj {to doa|a od konstrukcioniot otpad, kako i otpadot koj {to proizleguva od urivaweto na stambenite konstrukcii (53% vo odnos na volumenot na celokupniot otpad), a samo 5% momentalno reciklirano koli~estvo na beton. Recikliraniot beton, najve}e se upotrebuva kako supstrat za izgradba na avtopati ili kako ~ista supstancija za popolnuvawe na dupkite okolu zgradite. Kolku pove}e se popolnuvaat dupkite, kade {to se vklu~uvaat i specijaliziranite postrojki za konstrukcioniot otpad, kako i otpadot koj {to proizleguva od urivaweto na stambenite konstrukcii, tolku tro{ocite za betonskite ispusti }e ja zgolemat i mnogu pove}e betoniranite ostatoci od urivaweto na stambenite konstrukcii }e bidat  reprocesirani povtorno kako agregati za asfaltiraweto na pati{tata ili pak za sli~na upotreba.

Betonskiot otpad, istotaka, mo`e povtorno da se upotrebi kako konstrukcionen materijal za gradewe na nova konstrukcija. Dolgo vreme parcijalnite koli~estva na beton koi {to se tovarele na transportnite kamioni predizvikuvale golemi problemi vo odnos na nivnoto odlagawe. 	Fabrikite za me{awe na betonot postavile mnogu inovativni re{enija niz godinite koi {to imaat za cel da go izbegnat kreiraweto na otpadot – kako primer za toa slu`i samata upotreba na koli~estvata od beton koi {to se nameneti za povtorno procesirawe, za proizveduvawe na betonski potporni blokovi ili pak betonski blokovi za podelba na avtopatite, ili pak za izmivawe na nestalo`eniot beton taka {to }e mo`e da se vratat koli~estvata na suroviot agregat za da mo`e tie povtorno da se re-upotrebat. Vo poskoro vreme, postoji intenziven progres na betonskata tehnologija so koja {to se vr{i reducirawe na ovoj otpad. Dostapni se onie betonski dodatoci koi {to go usporuvaat stalo`uvaweto na betonot tolku efektivno {to parcijalnoto koli~estvo na beton mo`e da se donese povtorno vo fabrikata za podgotvuvawe na betonskata me{avina i da se za~uva preku no} ili preku vikendite – a potoa da se reaktivira za negovata upotreba.

Vo onie slu~ai kade {to e vozmo`no upotrebuvawe na ispu{tenite betonski komponenti namestoto istureniot beton za betonirawe, se otvara mo`nosta za iskoristuvawe na prednosta vo vrska so generiraweto na betonskiot otpad. Ovde mo`e da se izvr{i procenka na koli~estvata na raspolo`liviot materijal, da se iskoristat dostapnite materijali so istivremena kontrola na uslovite kaj proizvotstvenite procesi na ispu{tenite betonski produkti. Pri dizajniraweto na konstrukciite, povisoka cvrstina na materijalot mo`e da se postigne i so upotrebuvawe na pomalku materijal. Naprimer, bazi~niot sistem od superiorna yidna konstrukcija gi zamenuva tipi~nite yidovi napraveni od isturen beton so toa {to upotrebuva samo tretina od koli~estvoto na beton koe {to se upotrebuva pri konstruiraweto na tipi~nite yidovi. Postoi mo`nost da se izvr{i povnimatelna kontrola vrz ispustite na otpadna voda kaj centraliziranite postrojki za procesirawe na ispustite od beton, otkolku na samoto mesto.

Postoi i drug interesen trend kaj procesite koi {to imaat za cel da go minimiziraat generiraweto na betonskiot otpad, a toj trend se odnesuva na ideata za dizajnirawe na grade`ni postrojki koi {to }e mo`at da proizveduvaat re-upotrebliv beton, odnosno beton koj {to }e mo`e povtorno da se upotrebuva. Nacionalnata Asocijacija na betonski yidari raboti na proekt za sozdavawe na me|usebno sostavuva~ki blokovi koi {to se odlikuvaat so specifi~en dizajn koj {to vklu~uva nivno povtorno re-upotrebuvawe.  Iako ovie specifi~no dizajnirani blokovi ne se seu{te pu{teni na pazarot, vakviot tip na razmisluvawe vo smisla na dizajnot, pretstavuva golem ~ekor napred.

Pra{awa koi {to se odnesuvaat na za{titata na zadravjeto

Kaj procesite kade {to se raboti so betonski smesi treba da se obrne vnimanie na visokata alkalna sredina na betonot koja {to mo`e da predizvika problemi na ko`ata i kako posledica na vakvoto vlijanie vo ovie procesi treba da se prevzemat soodvetni merki za za{tita na ko`ata na vrabotenite. Kako preventivni merki mo`at da se navedat koristeweto na gumeni rakavici, ~izmi i soodvetna rabotni~ka obleka koi {to pretstavuvaat tipi~no koristeni preventivni merki.

Betonot, po negovoto stvrdnuvawe vo glavno e bezbeden i ne e opasen po zadravjeto na lu|eto. Vo betonot se dodavaat razni hemikalii za podobruvawe na negovite svojstva kako posledica na brziot razvoj na tehnolo{kite proizvotstveni procesi za beton. Tie se vo pravec na sproveduvawe na podobra kontrola nad proizvotstvenoto vreme, plasti~nosta, volumenoznosta, vodenata sodr`ina, otpornosta kon zamrznuvawe, cvrstinata i bojata na betonot. Agensite ili pak supstanciite koi {to se dodavaat vo beton smesata za dobivawe na super plasi~ni svojstva, pri {to vklu~uvaat hemikalii kako {to se sulfoniranite melamin–formaldehidi i sulfonirani naftalen formaldehid kondenzati. Smesite vo ~ij {to sostav vleguva vozduhot funkcioniraat preku inkorporirawe na vozduhot vo betonskata smesa so {to se sozdava otpornost kon temperaturnite promeni koi {to se odnesuvaat na ciklusite na zamrznuvawe- topewe i gi podobruvaat celokupnite svojstva na betonot. 	Ovie dodatoci, voobi~eno, se dodavaat na cementot, taka {to betonot od ovoj tip e identifikuvan so bukvata A (Tip IA). Ovie materijali vklu~uvaat razli~ni tipovi na neorganski soli (soli od drvenata smola i soli na sulfoniran lignin), zaedno so drugi posomnitelni hemikalii kako {to se alkalni benzen sulfonati i metil-ester- deriviran kokamid dietanolamin.

Zaradi dene{niot dizajn na betonskata me{avina postoi pri~ina za ispu{tawe na mali koli~estva na formaldehidni gasovi i gasovi od drugi hemikalii vnatre vo stambenite prostrii zaradi prisustvoto na vakvite hemiski dodatoci vo betonot. Za `al, nevozmo`ni se obidite od proizvoditelite na betonskite smesi da se doznaat to~nite hemikalii koi {to gi koristat kako dodatoci vo betonskata smesa. Asfaltno impregniranite ekspanzioni polniteli, nekoga{ na povr{inata na tenkite betonski plo~i nanesuvaat soodvetni agensi koi {to go reduciraat isparuvaweto na vodata, specijalni masla za betonskite materijali i odredeni materijali za zape~atuvawe i tretman na krajniot proizvod koj e vo forma na tehnki betonski plo~i i yidovi. Ovie dodatoci mo`e da predizvikaat zdravstveni problemi kaj nekoi lu|e koi {to se ostelivi na hemikalii.

Betonskite podovi i yidovi koi {to sodr`at vlaga mo`at da predizvikaat pojava na muvla, koja {to mo`e da predizvika seriozni zdravstveni problemi kaj lu|eto osetlivo zdravje. Obi~no postojat dva izvori na vlaga vo betonot: vlaga koja {to doa|a od okolnata po~va na betonot i vlaga koja {to doa|a od vnatre{nata strana na prostoriite i se kondenzira na ladnata povr{ina na betonot. Za da se eliminiraat prethodno navedenite pri~ini, treba da se obezbedi drobra drena`a okolu betonskata konstrukcija, otpornost kon vlaga ili vodootpornost na nadvore{nite konstrukcioni betonski yidovi pred da se sprovede nivnoto polnewe i formirawe, postavuvawe na sloj od izdrobeni kamewa pod tenkite betonski plo~i ( i ako e mo`no za{titeni od betonot so sloj od pesok). Za da se reducira afinitetot na betonot kon kondenziraweto na voda na negovata povr{ina, se vr{i negovo izolirawe. Vo severnite zemji kade {to ima poniski temperaturi, na nadvore{nata povr{ina od betonskite konstrukcioni yidovi ili pod betonskite tenki plo~i se nanesuva vcvrsnata pena koja {to ima za cel da ja za~uva vnatre{nata  temperatura na betonot na odredeno nivo za da ne da dojde do kondenzirawe na vlagata. So postavuvawe na soodvetna izolacija od vnatre{nata strana na betonskite yidovi i plo~i se vr{i spre~uvawe na vlagata da dopre do betonskta povr{ina. Vo ju`nite zemji, kade {to ima pogolem procent na vlaga za{titata od muvla i vlaga na betonskite konstrukcii e poote`nata.

XV.3  Planirani merki za namaluvawe na zagaduvaweto

XV.3.1    Edukacija na personalot

Edukacija na personalot se primenuva na nivo na  celata fabrika nezavisno od odredeni hierarhiski nivoa vo organizacijata.

Celta na ovie obuki e  personalot da se napravi svesen za:

- zna~eweto na `ivotnata sredina;

- aspektite na `ivotnata sredina i vlijanijata povrzani so nivnata rabota;

- ulogite na personalot i odgovornostite za za{tita na `ivotnata sredina;

Odgovoren za planirawe i realizacija na obukite od oblasta na `ivotnata sredina e koordinatorot za za{tita na `ivotna sredina. Za onie pra{awa za koi {to e neophodna obuka od nadvore{ni stru~ni lica istata prethodno se planira i se realizira vo sorabotka so ovlastena institucija.

XV.3.2    Namaluvawe na emisijata na pra{ina

Od samiot proces na proizvodstvo na beton i proizvodstvo na surovini za beton vo kamenolonite se sozdava pra{ina vo `ivotnata sredina.

So cel namaluvawe na emisijata na pra{ina od strana na rakovodstvoto ima prevzemeno preventivna merka vla`newe na instalacijata, rasprskuvawe na voda kako i so povremeno prskawe( kvasewe na podot) so voda i miewe na celata instalacija po zavr{uvawe so rabotata so {to se ovozmo`uva namaluvawe na emitiranoto koli~estvo na pra{ina.

Bidej}i iskustvoto poka`alo deka ovaa prevzemena preventivna merka ne e dovolna. Kade {to se sobira pra{inata koja se sozdava pri procesot na proizvodstvo del od nea se upotrebuva pri suvoto otpra{uvawe, a pri vodenoto se talo`i vo talo`nikot a od nego protekuva samo tretirana voda.

Pri proizvodstvoto na beton nemame sozdavawe na pra{ina od samiot proces, pra{inata tuka se sozdava pri isturawe na surovinata, a toa se re{ava so rasprskuvawe na voda i miewe na instalacijata.

XV.3.3    Za{tita od bu~ava

Za{tita od bu~avata koja {to poteknuva od rabotata na instalaciite,  postignata e so prevzemenite hortikulturalni re{enija i prvi~noto postavuvawe na asfaltnite i betonskite bazi koi se naj~esto nadvor od naselenite mesta.

Konstrukcionata izvedba na instalaciite e takva da  aktivnostite koi {to se izveduvaat vo fabrikata na predizvikuvaat nikakvo zagaduvawe od bu~ava vo okolnata sredina.

Personalot koj {to raboti na instalaciite od {tetnoto vlijanie na bu~avata i respirabilnata pra{ina e za{titen na toj {to svoite rabotni aktivnosti gi izveduva vo komandnite kabini i na~inot na proizvodstvo ne nalaga direktno prisustvo na lu|eto.

XV.3.4    Hortikulturalni re{enija

Otstranuvawe odnosno namaluvawe na {tetnite vlijanija na toksi~nite gasovi i zagaduva~i kako i drugite {tetni agensi koi nastanuvaat pri rabotata, podobruvawe na klimatskite uslovi vo rabotnata sredina, vetroza{titna bariera okolu kompleksot mo`e da se postignat so ozelenuvawe na prostorot koj {to se nao|a okolu instalacijata.

Visokoto nivo na svest na rakovodstvoto  za za{tita na `ivotnata sredina se sogleduva i od prevzemenite hortikulturalni re{enija.

XV.4  Ocenka na instalacijata

"Ading Gradba" - Strumica  postojano gi sledi novite svetski trendovi vo tehni~ka i tehnolo{ka smisla. Dokaz za toa se sovremeno opremenite tehnolo{ki instalacii za proizvodstvo na beton.

Sega{nata sostojba na Instalaciite  so koi upravuva "Ading Gradba" - Strumica  gi zadovoluvaat potrebite na ekolo{kata za{tita na pobliskata i podale~nata okolina.

Otpadnite vodi koi {to se ispu{taat od instalaciite na "Ading Gradba" - Strumica, od procesot na proizvodstvo se vo granici na dozvolenite koncentracii, a pred da se ispu{tat soodvetno se tretiraat. Site instalacii na "Ading Gradba" - Strumica  imaat proektirani talo`nici.

Instalaciite na "Ading Gradba" - Strumica  imaat iskusen i kreativen kadar koj mo`e da gi re{ava site tehni~ki problemi.

XV.5  Zaklu~ok

Soglasno Zakonot za `ivotna sredina (Sl. Vesnik na RM br. 53/2005) so koj se ureduvaat pravata i dol`nostite na pravnite i fizi~kite lica vo obezbeduvaweto na uslovi za za{tita i unapreduvawe na `ivotnata sredina zaradi ostvaruvawe na pravoto na gra|anite na zdrava `ivotna sredina i soglasno ^len 6 Na~elo na visok stepen na za{tita pri {to sekoj e dol`en pri prezemaweto aktivnosti da obezbedi visok stepen na za{tita na `ivotnata sredina i na `ivotot i zdravjeto na lu|eto, "Ading Gradba" - Strumica  go izgotvi baraweto za dobivawe na Integrirana Ekolo{ka Dozvola za usoglasuvawe so operativen plan (Slu`ben vesnik br.4/2006).

Soglasno Zakonot i osnovni  celi  na  za{tita na `ivotnata okolina instalacijata "Ading Gradba" - Strumica  za{titata na `ivotnata okolina   ja  postignuva  so: identifikuvawe,  monitoring/sledewe,  spre~uvawe ili namaluvawe,  ograni~uvawe  i  otstranuvawe  na nepovolnoto  vlijanie vrz `ivotnata sredina.

"Ading Gradba" - Strumica, za{titata  na `ivotnata sredina ja  temeli  na  po~ituvawe na  osnovite na  me|unarodnoto  pravo  na  za{tita  na `ivotnata sredina, so  uva`uvawe  na  nau~nite znaewa  i  najdobrata  svetska  praksa.

Standardite  za  kvalitetot  na `ivotnata sredina koi  sodr`at  grani~ni  vrednosti  za  poedini   sostavni   delovi   na `ivotnata sredina  i  za  posebno  vredni,  osetlivi  ili zagrozeni  podra~ja  se odreduvaat  so poseben  propis,  ako  ne  se odredeni  so zakon.

Za odredeni  proizvodi, uredi, oprema  i proizvodni  postapki  koi mo`e  da predizvikaat  rizik ili opasnost za okolinata so posebni propisi se odreduvaat tehni~ki  standardi  za  za{tita  na  `ivotnata sredina.

Tehni~kite  standardi gi  odreduvaat  grani~nite  vrednosti  na  emisijata i imisijata vo vrska so proizvodnata postapka i koristeweto na uredite i opremata.

Procenkata  na  vlijanieto na okolinata  treba  da  sodr`i  i  vrednuvawe na vlijanieto vrz `ivotnata sredina, kako i  merki  za  za{tita  na `ivotnata sredina,  kako  nepovolnite vlijanija  bi  se  dovele  na  najniska  mo`na merka  i  bi  se  postignala  najgolema za~uvanost  na  kvalitetot  na `ivotnata sredina.

Raboteweto na Instalaciite na "Ading Gradba" - Strumica  za proizvodstvo na beton i betonski proizvodi ne predizvikuvaat zna~ajno zagaduvawe na `ivotnata sredina.

Sozdavaweto na otpad e izbegnato soglasno Zakonot za upravuvawe so  otpad objaven vo industriskiot komunalen otpad se vodi smetka da se vr{i negovo ne{tetno odlagawe naj~esto za zatvarawe na iskopite vo kamenolomite ili se prenamenuva za proizvodstvo na pati{ta, nasipi itn Slu`ben vesnik na R. Makedonija broj 68/2004. Otpadot koj {to se sozdava.

Vo ramkite na instalacijata se vr{i efikasno iskoristuvawe na energijata.

Prevzemeni se potrebnite merki za spre~uvawe na nesre}i i namaluvawe na nivnite posledici preku soodvetni tehni~ki i grade`ni re{enija, kako i so permanentna obuka na personalot od strana na koordinatorot za za{tita na `ivotnata sredina.

Napraven e plan za toa koi aktivnosti bi se prevzemale vo slu~aj na prestanok so rabota na instalacijata so cel izbegnuvawe na site rizici od zagaduvawe i vra}awe na lokacijata vo zadovolitelna sostojba.

Vo Dodatok XII e prestaven Operativniot plan soglasno koj instalacijata "Ading Gradba" - Strumica  }e gi prevzema navedenite merki za spre~uvawe ili namaluvawe na zagaduvaweto na `ivotnata sredina.