4. СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ И ЕНЕРГИИ УПОТРЕБЕНИ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ВО ИНСТАЛАЦИЈАТА

СОДРЖИНА

Суровини и помошни материјали кои се користат

во “Бони Интерградба” Струмица						2

Листа на производи во “Бони Интерградба” Струмица			3

Листа на енергии								5

Опис на суровини								7

Детален опис на суровини за производство на бетон				8

Прилог 2

Анекс 1 Табела 1

Анекс 1 Табела 2

| Суровина | Гранулација |
| --- | --- |
| Природен чакал (Суровина за сепарација) | 10мм -150мм |

4.1 Бетонска база

Основни суровини за производство на бетон се : цемент, агрегат, додатоци и вода. Од цементот и вода со хидратација настанува цврста желатинозна маса која ги слепува додадените материи (агрегати) притоа градејќи вештачки камен кој се нарекува бетон. Хидратацијата делува пред се за зацврстувањето на свежиот бетон во цврст бетон. Зацврстувањето, постигнувањето на цврстина се продолжува за еден подолг временски период. Агрегатот, цементот, водата и додатоците се мерат на вага и се додаваат во бетонска ешалка. После кратко мешање се испушта во транспортно средство камион.

Листа на готови производи кои може да се произведуваат:

| Ред | Типови на.бетон |  |
| --- | --- | --- |
| бр |  |  |  |
| 1 | Готов бетон МБ 15 | 4 | Готов бетон МБ 20 пумпан |
| 2 | Готов бетон МБ 20 | 5 | Готов бетон МБ 30 пумпан |
| 3 | Готов бетон МБ"30 |  |  |

Lista na surovini i pomo{ni materijali 2008g

| red. br | Surovina |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | voda | 1152 m3 |
| 2 | Pesok 0-32mm | 2500 m3 |
| 3 | cement | 200 t |
| 4 | Aditivi Hidrozim hidrofob | 180 l 150 l |

Согласно типот на производство, во случајот имаме производство на бетон, кое што побрзо треба да се искористи откако ќе се изготви, па нема складирање на количество бетон (залихи).

Примена на готовите производи

Од сепарација: - Сепариран агрегат, дел се користи во рамки на бетонска база, дел се продава на други купувачи.

Од Бетонска база: - Произведениот бетон се користи во градежништвото за изградба на патишта, згради, темели, мостови, камени блокови. Бетонот ги зачувува своите механички својства при високи температури и е отпорен на дејство на хемиски реагенси.

МБ 15 - Слаб (сиромашен со цемент) бетон кој обично се користи за тампонирање на патишта, а потоа врз него се додава солиден бетон.

МБ 20 - Солиден бетон, за бетонирање, за темели, за ивичници на улици и патишта кој треба да  има солидна издржливост на разни услови на експлоатација.

МБ 30 - Солиден бетон, за плочи, за зидови, за сите видови објекти.

МБ 20 пумпан - Солиден бетон, за плочи, за зидови, за сите видови објекти, за високо градби.

МБ 30 пумпан - Солиден бетон, за плочи, за зидови, за сите видови објекти, за високо градби.

Електроснабдување

Снабдувањето   со   електрична   енергија   во   "Бони интерградба" Струмица е од ЕВН -  Македонија, а потоа се дистрибуира до потрошувачите на  Бетонска база и пропратните делови од целата инсталација. Електричната енергија се употребува за:

- одвивање на целокупниот технолошки процес;

- осветлување на просториите и просторот.

Годишна потрошувачка на електрична енергија е 80.000 KW /2006 година.

Водоснабдување

Водоснабдување со вода за пиење, за кујна, одржување на хигиена на вработените и одржување на хигиена на санитарните јазли се врши преку градски водовод на град Струмица. Потрошувачката на вода за овие потреби е 96 m3/месечно, додека годишно се трошат 1152 m3 и предвидена вода за сепарацијата 1000 m3/ годишно  . Во рамки на инсталацијата има тоалети во управните простории.

Има канализационен одвод од санитарените јазли и кујната кој води до септичка јама а потоа до метален собирен резервоар изработен од поцинкован лим - септичка јама редовно се чисти.

Водата во "Бони интерградба" Струмица се користи во бетонерата, во самиот процес за производство на бетон и за миење на инсталацијата. За оваа намена има резервоар за вода, со дијаметар 5 метри и длабочина од 10 метри, со кој се обезбедува континуирана работа на"Бони интерградба" Струмица уи се наоѓа на западната страна на инсталацијата. Од овој резервоар се црпи вода со пумпа за потребите на бетонската база, за технолошкиот процес. Водата се користи за процес на производство на бетон, додека многу мал дел се користи за миење на мешалката и за миење и чистење на пропратните делови на инсталацијата во "Бони интерградба" Струмица.

Листа на производи во "Бони итерградба" Струмица

Сепариран материјал: песок и чакал разни гранулации.

| Суровина | Гранулација |
| --- | --- |
| 1 | 0-4 мм |
| II | 4-8 мм |
| III | 8-16 мм |
| IV | 16-32 мм |

Согласно типот на производство, во случајот имаме производство на бетон, кое треба што побрзо да се искористи откако ќе се изготви, па нема складирање на количество бетон (залихи).

Листа на готови производи кои може да се произведуваат:

4.З. Листа на енергии

| Енергии | Потрошувачка |
| --- | --- |
| Електрична енергија | 80.000 К\Л/Н/2008 |

Електрична енергија

Снабдувањето со електрична енергија е од ЕВН - Македонија, а потоа се пренесува до потрошувачите на Сепарација, Бетонска база и пропратните делови од целата инсталација.

3.4 Лабораторија

Основна обврска на Лабораторијата при "Бони интерградба" Струмица е контрола на квалитетот на произведениот готов бетон. Споредни обврски кои се извршуваат: Контрола на агрегатите, просејување и мерење на влажност на материјалот.

Откога ќе се спреми бетонот и се истури во миксерот, од него се зема пробен материјал (коцка бетон). Откога ќе се земе материјал за една коцка се става во калап со мерки 20ст х 20ст х 20 ст. Секој калап се обележува (објект, дата, марка) после 24 часа се отвара калапот и коцката се става во базен со вода каде што продолжува одлежувањето на пробното тело.. После 28 дена се врши испитување на јакост на бетонот т.е се проверува дали ја постигнува марката на бетонот.

Друг дел од опремата се ситата за просејување на соодветните фракции на агрегат. Моментално лабораторијата не работи поради дефект на машината за контрола на пробни тела, и расипани инструменти кои треба да се поправат.

4. 5     Опис на основни суровини за производство на бетон

Цемент

Цемент е хидраулично минерално врзивно средство кое се добива со мелење на Портланд цементен клинкер, кој пак се добива печење на варовник и глина на температуре од 1350-1450 °С . Британскиот инжењер Џозеф Аспдин го патентирал Портланд цементот 1824 год., а наречен е по варовничката карпа на островот Портланд во Гол. Британија заради сличноста на бојата. Покрај портланд цементниот клинкер, за чие добивање се користи мешавина на варовник и глина во однос 3:1 (однос на масите), во цементот редовно е присутна и мала количина на гипс (до 5%) која се додава заради регулирање на времето на врзување на цементот. Портланд цементот го карактеризира сразмерно константен хемиски состав и тоа: СаО(врзан) 62-67%, Ѕ1О2 19-25%, А120з 2-8%, РегОз 1-5%, ЅОз најмногу 3-4,5% , СаО (неврзан) најмногу 2%, МдО најмногу 5%, алкалии (N820 и КгО) 0,5-1,3%. Цементите воопшто се делат на видови и класи. Видови претставуваат категории на цемент во зависност од составот и технологијата на производство, додека класите на цемент ги означуваат нивните механички карактеристики. Се делат во две основни групи: цементи на база на портланд цементен клинкер и на останати - специјални видови на цемент.

Вода

Водата претставува неопходна компонента на секоја бетонска мешавина, бидејќи само во нејзино присуство е можно да се одвива процесот на хидратација на цементот. Покрај ова, водата во свежиот бетон значајна е како компонента со која се остварува потребниот вискозитет на бетонската смеса, односно како компонента која овозможува ефикасни вградување и завршна обработка на бетонот. Водата за припрема на бетонот не смее да содржи состојки кои можат неповолно да влијаат на процесот на хидратација на цементот, исто така ниту такви состојки кои можат да бидат причина за корозија на арматурата (челикот) во армирано бетонски конструкции. Водата за пиење практично секогаш ги задоволува наведените услови, па таа може да се употребува за припрема на бетон и без посебно докажување на соодветноста на намената. Меѓутоа, во сите останати случаи мора да се приложат докази за квалитетот на водата за бетон.

4.6 Детален опис на суровини за производсшво на бетон

Цемент:

Алит (СазО.ЅiСМ), Белит (СаЅiОд), Трикалциум алуминат (ЗСаО.А120з) и други компоненти. Цемент е фино сомелено врзивно средство кое првенствено се состои од Калциум и Алуминиум силикати. Цементот и водата (Цементен малтер) оцврснуваат градејќи цементен камен, додека со песок и крупен песок(шљунак) гради бетон. За добивање на цемент се мешаат фино сомелени суровини, обично варовник и глина се додека не се постигне хомоген состав. По сува или водена постапка се хомогенизира суровото цементно брашно, а потоа се врши синтерување (печење) на цементното брашно. Откако ќе се отстрани водата и СО2, се носи на мелење во куглични мелници и се добива цемент. Во случај на потреба на мешавината му се додаваат компоненти кои недостасуваат за да се постигне саканиот хемиски состав. Во својот состав има и ЅiО2 и други ингрeдиенти во мали количини.

| Молекуларна формула | Емпириска формула | Моларна маса g/mol | Изглед | Специфична тежина кg/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. СазО.Ѕi04 2. СагЅi04 3. ЗСаО.А1гОз | 1. СазО.Ѕi04 2. СагЅi04 3. ЗСаО.А1гОз | 1. 228,2 2. 172,2 3. 260,2 | 1. Кафеав 2. Плав | 1. 2.853 2. 2.378 3. 3.064 |
| Растворливост вовода g/100mol(20° С) | Точка на топење ° С | Кристална структура | Запаливост | Класификација |
| 1. Растворлив 2. Растворлив 3. Растворлив | 1. 1070 2. 1070 3. 1542 | 1. Базична хексагонална стр 2. Базична хексагонална стр 3. Кубичен | 1. Не запалив 2. Не запалив 3. Не запалив | / / / |

МИНЕРАЛЕН СОСТАВ НА СУРОВИНИТЕ:

- Цемент (СаО 61-67%;ЅЈ0219-23%;А12Оз2,5-6%;Ре2Оз0-6%;Сулфати 0-2%

- Агрегат [Речен камен ( 0-4,4-8,8-16,16-32 мм)]

- Адитиви (Додатоци) 4.Вода (H2O)

Chemical Formula: 1. Cement Composition: Општ состав на цемент

|  | CaO | Si02 | A12O3 | Fe203 | Sulfate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 61-67% | 19-23% | 2,5-6% | 0-6% | 0-2% |  |

Chemical Formula: 2. Agregat Composition: Општ состав на агрегат: 2а.песок речен

|  | Kvarciti | Gabro dijabazi | Silikatni metapesoci | Andeziti Daciti | Kalkar eniti | Varovnici dolomiti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 30-37% | 15-20% | 9-14% | 8-12% | 6-10% | 3-8% |
| Che | Na-p Naftalin-sulfonat-formaldehid-polikondenzat | drugo |  |  |  |  |
| % | 99 | 1 |  |  |  |  |

НАПОМЕНА:

- Адетивите се опишани погоре, додека составот зависи од производителот

Составот на агрегатите може да биде различен и променлив, а ги одредува физичките особини и хемискиот состав на агрегатите

ТАБЕЛА 4.1.1. Детали за производи , поврзани со процесите, а кои се употребуваат или создаваат на локацијата

"Бони интерградба" Бетонска База Струмица

| Реф.број или Шифра | Материјал/ Супстанција | САЅ број | Категорија н.а опасност | Количина (тони) | Годишна употреба (тони/год.) | Природа на употреба | Фраза | Ѕ Фраза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Готов бетон |  | Нема | 3.120 м3 | 3.120 м3 | Во градежништво | Нема | Нема |

# Text boxes

ПОГЛАВЈЕ 4

| Ред бр | Типови на бетон | Вкупно производство |
| --- | --- | --- |
| 1 | Готов бетон МБ 15 | м3 |
| 2 | Готов бетон МБ 20 | м3 |
| 3 | Готов бетон МБ 30 | м3 |
| 4 | Готов бетон МБ 20 пумпан | м3 |
| 5 | Готов бетон МБ 30 пумпан | м3 |
| Вкуино | 3.080 м3 |

Произведени типови на бетон:

| Ред | Типови набетон |  |
| --- | --- | --- |
| бр |  |  |  |
| 1 | Готов бетон МБ 15 | 4 | Готов бетон МБ 20 пумпан |
| 2 | Готов бетон МБ 20 | 5 | Готов бетон МБ 30 пумпан |
| 3 | Готов бетон МБ 30 |  |  |

Потрошувачката на енергии прикажана е на следната табела:

| Молекуларна формула | Емпириска формула | Моларна маса gr/cm3 | Изглед | Специфична тежина g/cm3 (20° С) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Na-Р natfalin sulfonat formaaldehid polikondenzat | Na-р natfalin sulfonat formaaldehid polikondenzat | / | Темно кафеава течност | 1,15 ±0,03 |
| Растворливост во вода g/100ml(20° С) | Сува материја | Кристална структура | Запаливост | Стабилност/ Реактивност |
| / | 38 ± 2% | / | Не е запаллив | Стабилен при нормални услови, при екстремно високи температуре се ослободуваат оксиди |

Додаток: Адитив - Флуидинг е Nа-р-нафталин-сулфонат-формалдехид-
поликондензат. Темно кафеава течност се додава во бетонот заради
подобрување на својствата.

| Молекуларна формула | Емпириска формула | Моларна маса д/то1 | Изглед | Специфична тежина g/cm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ѕ1О2 | Ѕi02 | 60,0 | кафеаво црна сива боја разни гранулации |  |
| Растворливост во вода g/100ml (20° С) | Точка на топење С | Кристална структура | Запаливост | Класификаци |
| / | / | / | Не е запаллив | / |

Агрегат: Речен агрегат се состои од кварцити, габро, силикатни метапесоци,
Андезити-Дацити итн