Izvr{eni merewa na respirabilna pra{ina i bu~ava vo Instalacija  ,,Ading-Gradba,, Strumica

I.         Otpadna voda i  nejzino vlijanie  vo Instalacija

,,Ading-Gradba,, Strumica....................................................................7

Prilog:

1.  Rezultati od merewa

I.    Otpadni vodi i  nivnoto vlijanie  vo postrojkata

,,Ading-Gradba,, Strumica

I.1   Mostrirawe

Zemena e mostra za voda od postrojkata ,,Ading-Gradba,, Strumica na den 05.07.07.

Otpadnite vodi sodr`at mnogu razli~ni supstanci. Zatoa e nevozmo`no da se dadat nekoi op{ti pokazateli na kvalitetot na otpadnite vodi od razli~ni dejnosti, tuku za sekoja poedine~na dejnost mora da se poznavaat i da se merat onie parametri koi pretstavuvaat potencijalni polutanti.

Tabela 1.

| Industrija | Parametri (a) | Parametri (b) |
| --- | --- | --- |
| Industrija za proizvodstvo na beton | HPK pH suspendirani cvrsti ~esti~ki temperatura | Alkalitet Sulfati Vkupen suv ostataok na filtrirana voda |

Analiza na otpadna voda vo ,,Ading-Gradba,, Strumica

Mostrirana e otpadna voda od miewe na me{alka i talo`nikot:

pH    -   12

T   = 18,7 ° C

Vkupen suv ostatok – 1 202 mg/L

Rastvoreni materii -  1068 mg/L

Suspendirani materii - 134 mg/L

HPKKMnO4  -  18 mg/L

Sulfati - 31,65 mg/L

Tabela br 2.  Rezultati od analiza na otpadna voda (po zemena  mostra)

od   ,,Ading -Gradba,,  Strumica.

| PARAMETAR | Izmereni vrednosti na otpadna voda | MDK (za recipient od III klasa) |
| --- | --- | --- |
| Temperatura °C | 18.7 | / |
| Vidliva boja | Sl.Zamatena | Sl.zamatena |
| Zabele`liva mirizba | Sl.zabel. | Sl.zabel. |
| pH | 12 | 6,3 - 6,0 |
| HPKKMnO4, mg/l O2 | 18,0 | 5,01 - 10,0 |
| Vkupen suv ostatok na filtrirana voda mg/l, | 1202 | 1000 |
| Suspendirani materii, mg/l | 134 | 30 - 60 |
| Rastvoreni materii | 1068 | / |
| Sulfati | 31,65 | / |

Vrz osnova na dobienite rezultati od izvr{enata laboratoriska analiza, vrednosta na otpadnata voda pred da se vpie vo po~vata (priroden recipient na otpadnata voda) , dobienite vrednosti za pH, HPKKmnO4, vkupen suv ostatok na filtrirana voda i suspendirani materii gi nadminuvaat  granicite na  maksimalno dozvolenite koncentracii za otpadna voda od klasa III  soglasno “Uredbata za klasifikacija na vodite” i “Uredbata za kategorizacija na vodoteci, ezera, akumulacii i podzemni vodi” (Sl. vesnik na RM br. 18/99).

Napomena: Rezultati prezentirani vo ovoj izve{taj se odnesuvaat samo na ispituvanite mostri.