Izvr{eni merewa na respirabilna pra{ina i bu~ava vo Instalacija  ,,Ading-Gradba,, Strumica

I.         Bu~ava  i  nejzino  vlijanie  vo Instalacija ,,Ading-Gradba,,

Strumica...................................................................................................2

II.        Vibracii vo Betonska Baza  i prozvodstvo na betonski

elementi ,,Ading-Gradba,, Strumica...............................................6

Prilog:

1.  Rezultati od merewa

I.    Bu~ava  i  nejzino  vlijanie  na instalacija

,,Ading-Gradba,, Strumica

I.1    Rezultati od merewata

Merewe na postrojkata ,,Ading-Gradba,, Strumica za bu~ava se izvr{eni na den 05.07.07.

Vo   redot    na    negativni   posledici   koi   vlijaat    vrz    `ivotnata   sredina, a  proizleguvaat od   tehni~kiot   razvoj  zna~ajno mesto  zazema bu~avata.

Od zagaduva~ite, odnosno faktorite koi ja  zagrozuvaat `ivotnata i  rabotnata sredina, bu~avata go zazema tretoto  mesto.  Bu~avata vo osnova  e  me{avina na razni  zvuci so razli~en broj  na treperewa vo odredeno vreme (sekunda) i  mo`e da se definira kako eden vid nesakana zvu~na pojava.

Spored  “Zakonot  za  spre~uvawe  na  {tetnata  bu~ava “ (Sl. Vesnik na SRM, br. 21/84), vo ~len 2 od ovoj zakon pod  “{tetna bu~ava” se  podrazbira   “~esta ili dolgotrajna pojava na zvuk ili {um vo ~ovekovata okolina koj e nad  maksimalno  dozvolenite  granici propi{ani  vrz osnova na ovoj zakon”.

Bu~avata e vo prv  red predizvikana od  soobraj}ajnite sredstva i ma{inite   koi se koristat vo proizvodstvenite  procesi. ^len 2 od istiot zakon kako “izvori na bu~ava” gi definira “site vidovi  na postrojki,  uredi,  ma{ini,  transportni  sredstva  i aparati  ~ija  upotreba  sozdava  bu~ava  vo  ~ovekovata  okolina”.

Pod poimot  ~ovekova  okolina vo soglasno  zakonot, se smetaat: stanbenite zgradi  i  delovnite prostorii, op{testveni objekti, kako i naselenite mesta i zonite za odmor i  rekreacija.

^len 6 od istiot Zakon  za uslovite i merkite za spre~uvawe na bu~avata veli “Organizaciite na zdru`en trud  i drugite samoupravni organizacii i zaednici, rabotnite lu|e koi poseduvaat izvori {to sozdavaat bu~ava nad dozvolenoto nivo,   dol`ni se da obezbedat finansiski sredstva nameneti za spre~uvawe i otstranuvawe na bu~avata”.

[tetnoto dejstvo na bu~avata e opredeleno preku tri faktori: intenzitet, frekvencija i vremetraewe na bu~avata.

Opasno nivo na bu~ava se postignuva  pri intenzitet od 80 dB, prag na bolka   pri ja~ina od 120 dB, dodeka smrtonosno  nivo se postignuva pri ja~ina  od 180 dB.

Od fiziolo{ki aspekt ja~inata na zvukot ne zavisi  samo od  intenzitetot   tuku i od  frekvencijata.

Doka`ano e deka zvuci so ist intenzitet, no so razli~na frekvencija   predizvikuvaat ~uvstvo  na  razli~na  ja~ina.

Spored intenzitetot, bu~avata  mo`e  da  se podeli  na ~etiri  stepeni:

- prv  stepen  so intenzitet od 30 -  65 fona

- vtor stepen  so intenzitet od 65 -  90 fona

- tret stepen  so intenzitet od  90 - 110 fona

- ~etvrti  stepen so  intenzitet od  110 - 130 fona

Dobro i sprovodlivo re{enie za namaluvawe na nivoto na bu~ava e posvetuvawe pogolemo vnimanie na konstrukcijata  i  opremata na  ma{inite  i alatkite,  so  cel  da se  iskoristat  site  tehni~ki  mo`nosti  {to  }e ovozmo`at bu~avata da  ne  go nadmine  dozvolenoto  nivo.  Raznite ma{ini, postrojki, oprema  i dr. aparati  vo  tehni~ki  pogled  bi  trebalo  da  bidat  so  takva  konstrukcija koja }e predizvikuva  {to e mo`no pomala bu~ava, a od druga strana tie mora da bidat dobro nivelirani i zacvrsteni za stabilna  podloga  so cel  da  se odbegne bu~avata   koja   se  sozdava  so  nivno  tresewe, potoa redovno podma~kuvawe za odbegnuvawe na treseweto i dr. Opremata,motorskite generatori, kompresorite, ventilatorite,  agregatite i  dr.  treba da bidat  obezbedeni  so  izolaciona  podloga  od gumen, pluten ili drug materijal.

Postojat   merki  koi  se  baziraat  na  apsorpcija  na bu~avata. Vo toj slu~aj izvorite od koi poteknuvaat zvucite se oblo`uvaat so razli~ni materii koi imaat izolacionen  karakter,  kako  na  primer,  karton, pamuk, staklena volna i  dr.

Nivoto na bu~ava od objekt do objekt,  mo`e  da  se  namali  so  podigawe  na zelen  pojas odnosno po{umuvawe na me|uprostorot.

Na~inot na zastakluvaweto  na prozorcite mo`e da vlijae vo namaluvaweto na bu~avata. Se predlaga dvojna  konstrukcija  na  zastakluvawe  kade {to vnatre{noto staklo e nekolku pati  podebelo od nadvore{noto, a  rastojanieto me|u  niv iznesuva 7 cm.

Ja~inata na bu~avata vo prostoriite vo  koi zastakluvaweto  na prozorite e vaka izvedena }e se namali za dva pati vo sporedba so  prozorcite  zastakleni  so obi~no  staklo.

Instalacija  ,,Ading-Gradba,, Strumica

Na lokacijata na  instalacija ,,Ading-Gradba,, Strumica , izvr{enite   merewa na nivoto na bu~ava prika`ani se vo slednata tabela:

Tabela br.2/05.07.07  Rezultati od izvr{enite merewa na nivoto na bu~ava

| Red. broj | Merno mesto | Izmerena vrednost (dB) | MKD ( dB) | Ocenka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Do me{alka na Betonska baza | 69,0 | 90 | zadovoluva |
| 2 | Hala 1 za proizvodstvo na betonski elementi | 81,1 | 90 | zadovoluva |
| 3 | Vo neposredna blizina na soseden objekt (isto~na strana) | 65,3 | 90 | zadovoluva |

,,Ading-Gradba,, Strumica Merno mesto br.1 Do me{alka na Betonska baza. Mereweto e vr{eno  vo vreme koga me{alkata raboti, i ovde nema prisustvo na rabotnik celo vreme, tuku nadgleduva odvreme navreme.

,,Ading-Gradba,, Strumica Merno mesto br.2 Hala 1  za proizvodstvo na betonski elementi. Ovde nema prisustvo na rabotnik celo vreme, tuku  samo za vreme na isturawe na betonot vo kalapot, a potoa nadgleduva odvreme navreme.

,,Ading-Gradba,, Strumica Merno mesto br.3 Vo neposredna blizina na soseden objekt  (isto~na strana). Retko prisustvo na rabotnik vo ovoj del na instalacijata.

Instrument koristen pri merewa na bu~ava e precizen instrument za merewe na bu~ava tip testo 815.

Vrz osnova na podatocite i analizata za kvantitativnite vrednosti na nivo na bu~ava izrazeni vo (dB) dobieni pri mereweto (tabela br. 2/26.04.07), kako i nivna sporedba so normativnite akti ( Odluka za utvrduvawe vo koi slu~ai  i pod koi uslovi se smeta deka e naru{en mirot na gra|anite od {tetna bu~ava Sl. Vesnik na RM broj 64/93 i Prvilnik za op{tite merki i za{tita pri rabota od buka vo rabotni prostorii Sl.List na SFRJ br.29/71) mo`e da se zaklu~i slednoto:

- izmerenite vrednosti za intenzitet na bu~ava, {to se sozdava pri rabota na ma{inite vo ramkite na tehnolo{kiot proces za proizvodstvo na beton, i za proizvodstvo na kamen agregat drobenik , se vo ramkite na dozvolenoto nivo na bu~ava kako vo rabotnata taka i vo `ivotnata sredina.

- Upotrebenata oprema vo ,,Ading-Gradba,, Strumica e vo soglasnost so tehni~kite karakteristiki i ovozmo`uva normalno izvr{uvawe na osnovnata dejnost vo zatvoreniot prostor od objektot.

- Prema lokaciskata postavenost bu~avata koja {to se generira od postrojkite vo tehnolo{kiot proces, kako i grade`nata konstrukcija na postrojkite ,,Ading-Gradba,, Strumica ne predizvikuvaat {tetno vlijanie vrz `ivotnata sredina.

Instrument koristen pri merewa na bu~ava e :

-Precizen instrument za merewe na bu~ava tip testo 815;

- Vibracii vo Betonska Baza  i prozvodstvo na betonski elementi ,,Ading-Gradba,, Strumica

Ne e izvr{eno merewe za vibracii.

Napomena: Rezultati prezentirani vo ovoj izve{taj se odnesuvaat samo na ispituvanite mostri.