VIII    EMISII   VO   PO^VA

S O D R @ I N A

VIII.1 Voved .....................................................................................................................2

VIII.2  Zakonska regulativa .........................................................................................2

VIII.3 Metodol{ki priod vo snimaweto, analizata i ocenkata na prisustvo

na {tetni materii vo po~vata koi se emitiraat od tehnolo{kiot

proces ......................................................................................................................3

VIII.4 Rezultati od merewata ......................................................................................3

VIII.5 Ocenka na vlijanieto na emisiite  vrz po~vata .....................................    4

VIII.6  Zaklu~ok  .............................................................................................................4

VIII.7  Planirani preventivni merki  .....................................................................4

Prilog VIII

[ema so mesta od koi {to e mostrirana po~va

VIII.1 Voved

,,Ading Gradba,, Strumica vo aplikacijata  za dobivawe na dozvola za ISKZ do Ministerstvoto za `ivotna sredina i prostorno planirawe podnesuva informacija za  emisiite vo  po~vata.

Informaciite vo ovoj dodatok  se prezentirani vo soglasnost so Baraweto za dobivawe na ekolo{ka dozvola.

VIII.2  Zakonska regulativa

Za navreme da se spre~i zagaduvaweto na po~vata treba da se donesat soodvetni propisi i standardi, spored koi bi se ocenila nejzinata ispravnost vo odnos na zagaduvaweto.

So na{ite zakonski propisi se predvideni MDK za {tetnite i za opasnite materii koi mo`at da se sodr`at vo po~vata i tie se vo soglasnost so standardite na evropskite zemji. Vo tabelata 1 se navedeni nekoi od ovie podatoci:

Tabela br.1  MDK za opasni i {tetni materii vo po~vata

| Zagaduva~ | Cd | Pb | Hg | As | Cr | Ni | F | Cu | Zn | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MDK, mg/kg po~va | 2 | 100 | 2 | 28 | 100 | 50 | 300 | 100 | 300 | 50 |

VIII.3 Metodol{ki priod vo snimaweto, analizata i ocenkata na prisustvo na {tetni materii vo po~vata koi se emitiraat od tehnolo{kiot proces

Analizata na hemiskite elementi As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb i Zn vo mostrite po~va be{e izvedena po metodata M54 ISO 11885, dodeka pak hemiskiot element Hg be{e ispituvan po metoda dadena od proizvoditelot na opremata (Varian) koristena za analiza.

Za analiza na site hemiski elementi osven Hg, primerocite po~va bea rastvorani vo mikrobranova pe~ka spored Application Note 023 so HNO3, HCl i HF, dodeka za analiza na hemiskiot element Hg primerocite po~va bea rastvoreni so carska voda so upotreba na metoda dadena od proizvoditelot na opremata Varian specijalno za rastvorawe na primeroci po~va vo koi se bara opredeluvawe na Hg.

VIII.4 Rezultati od merewata

| Oznaka | SiO2 % | Al2O3 % | P % | CaO % | N % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 57,60 | 4,50 | 0,29 | 6,30 | 0,029 |

Merno mesto 1: Zemena e mostra za analiza na po~va od Betonska  baza ,,Ading-Gradba,, Strumica, od  zapadnata  strana na instalacijata na den 05 07 2007.

VIII.5 Ocenka na vlijanieto na emisiite  vrz po~vata

Za da se utvrdi stepenot na zagadenost na po~vata , neophodno e da se :

- opredeli prirodata na sekoj zagaduva~;

- da se proceni stepenot i rasprostranetosta na zagaduvaweto;

- da se isplanira monitoring;

VIII.6   Zaklu~ok

Od prezentiranite podatoci od izvr{enata analiza   mo`e da se zaklu~i deka prirodata na aktivnostite koi {to se izveduvaat  vo instalacijata e takva da ne predizvikuva zna~itelno vlijanie vrz po~vata  a so toa i vrz podzemnite vodi.

Od dobienite rezultatite za mostrirana po~va od ,,Ading-Gradba,, Strumica se zabele`uva deka vo po~vata ima sodr`ina na ostatoci od razni frakcii na agregat (pesok) i ostatoci od beton i pra{ina.

VIII.7 Planirani preventivni merki

Svesni za zagaduvawata koi {to poteknuvaat od otpadnite gasovi od kotlarata i se talo`at na povr{inata na po~vata  i pri toa mo`at da predizvikaat {tetni vlijanija, najvisokoto rakovodstvo vo sorabotka so timot za za{tita na `ivotnata sredina planira da gi prevzeme slednite preventivni merki:

- zgolemuvawe na hortikulturalnoto ureduvawe okolu instalacijata so cel namaluvawe na {tetnite vlijanija na gasovite od kotlarata,  podobruvawe na klimatskite uslovi vo rabotnata sredina, vetroza{titna bariera okolu instalacijata;