Б    –   Интегрирана еколошка дозвола

AД ,, КЛАНИЦА СО ЛАДИЛНИК”  СТРУМИЦА

Инсталација за колење и обработка на месо

од крупна  и ситна стока

АД ,, КЛАНИЦА СО ЛАДИЛНИК"

увоз - извоз Струмица

Бул.Климент Охридски   бр. 45

2400     Струмица

Број на дозвола

Уп бр.24- 13

Sodr`ina

Dozvola za usoglasuvawe so operativen plan	1

Sodr`ina	2

Речник на користени поими.................................................................iii

Voved	..Vii

Dozvola	1

1	Instalacija za koja se izdava dozvolata	2

2	Rabota na instalacijata	5

2.1	Tehniki na upravuvawe i kontrola	5

2.2	Surovini (vklu~uvaj}i i voda)	6

2.3	Rakuvawe i skladirawe na otpadot	9

2.4	Prerabotka i odlagawe na otpad	13

2.5	Spre~uvawe i kontrola na havarii	14

2.6	Monitoring	16

2.7	Prestanok so rabota	17

2.8	Instalacii so pove}e operatori	18

3	Dokumentacija	19

4	Redovni izve{tai	20

5	Izvestuvawa	21

6	Emisii	22

6.1	Emisii vo vozduh	22

6.2	Emisii vo po~va	24

6.3	Emisii vo voda (razli~ni od emisiite vo kanalizacija)	25

6.4	Emisii vo kanalizacija	27

6.5	Emisii na toplina	29

6.6	Emisii na bu~ava i vibracii	30

7	Prenos do pre~istitelna stanica za otpadni vodi	31

8	Programa za podobruvawe	32

9	Dogovor za promeni vo pi{ana forma	33

Dodatok 1	34

Dodatok 2	35

Речник на користени поими

Аеросол                       Суспензија на цврсти и течни честички во гасен медиум.

Атмосферска Вoдa     Дождовна вода што дотекува од покриви и места каде

што  не се одвиваат процесите.

Барање                          Барањето поднесено од страна на Операторот за оваа

Дозвола

Би-годишно                   Цел или дел од шест последователни месеци

ВОЈ                                  Вкупен Органски Јаглерод

ГИЖС                                Годишен извештај за животна средина

Годишно                          Приближно во интервали на 12 месециПериод или дел од

период  од  12 последователни месеци

Градежен                         Отпад што потекнува од градење, реновирање и рушење:

отпад и отпад                   глава 17 од националниот каталог на отпади или како што

од рушење                       e договорено на друг начин

Гранични                        Оние гранични вредности на емисија кои се дадени во

вредности на                   Поглавје 6 од оваа Дозвола

емисија

Граница за                       Гранична вредност на емисија која е изразена како

масен проток                     максимална маса на една супстација што може да биде

емитирана во единица време

ГХ/МС                               Гасна хроматографија / Масена спектрометрија

dB(A)                                    Децибели

Двегодишно/                     Еднаш на секои две години

Биенално

Ден                                   Секој период од 24 часа

Дневно                                За време на сите денови од работата на инсталацијата и

во случај на емисии, кога емисиите се одвиваат; со

најмалку едно мерење во било кој еден ден.

Дневно време                 Периодот од 08.00 до 22.00 (сите промени треба да се

одразат на дефиницијата за (ноќно време).

Договор                            Писмен договор

Документација                  Секој извештај, запис, податок, слика, предлог,

интерпретација или друг документ во пишана или

.                                                    електронска   кој      се   бара со оваа Дозвола

Еколошка                Согласно дефиницијата за еколошка штета во член 5 точка

штета                        51 од Законот за животна средина

ЕС                             Електро-спроводливост (μS/sm)

ЕФТ                           Еквивалентен Фактор на Токсичност

Индустриски не       Согласно дефиницијата за  индустриски неопасен отпад

опасен отпад            во член 6 од Законот за управување со отпад: Индустриски

неопасен отпад е отпадот што се создава при

производствените процеси во индустријата и не содржи

опасни карактеристики, а според својствата, составот и

количеството се разликува од комуналниот отпад.

Инсталација              Согласно дефиницијата за ,,инсталација” од член 5 точка

35 од Законот за животна средина:

- во однос на интегрираните еколошки дозволи, е

неподвижна техничка единица каде што се вршат една или

повеќе пропишани активности и активности кои се

непосредно поврзани со нив, а кои би можеле да имаат

ефект врз емисиите и врз загадувањето;

- во однос на спречувањето и контролата на хавариите со

учество на опасни супстанции, инсталација е техничка

единица во рамките на еден систем во кој се произве-

дуваат, употребуваат, складираат или се ракува со опасни

супстанции. Таа ја вклучува целокупната опрема, објектите,

цевководите, машините, алатките, приватните железнички

споредни колосеци, станиците за истовар кои ја

опслужуваат инсталацијата, складовите или сличните

градби, потребни за работа на инсталацијата.

ИСКЗ                          Интегрирано спречување и контрола на загадувањето

Инцидент                      (а) итен случај;

(б) секоја емисија што не е во согласност со условите од

оваа Дозвола;

(в) секое ниво, дадено во ова Дозвола, а е достигнато

или надминато, и

(г) секоја индикација дека загадување на животната

средина се случило или може да се случи.

К                                     Келвин (единица мерка за температура).

Капацитет/                  Опрема наменета за задржување на евентуално истечен

опрема за                 материјал

задржување

Квартално                  Цел или дел од период од три последователни месеци,

почнувајќи од првиот ден на Јануари, Април, Јули или

Октомври.

kPa                               Кило Паскали

Leq                                Еквивалентно континуирано ниво на звук

Локација                  Секоја населена куќа, хотел или хостел, болници,

Чувствителна         училишта, верски објекти, или било други места и објекти

на бучава                за кои е потребно отсуство на бучава со нивоа кои

(ЛЧБ)                          предизвикуваат непријатност

МДК                          Максимално Дозволени Количини

Македонски             Листа на видови отпади, Службен весник бр.100/05

каталог на

отпад / Листа

на видови

отпади (ЛВО)

Месечно                   Минимум 12 пати во текот на една година, приближно во

месечни интервали

МЖСПП                    Министерство за животна средина и просторно планирање

Надлежен                Тело одговорно за издавање на ИСКЗ дозволи

Орган

НДТ                              Најдобри Достапни Техники

Неделно                     За време на сите недели од работата на инсталацијта и во

случај на емисии, кога има емисија; со минимум едно

мерење во било која недела

Ноќно време            Од 22.00 до 08.00 часот (сите промени треба да се одразат

на дефиницијата за ,,дневно време”)

Одржување               Чување во добра состојба, вклучувајќи и редовна

инспекција, сервисирање, калибрација и поправки доколку

се потребни, со цел адекватно да се извршува функцијата.

Оператор                     Согласно дефиницијата за ,,Оператор” од член 5 точка 40

од Законот за животна средина:

- секое правно или физичко лице кое врши професионална

активност, или врши активности преку инсталацијата и/или

ја контролира, или лице на кое му се доверени или

делегирани овластувања за донесување економски одлуки

во однос на активноста или техничкото работење,

вклучувајќи го и носителот на Дозволата или овластување

за таквата активност, односно лицето кое е задолжено да

регистрира или алармира за активноста.

Праг за масен           Количина на масен проток, над која се применува

Проток                       ограничување со МДК

ПРЕО                         Проценка на ризикот од еколошка одговорност

Прилог                         Секое повикување на Прилог од оваа Дозвола се однесува

на прилозите поднесени како дел од оваа Дозвола

Примерок                  Доколку контекстот на оваа Дозвола не кажува нешто

спротивно, примерокот ќе вклучи мерење со електронски

инструменти

ПСОВ                       Пречистителна Станица за Отпадни Води

ПУЖС                       Програма за Управување со Животната Средина

ПУР                             План за Управување со Ризици

ПУРЗ                           План за Управување со Ризикот по Затворање

Работни                   Часови/време во кое инсталацијата има Дозвола/е

Часови                    овластена да работи

РИПЗМ                     Регистер на Испуштање и Пренесување на Загадувачки   Материи

РК                             Растворен кислород

Санитарен/                 Отпадни води од тоалетите, местата за миење и кантината

комунален              во инсталацијата

ефлуент

СИСП/IPC                 Спректроскопија со Индуктивно Спрегната Плазма

Слика                          Секое повикување на слика или број на слика значи слика

или број на слика содржани во барањето, освен ако не е на

друг начин договорено.

Соодветно               20 лукса, мерено на ниво на почва

Осветлување

(светло)

Стандардна             Национална, европска или интернационално признаена

Метода                     процедура (пр.  EN, ISO, CEN, BS  или еквивалентно).

Течен отпад             Било кој отпад во течна форма и што содржи помалку од

2% сува материја.

Тешки метали         Тешки метали се група на елементи меѓу бакар и бизмут во

периодниот систем на елементи - со специфична густина

поголема од 4.0 g/cm3

ХПК                              Хемиска потрошувачка на кислород

CEN                              Comité Européen De Normalisation-   Европска Комисија за

Стандардизација

Часови за                 Часови во кои на инсталацијата и е дозволено да прифаќа

прифаќање на         отпад

отпад

Voved

Ovie vovedni bele{ki ne se del od dozvolata

Slednata dozvola e izdadena soglasno Zakonot za `ivotna sredina (Slu`ben vesnik (Slu`ben vesnik  53/05 , 81/05 , 24/07 , 159/08 , 83/09 , 48/10 ,  124/10 , 51/11,  123/12, 93/13, 187/13 , 42/14 , 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16  ) za rabota na instalacija {to izvr{uva edna ili pove}e aktivnosti navedeni vo Uredbata na Vladata za ,,Opredeluvawe na instalaciite za koi se izdava integrirana ekolo{ka dozvola односно дозвола за усогласување со оперативен план и  vremenski raspored za podnesuvawe operativni planovi " Сл. Весник 89/2005, do odobrenoto nivo vo Dozvolata.

Kratok opis na instalacijata regulirana so ovaa dozvola

Integriranata B Dozvola na  AD  Klanica so ladilnik uvoz -izvoz Strumica instalacija za kolewe i obrabotka na meso  od krupna i sitna stoka  e  prva integrirana dozvola na ovaa instalacija

Akcionerskoto Dru{tvo  ,,  Klanica so ladilnik"   Strumica  e osnovano vrz osnova na transformacijata na ZIK   ADMS - Strumica so Re{enie br.27-1669/1 od 26.02.2002 so {to sopstvenik e Aleksandar Ri~liev. AD ,, Klanica so ladilnik" e locirana na ,, Kliment Ohridski" br. 45 - Strumica . Objektot e izgraden  1958 godina i e rekonstruiran  1984 godina.

AD  ,, Klanica so ladilnik" poseduva veterinarno sanitarna dozvola  za upotreba na objektot  za kolewe na `ivotni (goveda  i ovci) i izvoz na sve`o meso   ( Re{. Br. 11-10954 / 2 od 07.10.2004 ) izvozni~kiot  kontrolen broj  5.

[ifra na dejnost na AD  ,, Klanica so ladilnik" Strumica e 15 / 11 t.e. kolewe  na krupna i sitna stoka.

Vo  AD ,, Klanica so ladilnik"  Strumica  se  vraboteni    24  rabotnici  i po potreba se anga`iraat i drugi  rabotnici.

Kapacitetot i primenetata tehnologija na kolewe, obrabotka i prerabotka se usloveni od namenata na klanicata i od stepenot na mehanizacija. Soglasno me|unarodnata praksa klanicite  se gradat  kako visokoprizemni objekti i kako  vertikalni (eta`ni) objekti.

Akcionerskoto Dru{tvo ,, Klanica so ladilnik"  Strumica e locirana vo gradot Strumica na ul. ,, Kliment  Ohridski "   br. 45  - Strumica.

Vo odnos na okolnite objekti AD ,, Klanica so ladilnik”  Strumica go ima slednoto opkru`uvawe:

- od isto~nata strana se grani~i so lokalen pat koj e vo izgradba ;

- od zapadnata  strana se grani~i so lokalen pat koj e vo izgradba ;

- od severnata strana se grani~i so  Kriva Reka ;

- od ju`nata strana se grani~i so tranziten pat .

Lokaciskata postavenost na objektot AD ,, Klanica so ladilnik"  Strumica dadena e vo dispozicija  i  e pretstavena na Slika br. 1 dadena vo prilog  1.1.2  на страна  3.

AD  ,, Klanica so ladilnik"  Strumica pretstavuva  vertikalna (eta`na) klanica .  Vakvata izgradba na klanicite e ekonomi~na , od aspekt  na prostorot {to go pokrivaat i na kusiot pat na vnatre{niot transport,  za {to maksimalno se koristi gravitacionata  sila.  Od higienski aspekt se dosta povolni bidejki t.n. ne~isti delovi na `ivotnoto (ko`a, noze, rogovi, `eludnici, creva, konfiskati i dr.) lesno se transportiraat ,  za{to  oddelenijata  za prerabotka  na crevata , za skladirawe na ko`ata, konfiskatite  i dr. se izgradeni na dolniot kat , pod oddelenieto za kolewe, pa surovinite  se spu{taat  preku sistem na kanali  bez da se zagaduva  oddelenieto za kolewe.

AD ,, Klanica  so ladilnik"   Strumica zaedno so site pridru`ni prostorii pretstavuva objekt so  povr{ina od 4 550  m².

AD ,, Klanica  so ladilnik "  Strumica raspolaga so :

- priemen punkt za `iva stoka;

- Sto~ni depoa za smestuvawe i odmor  na `ivotnite i toa sto~no depo za sitna stoka   i  sto~no depo za krupna stoka;

- Del vo koj se vr{i procesot na kolewe  i prostorii za obrabotka  na  sporednite produkti koi se dobivaat pri samiot proces ({kembe, creva, ko`a);

- Ladilnici za odr`uvawe  na mesoto;

- Komori za zamrznuvawe na mesoto;

- Punkt za ekspedicija na meso;

Predmetniot prostor e fizi~ki ograden , kako vo potpolnost bi se spre~il pristapot na neovlasteni lica.Eden od ~ekorite za ostvaruvawe na ovaa cel  koj organizacijata  gi prevzema  e implementacija na  Sistem za upravuvawe so bezbednost na proizvodite - . O~ekuvawata na organizacijata od Sistem za upravuvawe so bezbednost na proizvodite -HACCP  se slednite:

- Planirawe, kontrolirawe i postojano podobruvawe  na site  procesi vo kompanijata, za proizvodot i usluga na dostavuvawe, za da  se sovpadne  so urednite i dogovorenite specifikacii;

- Odr`uvawe na Politika za Kvalitet vo organizacijata;

-  Zadovoluvawe na  izrazenite ili najavenite  barawa na Kupuva~ite.

Vo Akcionerskoto Dru{tvo ,, Klanica so ladilnik"  Strumica , voda  se koristi za odr`uvawe i ~istewe na celata klanica poto~no  za ~istewe na sto~nite depoa , potoa delot kade {to se vr{i procesot na koleweto koj e podelen na linija za kolewe na siten dobitok i linija za kolewe na krupen dobitok i site dopolnitelni  prostorii koi se nao|aat vo sklop na klani~niot del , potoa za ~istewe i dezinfekcija na opremata alatot koj se koristi za kolewe.

Isto taka  potreba od voda se javuva i za piewe, odr`uvawe na higiena na vrabotenite i odr`uvawe na higiena na sanitarnite jazli. Za zadovoluvawe na ovie potrebi se koristi voda  od gradski vodovod.

Mese~nata potro{uva~ka na voda iznesuva   500  m³ .

Akcionerskoto Dru{tvo ,, Klanica so ladilnik” Strumica, so elektri~na energija se napojuva od gradskata elektri~na mre`a, soglasno Javnoto pretprijatie za proizvodstvo, prenesuvawe i distribucija na elektri~na energija.Elektri~nata energija se upotrebuva za:

- rabota na kotelot za zagrevawe na voda koja e neophodna za rabota na sterilizatorite za alatot koj se koristi vo klanicata;

- osvetluvawe na prostoriite;

Mese~nata potro{uva~ka na struja iznesuva 1200  KW   ~asovi.

AD ,, Klanica so ladilnik”  Strumica, vr{i  uslu`na dejnost odnosno kolewe na krupna i sitna stoka. Osnovna   surovina pretstavuva `iva  krupna stoka  (goveda)  i `iva sitna stoka ( jagniwa)  koi  vedna{ posle priemot gi smestuvaat vo  sto~ni depoa t.e. boksovi za odmor .

Zadol`itelen e odmor na dobitokot  najmalku 24 ~asa pred po~etok na procesot na kolewe.

Procesot na kolewe kaj govedata zapo~nuva so omamuvawe so pomo{ na adaptiran ,,[ermer"  pi{tol koj namesto igla ima prodol`etok vo oblik na pe~urka. @ivotnoto se omamuva so potres-udar. Mora da se napomene deka so opremata za omamuvawe ( ,,[ermer" pi{tol ) raboti isklu~ivo rabotnik koj e obu~en i e  odgovoren.

Procesot na kolewe na jagniwa se vr{i na identi~en  na~in kako i procesot na kolewe na goveda ,  no so mali razliki .

Za razlika od  procesot na omamuvawe kaj govedata, omamuvaweto kaj jagniwata se izvr{uva so elektri~en {ok  t.e. so elektri~na kle{ta pod napon taka {to  kle{tata   se stava na slepoo~nicite vo vremetraewe od 10-15 sekundi.

Kako  kraen gotov proizvod na   AD ,, Klanica so ladilnik "  Strumica e sve`oto govedsko i  jagne{ko meso.

Vo  AD ,, Klanica so ladilnik " Strumica se koristi sledniot pribor i oprema:

- Aparat za omamuvawe ;

- [ermer pi{tol za omamuvawe ,, Feder” ";

- Satari  ;

- ^engeli za zaka~uvawe ;

- No`evi -pravi obi~ni;

- No`evi- trbu{esti ;

- No`evi- dolgi tenki;

- No`evi-kratki tenki ;

- Elektri~na pila ;

- Sterilizatori za no`evi ;

- Vagi ;

- Termometri  ;

- Rabotni masi;

- Lanci za prika~uvawe na linija -jagne i na linija-govedo;

- Spu{ta~ka na jagne  so ~engeli;

- Bojleri za zagrevawe na vodata;

| Drugi integrirani dozvoli povrzani so ovaa instalacija |
| --- |
| Sopstvenik na dozvolata | Broj na dozvola | Data na izdavawe |
| Dozvola za upravuvawe so operativen plan na AD ,, Klanica so ladilnik” Strumica | Уп 1 бр 24-13 | 18.12.2015 |

| Zameneti dozvoli/Soglasnosti/Ovlastuvawa povrzani so ovaa instalacija |
| --- |
| Sopstvenik | Referenten broj | Data na izdavawe |
| Нема |  |  |

Komunikacija

Dokolku sakate da kontaktirate so Organot na lokalnata samouprava nadle`en za rabotite od oblasta na `ivotnata sredina (vo ponatamo{niot tekst Nadle`niot organ) vo vrska so ovaa dozvola, ve molime navedete go Brojot na dozvolata. Za bilo kakva komunikacija kontaktirajte so Gradona~alnikot na Op{tina Strumica na adresa ulica ,,Sando Masev,, br.1 2400 Strumica .

Doverlivost

Dozvolata go obvrzuva Operatorot da dostavuva podatoci do Nadle`niot organ. Nadle`niot organ }e gi stavi podatocite vo javnite registri, soglasno potrebite na Zakonot za `ivotna sredina. Dokolku Operatorot smeta deka bilo koi od obezbedenite podatoci se delovno doverlivi, mo`e da se obrati do Nadle`niot organ da gi izzeme istite od registarot, soglasno Zakonot za `ivotna sredina. Za da i ovozmo`i na Nadle`niot organ da opredeli dali podatocite se delovno doverlivi, Operatorot treba istite jasno da gi definira i da navede jasni i precizni pri~ini poradi koi bara izzemawe. Operatorot mo`e da navede koi dokumenti ili delovi od niv gi smeta za delovno ili industriski doverlivi, soglasno Zakonot za `ivotna sredina, ~l.55 st. 2, to~ka 4. Operatorot }e ja navede pri~inata poradi koja Nadle`niot organ treba da odobri doverlivost. Podatocite i pri~inata za doverlivost treba da bidat prilo`eni kon baraweto za integrirana ekolo{ka dozvola vo poseben plik.

Promeni vo dozvolata

Ovaa dozvola mo`e da se menuva vo soglasnost so Zakonot za `ivotna sredina.

Dokolku dozvolata ovlastuva izveduvawe na posebni aktivnosti od oblasta na upravuvaweto so otpad, toga{ e potrebno da se prilo`i uverenie za polo`en stru~en ispit za upravuvawe so otpad za liceto zadol`eno za taa aktivnost.

Predavawe na dozvolata pri prestanok na rabota na instalacijata

Pri  delumen ili celosen prestanok so rabota na instalacijata , Operatorot go izvestuva organot . So cel baraweto da bide uspe{no, operatorot mora da mu poka`e na Nadle`niot organ, soglasno ~len 120 st. 3   od Zakonot za `ivotna sredina, deka ne postoi rizik od zagaduvawe i deka ne se potrebni ponatamo{ni ~ekori za vra}awe na mestoto vo zadovolitelna sostojba.

Prenos na dozvolata

Pred da bide izvr{en celosen ili delumen prenos na dozvolata na drugo lice, treba da se izgotvi zaedni~ko barawe za prenos na dozvolata od strana na postoe~kiot i predlo`eniot sopstvenik, soglasno ~len 118 od Zakonot za `ivotna sredina.

Pregled na barani i dostaveni dokumenti

| Predmet | Datum | Komentar |
| --- | --- | --- |
| Barawe Br. | Dobieno |  |
| Barawe Бр.19/5075/1 | 07.10.2008 | Vrateno za dopolnuvawe so podatoci so Zaklu~ok |
| Заклучок Бр.08/5075/2 | 07.11.2008 | Zaklu~ok za dopolnuvawe so podatoci |
| Пресметка за плаќање | 07.11.2008 | Испратено со известување |
| Известување за плаќање 19-2428/1 | 22.04.2010 | Известување за плаќање опомена |
| Извод од сметка на О.Струмица Бр 5 | 30.04.2010 | Уплатени средства за надомест |
| Ново Барање Уп1 бр. 24-13 | 18.05.2015 | Povtorno barawe so koregirani podatoci |
| Одлука за отпочнување преговори Уп1 бр. 24-13 | 22.06.2015 | Del od merkite i vremen-skite rokovi se postignati vo pregovo-rite i se vgradeni vo dozvolata |
| Објава во дневен весник Дневник Уп-1. 24-13 | 22.06.15 | Објава во дневен весник Дневник |
| Покана за отпочнување преговори Уп1 бр. 24-13 | 22.06.15 | Покана за отпочнување преговори |
| Копија за објава во дневен весник | 24.06.2015 | Објава во дневен весник |
| Записник од посета на инсталација | 16.06.2015 | Посета на инсталација и увид на лице место |
| Записник од преговори Уп1 бр. 24-13 | 18.08.2015 | Del od merkite i vremenskite ro-kovi se postignati vo pregovorite i se vgradeni vo dozvolata |
| Договор за пенали како мерка за обезбедување на оперативниот план | 18.12.2015 | Вremenskite rokovi se postignati vo pregovorite i se vgradeni vo dozvolata |
| Известување за плаќање за поседување на ДУОП | 18.12.2015 | Известување за плаќање |
| Објава во дневен весник Слободен печат | 18.12.2015 | Копија од објава |
| Објава на WEB страна на Општина Струмица | 18.12.2015 | Копија од писмо |
| Dozvola UOP br.24-13 | 18.12.2015 | Odlu~eno Pozitivno |
| Достава на извештаи од мониторинг Уп1 бр. 24-13 | 09.08.2016 | Достава на извештаи од мониторинг |
| Известување за исполну-вање на Оперативен план Уп1 бр. 24-13 | 23.08.2016 | Известување за исполнување на Оперативен план |
| Записник од посета на инсталација од Опш. Овл. Инспекор Ип.бр.26-979 | 16.11.2016 | Записник од посета на инсталација од Опш. Овл. Инспекор |
| Заклучок за исполнување на оперативен план на инсталација од Опш. Овл. Инспекор Ип.бр.26-979 | 16.11.2016 | Заклучок за исполнување на оперативен план на инста-лација од Опш. Овл. Инспекор |
| Нацрт Б дозвола br.24-13 | 09.03.2017 | Одлучено позитивно |
| Објава на нацрт - Б дозвола во дневен весник Уп1 бр. 24-13 | 09.03.2017 | Објава на нацрт - Б дозвола во дневен весник |
| Објава на WEB страна на Општина Струмица Уп1 бр. 24-13 | 10.03.2017 | Објава на WEB страна на Општина Струмица Уп1 |
| Решение за издавање на Б интегрирана дозвола Уп1 бр. 24-13 | 20.04.2017 | Одлушено позитивно |
| Објава на Решение во дневен весник Уп1 бр. 24-13 | 20.04.2017 | Објава на Решение во дневен весник копија од објава |
| Објава на Решение на WEB страна на Општина Струмица Уп1 бр. 24-13 | 20.04.2017 | Објава на Решение на WEB страна на Општина Струмица копија од објава |
| Издавање на Б- Интегрирана Дозвола | 20.04.2017 | Одлучено позитивно |

Zakon za `ivotna sredina

Nacrt  Dozvola

Broj na dozvola

Уп1  бр.  24-13

Nadle`niot organ za `ivotna sredina vo ramkite na svojata nadle`nost vo сoglasnost  so ~len 95 od Zakonot za `ivotna sredina (Sl. vesnik Br53/05 ,

81/05, 24/07, 159/08 , 83/09 , 48/10 ,  124/10 ,.51/11  .123/2012, 93/13, 187/13,

42/14 , 45/15 ,129/15, 192/15 i 39/16 ), go ovlastuva :

AД ,, КЛАНИЦА СО ЛАДИЛНИК”  СТРУМИЦА Инсталација за колење и обработка на месо  од крупна и ситна стока,

сo  registrirano  sedi{te  na

АД ,, КЛАНИЦА СО ЛАДИЛНИК" увоз - извоз Струмица                               Бул.Климент Охридски   бр. 45

2400     Струмица

Broj na registracija na kompanijata        5613787

da rakovodi so Instalacijata

АД ,, КЛАНИЦА СО ЛАДИЛНИК" увоз - извоз Струмица                               Бул.Климент Охридски   бр. 45

2400     Струмицa

vo ramkite na dozvolata i uslovite vo nea.

Potpis

[Костадин Костадинов, Вршител на должност Градоначалник]

Ovlasten da potpi{e vo ime na Nadle`niot organ za `ivotna sredina

Datum

20.04.2017

Uslovi

# 1        Instalacija za koja se izdava dozvolata

1.1                       Operatorot e ovlasten da izveduva aktivnosti i/ili povrzani

aktivnosti navedeni vo Tabela 1.1.1.

| Tabela 1.1.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Активност од Анекс 2 од У Р Е Д Б А за определување на активностите на инсталациите за кои се издава интегрирана еколош-ка дозвола односно дозвола за усогласување со операти-вен план и временски рас-поред за поднесување на барање за дозвола за усогласување со оперативен план | Opis na navedenata aktivnost | Granici na navedenata aktivnost |
| Prilog 2 , 6.Останати активности 6.4 (под а) Кланици со капацитет на производ-ство на трупови поголем од 5 тони а не помал од 50 тони . Sl.vesnik 89/05: | Инсталација за колење и обработка на месо од крупна и ситна стока, | Производство до 50 т/ден (просечна дејност на квартална основа) Реално производство е 11 т/месечно |

Dodadete redovi po potreba

1.2                Aktivnostite   ovlasteni vo uslovite 1.1.1 }e se odvivaat samo vo

ramkite na lokacijata na instalacijata, prika`ana podolu vo

planot i dadeni vo tabelata  1.2.1.

| Tabela 1.2.1 |
| --- |
| Dokument | Mesto vo dokumentacijata |
| Додаток II.Прилог II 1. Графички прилози, od Barawe - Mapa na stopanski dvor so geografski koordinati na dvor на влез | Google earth N 41°26´41” , E 22°38´ 47 ” Катастер на РМ Y 7637870 x 4590361 7638006 4590455 7638220 4590150 7638113 4590184 7638084 4590167 7638072 4590187 7638043 4590177 7637943 4590320 7637910 4590299 |

Слика   1

1.3        Instalacijata   za koja se izdava dozvolata nema da zapo~ne so rabota

se   dodeka slednite merki ne bidat zavr{eni i dodeka Nadle`niot

organ ne   bide pismeno izvesten za toa

### 1.3.1           Instalacijata na koja i se izdava dozvolata }e gi ispolni site uslovi navedeni vo dozvolata soglasno propi{anite rokovi od strana na Nadle`niot organ i soglasno програмата  за подобрување.

1.3.2          Инсталацијата не смее да работи над капацитетот наведен во

барањето,  без писмено одобрение од Надлежниот орган.

### 1.3.3           Nadle`niot organ kako merka za realizacija програмата  за подобрување opredeluva penali vo visina  od 120 % od visinata na tro{ocite za sproveduvawe na edna faza od програмата  за подобрување .

### 1.3.4           Za regulirawe na uslovot1.1.5 }e se potpi{e poseben dogovor od strana na odgovornite lica od Nadle`niot organ i operatorot vo koj se precizira visinata i izvr{uvaweto na penalite vo slu~aj na neispolnuvawe na obvrskite програмата  за подобрување. Dogovorot }e bide sostaven del od ovaa dozvolа.

### 1.3.5             Instalacijata  }e raboti, }e se kontrolira, }e se odr`uva i emi-siite ke bidat takvi kako {to e navedeno vo ovaa Dozvola.Ins-talacijata ne smee da raboti nad kapacitetot naveden  vo Baraweto bez soglasnost i pismeno odobrenie na Nadle`niot organ (Op{tina Strumica).

1.3.6             Оваа дозвола е само за потребите на Интегрирано спречување и

Контрола   на загадувањето според Законот за животна средина

(Службен Весник  на  РМ   бр.53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008,

83/2009 и 48/2010 , 124/10, 51/11 и .123/2012, 93/13, 187/13,  42/14 ,

45/15 i 129/15, 192/15 и 39/16 ) и ништо во   oваа  Дозвола     не го

ослободува Операторот од обврските за исполнување  на  условите

и барањата од други закони и подзаконски акти.

# 2.            Rabota na instalacijata

## 2.1       Tehniki na upravuvawe i kontrola

2.1.1           Instalacijata za koja se izdava dozvolata, soglasno uslovite vo dozvolata, }e raboti personal koj e soodvetno obu~en i ke bide upravuvana i kontrolirana onaka kako {to e opi{ano vo dokumentite navedeni vo Tabela 2.1.1, ili na drug na~in dogovoren so Nadle`niot organ vo pismena forma.

|  | Tabela 2.1.1 : Upravuvawe i kontrola |
| --- | --- |
| Opis | Dokument | Data koga e primeno |
| Barawe | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan UP br.24-13 | 18.05.2015 |

2.1.2            Opertorot ke nazna~i lice odgovorno za pra{awata od `ivotnata sredina koe }e bide soodvetno obu~eno i }e vr{i obuka na ostanatiot personal. Celata instalacija, opremata i tehni~kite sredstva koristeni vo upravuvaweto so Instalacijata za koja se izdava dozvolata,}e bidat odr`uvani vo dobra operativna sostojba.

2.1.3            Kopija od ovaa dozvola i onie delovi od baraweto na koi se odnesuva dozvolata }e bidat dostapni vo sekoe vreme, za celiot personal vklu~en vo izveduvawe na rabotata {to e predmet na barawata od dozvolata.

2.1.4            Celiot  personal }e bide  celosno  zapoznaen so onie aspekti od uslovite od dozvolata, koi se odnesuvaat na nivnite obvrski i }e im bide obezbedena soodvetna obuka i pi{ani instrukcii za rabota, so cel da im pomognat vo izvr{uvaweto na nivnite obvrski.

2.1.5             Operatorot e dol`en za sproveduvawe na програмата  за подобрување, monitoring na sistemite  za namaluvawe na emisiite , tekovna procenka na ekolo{kite problemi na instalacijata , sproveduvawe na merki za podobruvawe na procesot , razvivawe na proceduri da komunicira so Nadle`niot organ.

2.1.6            Navedeniot    plan  za podobruvawe na kvalitetot na `ivotnata sredina  operatorot e dol`en da go podobruva i da  sprovede  alternativen plan za vo idnina, so cel zamena na tekovnoto gorivo so obnovlivi energetski resursi kako idealna alternativa  i za taa cel da go izvesti Nadle`niot organ .

2.1.7            Operatorot }e vospostavi identifikacija na potrebite za obuka i obezbeduvawe na soodvetna obuka za site vraboteni . Operatorot e dol`en da gi ~uva zapisite od obukite .

2.1.8            Operatorot }e vospostavi i odr`uva programa za da se obezbedi kontrola na procesot vo razni na~ini na raboteweto . Programata }e gi identifikuva klu~nite  parametri za kontrola na funkcionira-weto na procesot , kako i metodi za identifikacija za merewe i kontrilirawe na ovie parametri. Sekoe otstapuvawe od normalnite uslovi vo koi {to se odviva procesot }e se dokumentira , i analizira za da se identifikuva soodvetna korektivna aktivnost .

2.1.9           Operatorot , navremeno so dopis }e go izvesti Nadle`niot organ pri promena na liceto odgovorno za pra{awata za `ivotnata sredina ako toa eventualno se slu~i.

## 2.2         Surovini (vklu~uvaj}i i voda)

2.2.1            Operatorot, soglasno uslovite od dozvolata, }e koristi surovini (vklu~uvaj}i ja i vodata) onaka kako {to e opi{ano vo dokumentite navedeni vo Tabela 2.2.1, ili na drug na~in dogovoren so Nadle`niot organ vo pismena forma.

|  | Tabela 2.2.1 : Surovini (vklu~uvaj}i i voda) |
| --- | --- |
| Opis | Dokument | Data koga e primeno |
| Говедско месо | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan UP br. 24-13 глава IV | 18.05.2015 |
| Живо Јагне | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan UP br. 24-13 глава IV | 18.05.2015 |
| Жива овца | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan UP br. 24-13 глава IV | 18.05.2015 |
| Живо говедо | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan UP br. 24-13 глава IV | 18.05.2015 |
| Говедско месо | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan UP br. 24-13 глава IV | 18.05.2015 |
| Јагнешко месо | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan UP br. 24-13 глава IV | 18.05.2015 |
| Овчо месо | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan UP br. 24-13 глава IV | 18.05.2015 |
| BRODILON дератизација | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan UP br. 24-13 глава IV | 18.05.2015 |
| FACIRON дератизација | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan UP br. 24-13 глава IV | 18.05.2015 |
| ANTIKOLIN дератизација | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan UP br. 24-13 глава IV | 18.05.2015 |
| ROSOL средство за дератизација | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan UP br. 24-13 глава IV | 18.05.2015 |
| NEOPITROID ALFA средство за дезинсекција | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan UP br. 24-13 гглава IV | 18.05.2015 |
| BAYGON EC- 20 дезинсекција | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan UP br. 24-13 глава IV | 18.05.2015 |
| AZACID дезинсекција | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan UP br. 24-13 глава IV | 18.05.2015 |
| Na-hipohlorid koj sodr`i 2% sloboden Cl Дезинфекција | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan UP br. 24-13 глава IV | 18.05.2015 |
| BACTOSAL Дезинфекција | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan UP br. 24-13 глава IV | 18.05.2015 |
| DEZENTAL | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan UP br. 24-13 глава IV | 18.05.2015 |
| NaOH (2%) | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan UP br. 24-13 глава IV | 18.05.2015 |
| ECOSAL | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan UP br. 24-13 глава IV | 18.05.2015 |
| DOMESTOS | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan UP br. 24-13 глава IV | 18.05.2015 |
| SJAJ | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan UP br. 24-13 глава IV | 18.05.2015 |
| Maslo za podma~kuvawe | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan UP br. 24-13 глава IV | 18.05.2015 |
| Tehnolo{ka voda od Bunar | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan UP br. 24-13 глава IV | 18.05.2015 |
| Voda od Gradski vodovod | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan UP br. . 24-13 глава IV | 18.05.2015 |
| Електрична енергија | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan UP br. . 24-13 глава IV | 18.05.2015 |

2.2.2             Операторот ќе обезбеди безбедно место за чување на суровините и ќе се грижи за интегритетот на складиштата.

2.2.3             Ракувањето со суровините ќе се извршува според упатствата и препораките од производителот и упатство за безбедно ракување со материјалите .

## 2.3        Rakuvawe i skladirawe na otpadot

2.3.1           Operatorot, soglasno uslovite od dozvolata, }e rakuva i }e go skladira otpadot onaka kako {to e opi{ano vo dokumentite navedeni vo Tabela 2.3.1, ili na drug na~in dogovoren so Nadle`niot organ na pismeno.

|  | Tabela 2.3.1 : Ракување и складирање на отпадот |
| --- | --- |
| Opis | Dokument | Data koga e primeno |
| Биолошки отпад- СРМ Од колење на стока и обработка на месо | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan UP br. 24-13 глава V | 18.05.2015 |
| Кожа од стоката | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan UP br. 24-13 глава V | 18.05.2015 |
| Мешан кomunalen otpad | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan UP br. 24-13 глава IV | 18.05.2015 |
| Otpadna voda od miewe na instalacijata | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan UP br. 24-13 глава IV | 18.05.2015 |
| Otpadni plasti~ni {i{iwa od sredstvata za ~istewe | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan UP br. 24-13 глава IV | 18.05.2015 |
| Otpadni plasti~ni buriwa od sredstvata za ~istewe | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan UP br. 24-13 глава IV | 18.05.2015 |
| Otpadni metalni buriwa od masloto za podma~kuvawe | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan UP br. 24-13 глава IV | 18.05.2015 |
| Stari akumulatori | Оваа дозвола Уп1 бр. 24-13 | 20.04.2017 |
| Metalen otpad | Оваа дозвола Уп1 бр. 24-13 | 20.04.2017 |
| Hartija - se skladira vo posebni sadovi do proda`ba ili prevzemawe . | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan UP br. 24-13 глава IV | 18.05.2015 |
| Отпад од пакувања - најлон ќеси - ПЕТ шишиња - ПЕТ капаци - палети | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan UP br. 24-13 глава IV | 18.05.2015 |

2.3.2          Neopasniot otpad vo granicite na lokacijata }e bide vremeno skladiran najmnogu do 1 godina od denot na negovoto sozdavawe . Операторот ќе обезбеди отпадот, пред да се пренесе на друго лице,соодветно се спакува и се означи согласно Националните, Европските и било кои други стандарди кои се на сила во врска со таквото означување

2.3.3          Za sobirawe, transportirawe и deponirawe na komunalniot i industriskiot neopasen otpad, operatorot treba da poseduva dogovor so ovlasteno pretprijatie za upravuvawe so otpad кој е davatel na uslugata, vo rok od 60 dena od denot na izdavaweto na ovaa dozvola.

2.3.4          Za predavaweto na bilo koj vid na otpad na ovlasteni otkupuvaчи операторот е должен да поседува соодветен документ  (склучен договор,документ за плаќање или друг документ со кој се докажува предавањето на отпадот)

2.3.5          Oператорот ќе изготви План за управување со отпад согласно планot za podobruvawe  до 01.06.2017 година.

2.3.6          По одобрувањето на Планот од страна на надлежниот орган, мерките кои ќе бидат предложени ќе станат составен дел на  оваа дозвола

2.3.7          За спроведување на   Планот за управување со отпад отоперато-рот ќе доставува Годишен Извештај до Надлежниот орган согласно временските рокови прецизирани во точка 4 - Редовни извештаи

| Tabela 2.3.2 : Otpad skladiran na samata lokacija |
| --- |
| Opis na otpadot | Mesto na skladirawe na samata lokacija | Na~in na skladirawe | Uslovi na skladirawe |
| Биолошки отпад- СРМ | Посебен контејнер во стопански двор | Poseben kontejner vo stopanski dvor | Se predava na komunalno pretprijatie ili na ovlasten sobira~ (vedna{) |
| Кожа од стоката | Посебен контејнер во стопански двор | Poseben магацин vo stopanski dvor | Se predava na ovlasten sobira~ (vedna{) |
| Мешан кomunalen otpad | Посебен контејнер во стопански двор | Во stopanski dvor | Сtopanski dvor do kone~no predavawe na komunalno pretprijatie ili ovlasten sobira~ |
| Otpadna voda od miewe na instalacijata | Се испушта во градска фекална канализација | Се испушта во градска фекална канализација | Redovno predavawe na komunalno pretprijatie |
| Otpadni plasti~ni {i{iwa od sredstvata za ~istewe | На одвоено место во стопанскиот двор. Посебен контејнер | Посебен контејнер | Redovno predavawe na ovlasten sobira~ |
| Otpadni plasti~ni buriwa od sredstvata za ~istewe | На одвоено место во стопанскиот двор | Na drveni paleti vrz vodonepropusna podloga | Redovno predavawe na ovlasten sobira~ |
| Otpadni metalni buriwa od masloto za podma~kuvawe | На одвоено ме- сто во стопан- скиот двор | Na paleta vrz vodonepropusna podloga | Redovno predavawe na ovlasten sobira~ |
| Stari akumulatori | На одвоено ме- сто во стопан- скиот двор | Во склоп на инсталацијата На одвоено место во стопанскиот двор | Redovno predavawe na ovlasten sobira~ |
| Metalen otpad | На одвоено ме- сто во стопан- скиот двор | Во склоп на инсталацијата На одвоено место во стопанскиот двор | Операторот да склучи договор за превземање на метален отпад |
| Hartija - se skladira vo posebni sadovi do proda`ba ili prevzemawe . | На одвоено ме- сто во стопан- скиот двор | Во склоп на инсталацијата На одвоено ме сто во стопанскиот двор | Redovno predavawe na ovlasten sobira~ |
| Отпад од пакувања - најлон ќеси - ПЕТ шишиња - ПЕТ капаци - палети | Во склоп на инсталацијата На одвоено ме- сто во стопан- скиот двор | Во склоп на инсталацијата На одвоено место во стопанскиот двор vo posebni kontejneri | Redovno predavawe na ovlasten sobira~ |

## 2.4        Prerabotka i odlagawe na otpad

2.4.1            Operatorot, soglasno uslovite vo dozvolata, }e go prerabotuva i odlaga otpadot kako {to e opi{ano vo dokumentite navedeni vo Tabela 2.4.1, ili na drug na~in dogovoreno napismeno so Nadle`niot organ.

Vo granicie na instalacijata smee da seodlaga isklu~ivo inerten otpad

|  | Tabela 2.4.1 : Iskoristuvawe i otstranuvawe na otpadot |
| --- | --- |
| Opis | Dokument | Data koga e primeno |
| Во инсталацијата нема да има преработка и одлагање на отпадот | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan UP br.24-13 глава V | 18.05.2015 |

2.4.2          За активностите кои се поврзани со операции за управување со отпад   ќе  се  води целокупна евиденција која ќе биде достапна за инспекција   од  страна на овластени лица на надлежниот орган во секое време.  Оваа евиденција треба да содржи минимум од следните детали:

- Имиња на превземачот и транспортерите на отпад

- Имиња на лицата кои се одговорни за крајното одлагање/рециклирање    на отпадот

- Писмена потврда од приемот и одлагањето/рециклирањето на отпадот     за било какви опасни материи кои се пратени надвор од локацијата

- Количини на отпадни материи

## 2.5        Spre~uvawe i kontrola na хаварии

2.5.1            Operatorot, soglasno uslovite vo dozvolata, }e gi spre~i i ograni~i posledicite od хаварии, onaka kako {to e opi{ano vo dokumentite navedeni vo Tabela 2.5.1, ili na drug na~in pismeno dogovoren so Nadle`niot organ .

|  | Tabela 2.5.1 : Spre~uvawe i kontrola na nesakani dejstvija |
| --- | --- |
| Opis | Dokument | Data koga e primeno |
| Pravilnik za спречување и настанување на пожар | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan UP br. 24-13 глава XIII | 18.05.2015 |
| Мерки за дејствување при појава на пожар и експлозија | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan UP br. 24-13 глава XIII | 18.05.2015 |
| Мерки за заштита од електрична струја и громобранска инсталација | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan UP br. 24-13 глава XIII | 18.05.2015 |
| Plan i programa za za{tita od golemi voди i poplavi | Оваа дозвола Уп1 бр. 24-13 | 20.04.2015 |
| Мерки за заштита од истекување на било какви супстанции (Нафта, мазут, средства за дезинфекција, дезинсекција и др | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan UP br. 24-13 глава XIII | 18.05.2015 |

2.5.2            Operatorot, soglasno uslovite vo dozvolata, }e gi spre~i i ograni~i posledicite od havarii, onaka kako {to e opi{ano vo dokumentite navedeni vo Tabela 2.5.1, ili na drug na~in pismeno dogovoren so Nadle`niot organ .

2.5.3            Operatorot dokumentite navedeni vo tabelata 2.5.1 }e gi doraboti i }e ja vmetne komponentata za minimizirawe na vlijanijata na rizicite vrz `ivotnata sredina vo rok  od {est meseci od denot na dobivawe na dozvolata .

2.5.4            Dokumentite navedeni vo tabelata 2.5.1 operatorot }e gi a`urira na sekoi pet godini po~nuvaj}i od denot na dobivaweto na dozvolata.

2.5.5            Operatorot }e dostavuva Izve{taj za sostojbata so merkite za spre~uvawe i kontrola na nesakani dejstva i havarii do nadle`niot orгan do 28 Februari vo tekovnata godina za dokumenti od prethodnata godina.

2.5.6             Во случај на престанок на работата на самата инсталација Операторот е должен во рок од 30 дена до Надлежниот орган да достави соодветни мерења од концентрациите на полутанти во воздухот и отпадната вода.

## 2.6        Monitoring

2.6.1           Operatorot, soglasno uslovite vo dozvolata, }e izveduva, monitoring, }e go analizira i razviva istiot kako {to e opi{ano vo dokumentite navedeni vo Tabela 2.6.1, ili na drug na~in pismeno dogovoren so Nadle`niot organ.

|  | Tabela 2.6.1 : Monitoring |
| --- | --- |
| Opis | Dokument | Data koga e primeno |
| Cvrsti ~esti~ki i pra{ina од движење на стока | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan UP br.24-13, додаток VI | 18.05.2015 |
| Респирабилна pra{ina во работни простории и во дворно место | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan UP br.24-13 додаток VI | 18.05.2015 |
| SO2 , NO2, CO, CO2 , Cvrsti ~esti~ki i pra{ina од котлара (во колку работи) | Оваа дозвола Уп1 бр. 24-13 | 20.04. .2015 |
| Температура, БПК5, ХПК, Масти и масла, боја, Ph, Суспендирани материи во водата, таложни материи , хлор вкупен вкупен азот , фосфор и амониум пред испуштање во река Водочница | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan UP br.24-13 додаток VI | 18.05.2015 |
| Nivo na bu~ava | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan UP br.24-13 додаток VI | 18.05.2015 |
| Vibracii | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan UP br.24-13 додаток VI | 18.05.2015 |

2.6.2      Операторот ќе   obezbedi:

#### bezbeden i postojan pristap do mernite mesta, za da se ovozmo`i zemaweto primeroci/monitoringot da bide izvedeno vo relacija so to~kite na emisija navedeni vo Dodatok 2, osven ako ne e poinaku navedeno vo Dodatokot; i

#### bezbeden pristap do drugi to~ki na zemawe primeroci/monitoring, koga toa }e go pobara Nadle`niot organ.

2.6.3       Zemaweto primeroci i analizite }e se izveduva spored ISO

standardite.

2.6.4        Operatorot najdocna do 01.06.2017 ke vovede metodologija za

sledewe i  arhivirawe na podatocite od monitoringot

## 2.7       Prestanok со  rabota

2.7.1            Operatorot, soglasno uslovite vo dozvolata, }e obezbedi uslovi za prestanok na rabotata na instalacijata kako {to e opi{ano vo dokumentite navedeni vo Tabela 2.7.1, ili na drug na~in dogovoren so Nadle`niot organ na pismeno.

|  | Tabela 2.7.1 : Prestanok na rabota |
| --- | --- |
| Opis | Dokument | Data koga e primeno |
| Remedijacija , prestanok so rabota povtorno zapo~nuvawe so rabota i gri`a po prestanok na aktivnostite . Прилог XIV Страна 1 до 8 od Baraweto | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan UP br.24-13 Прилог XIV | 18.05.2015 |

## 2.8       Instalacii so pove}e operatori

2.8.1                So instalacijata za koja se izdava dozvola upravuva samo eden operator ili

### Ovaa dozvola e validna samo za onie delovi od instalacijata

### {to se    ozna~eni na mapata vo delot 1.1.2 od  ovaa dozvola.

# 3            Dokumentacija

3.1.1       Dokumentacijata ("Specificiranata") }e sodr`i podatoci za:

#### а   sekoja neispravnost, defekt ili prestanok so rabota na postrojkata, opremata ili tehnikite (vklu~uvaj}i kratkotrajni i dolgotrajni merki za popravka) {to mo`e da ima, imalo ili }e ima vlijanie na performansite vrz `ivotnata sredina {to se odnesuvaat na instalacijata za koja se  izdava dozvolata.  Ovie zapisi }e bidat ~uvani vo dnevnik voden za taa cel;

#### б  celiot sproveden monitoring i zemaweto primeroci i site procenki i

#### оcenki napraveni na osnova na tie podatoci.

3.1.2       Za inspekcija od strana na Nadle`niot organ vo bilo koe pristojno vreme }e

bidat dostapni:

#### а    Дokumentacija од 3.1.1;

#### б     Bilo koi drugi dokumenti napraveni od strana na Operatorot povrzani

#### so rabotata na instalacijata za koja se izdava dozvolatа. (“Drugi

#### dokumenti”).

3.1.3              Kopija od bilo koj specificiran ili drug dokument }e mu bide dostaven na Nadle`niot organ na negovo barawe i bez nadoknada.

3.1.4             Specificiranite i drugite dokumenti treba:

#### а       da bidat ~itlivi;

#### б         da bidat napraveni {to e mo`no pobrzo;

#### в         da gi vklu~at site dopolnuvawa i site originalni dokumenti koi mo`at

#### da   se prilo`at.

3.1.5                 Operatorot e dol`en specificiranata i drugata dokumentacija da ja ~uva za vreme na va`nosta na ovaa dozvola, kako i pet godini po prestanokot na va`nosta.

3.1.6               Za celiot primen ili sozdaden otpad vo instalacijata za koja {to se izdava dozvolata, operatorot }e ima dokumentacija (i }e ja ~uva istata za vreme na va`nosta na ovaa dozvola, kako i pet godini po prestanokot na va`nosta) za

#### а            Sostavot na otpadot, ili onamu kade {to e mo`no, opis;

#### б           najdobra procenka na sozdadenata koli~ina otpad;

#### в          trasata na transport na otpadot za odlagawe; i

#### г          najdobra procenka na koli~inata otpad ispraten na prerabotka.

3.1.7               Operatorot na instalacijata za koja{to se izdava dozvolata }e napravi zapisnik, dokolku postojat `albi ili tvrdewa za nejzinoto vlijanie vrz `ivotnata sredina. Vo zapisnikot treba da stoi datum i vreme na `albata, kako i kratko rezime dokolku imalo bilo kakva istraga po taa osnova i rezultati od istata. Takvite zapisi treba da bidat ~uvani vo dnevnik voden za taa cel.

# 4          Redovni izve{tai

4.1.1               Site izve{tai i izvestuvawa {to gi bara ovaa dozvola, operatorot }e gi ispra}a do Nadle`niot organ za `ivotna sredina.

4.1.2              Operatorot }e dade izve{taj za parametrite od Tabela D2   vo Dodatokot 2 :

#### а             vo odnos na navedeni emisioni to~ki;

#### б             za periodite za koi se odnesuvaat izve{taite navedeni vo Tabela D2

#### od Dodatok 2 i za oblikot i sodr`inata na formularite, operatorot

#### i nadle`niot organ }e se dogovorat za vreme na pregovorite;

#### в           davawe na podatoci za vakvi rezultati i procenki kako {to mo`e da

#### bide   barano od strana na formularite navedeni vo tie Tabeli; i

#### г          ispra}awe na izve{taj do Nadle`niot organ

#### - za godi{nite izve{tai navedeni vo tabela D2 od Dodatok 2 - do 28

#### februari vo tekovnata godina za izve{tai od prethodnata godina :

#### - za kvartalnite izve{tai navedeni vo tabela D2 od Dodatok2 - do 15

#### dena po istekot na tromese~jeto.

# 5           Izvestuvawa

### 5.1.1              Operatorot }e go izvesti Nadle`niot organ bez odlo`uvawe:

#### а      koga }e zabele`i emisija na nekoja supstancija koja go nadminuva limitot ili kriteriumot na ovaa dozvola, naveden vo vrska so taa supstancija;

#### б       koga }e zabele`i fugitivna emisija {to predizvikala ili mo`e da   predizvika zagaduvawe, osven ako emitiranata koli~ina e mnogu mala da ne mo`e da predizvika zagaduvawe;

#### в      koga }e zabele`i nekakva neispravnost, defekt ili prestanok na rabotata na postrojkata ili tehnikite, {to predizvikalo ili ima potencijal da predizvika zagaduvawe; i

#### г      bilo kakvo nesakano dejstvo {to predizvikalo ili ima potencijal da predizvika zagaduvawe.

5.1.2                Operatorot }e dade pismeno izvestuvawe {to e mo`no pobrzo, za sekoe od slednive

#### а     permanenten prestanok na rabotata na bilo koj del ili na celata instalacija, za koja se izdava dozvolata;

#### б    prestanok na rabotata na nekoj del ili na celata instalacija za koja se izdava dozvolata, so mo`nost da bide podolgo od 1 godina; i

#### в    povtorno startuvawe na rabotata na nekoj del ili celata instalacija za koj {to se izdava dozvolata, po prestanokot po izvestuvawe spored 5.1.3 (b).

5.1.3                Operatorot }e dade pismeno izvestuvawe vo rok od 14 dena pred nivnoto pojavuvawe, za slednive raboti:

##### bilo kakva promena na trgovskoto ime na Operatorot, registarsko ime ili adresata na registrirana kancelarija;

##### promena na podatocite za  holding kompanijata na operatorot (vklu~uvajki i podatoci za  holding kompanijata koga operatorot stanuva del od nea);

##### в.          za aktivnosti koga operatorot odi vo ste~aj  sklu~uva dobrovolen    dogovor         ili e o{teten   ;

# 6          Emisii

## 6.1           Emisii vo vozduh

6.1.1                Emisiite vo vozduh od to~kata(ite) na  emisija navedeni vo Tabela 6.1.1, }e poteknat samo od izvor(i) naveden(i) vo taa Tabela. (Broj spored mapata)

| Tabela 6.1.1 : Emisioni to~ki vo vozduhot |
| --- |
| Oznaka na to~ka na emisija/opis | Izvor | Lokacija na to~kata na emisija |
| А1 Cvrsti ~esti~ki i pra{ina | Оџак од котлара во колку се користи | N 41°26´41” , E 22°38´ 47 ” |
| А 2 Респирабил-на pra{ina во работни простории и во дворно место | Движење на стока и возила | N 41°26´41", E 22°38´ 47. ” |

6.1.2               Granicite na emisiite vo vozduh za parametarot(rite) i to~kata(ite) na emisija navedeni vo Tabela 6.1.2 nema da bidat pre~ekoreni vo soodvetniot vremenski period.

6.1.3                 Vremenskite periodi od 6.1.2 soodvestvuvaat na onie od prifatenата програма за подобрување од  poglavjeto 8 od ovaa dozvola.

6.1.4                Operatorot }e vr{i monitoring na parametrite navedeni vo tabela 6.1.2, na to~kite na emisija i najmalku na frekfencii navedeni vo taa Tabela.

| Tabela 6.1.2 : Granici na emisiite vo vozduhot |
| --- |
| Parametri | Oznaka na to~ka na emisija | Frekvencija na monitoring |
|  | Б1 Ispust od оџак на котлара( ако работи) | Б2 Прашина од двизење на возила и стока |  |
|  | Od (datum) | Do (datum) | Do (datum) | Od (datum) |  |
| Cvrsti ~esti~ki i pra{ina | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  | Eden pat godi{no |
|  | 50 mg/m3 |  | 50 mg/m3 |  |  |
| Suspendirani cvrsti ~esti~ki so frakcija до PM 10 mg/m3 | 01.01.2017 |  | 31.12.2017 |  | Eden pat godi{no |
|  | 20 mg/m3 |  | 20 mg/m3 |  |  |
| CO mg/m3 | 01.01.2017 |  |  |  | Eden pat godi{но (ако работи котлара) |
|  | 120mg/m3 |  |  |  |  |
| S02 mg/m3 | 01.01.2017 |  |  |  | Eden pat godi{no(ако работи котлара) |
|  | 1700mg/m3 |  |  |  |  |
| NOx mg/m3 | 01.01.2017 |  |  |  | Eden pat godi{no(ако работи котлара) |
|  | 350mg/m3 |  |  |  |  |
| О2 | 01.01.2017 |  |  |  | Eden pat godi{no(ако работи котлара) |
|  | 4,00 % |  |  |  |  |
| CO2 | 01.01.2017 |  |  |  | Eden pat godi{no(ако работи котлара) |
|  | 10% |  |  |  |  |

Dodadete redovi i/ili koloni po potreba

6.1.5              Emisiite od instalacijata ne treba da sodr`at napaden miris nadvor od granicite na instalacijata,

6.1.6                Emisiite vo vozduhot, osven parea i kondenzirana vodena parea, ne treba da sodr`at kapki od perzistentna magla i perzistenten ~ad.

6.1.7              Emisiite ne treba da sodr`at vidliv  ~ad. Ako, poradi pri~ina na odr`uvawe, emisiite na ~ad se predizvikani od povtorno startuvawe od ladno, istoto ne treba da trae podolgo od 20 minuti vo bilo koj period od  8 ~asovi i site prakti~ni ~ekori treba da se prezemat da se minimizira emisijata.

6.1.8            Операторот ке превземе мерки кога возилата се во стопанскиот двор да не работат во место за време на утовар и истовар.

## 6.2         Emisii vo po~va

6.2.1             Nema da ima emisii vo po~vata ( Прилог VIII )

6.2.2             Operatorot }e izvesti za sekoja nepredvidena emisija vo

po~va.

6.2.3            Vo rok od 90 dena od dobivaweto na dozvolata Operatorot }e gi uredi site odlagali{ta na cvrst otpad .

6.2.4            Stopanskiot dvor na instalacijata }e se odr`uva ~ist i nema da se dozvoli rasturawe na inerten otpad

6.2.5            Na operatorot mu se zabranuva da vr{i promena na motorno maslo i drugi te~nosti i lubrikanti vo krugot na stopanskiot dvor .

6.2.6          Operatorot se zadol`uva da vr{i ispituvawa na po~vata na sekoi tri godini  na {tetnite  i opasnite materii koi mo`at da se sodr`at vo po~vata i tie da se vo soglasnost so standardite  so  ISO standardite.

## 6.3               Emisii vo voda (razli~ni od  emisiite vo

### kanalizacija)

6.3.1               Emisii vo voda od to~ka(i) na emisija navedeni vo Tabela 6.3.1 }e poteknuvaat samo od izvor(ite) navedeni vo taa Tabela.

| Tabela 6.3.1 : To~ki na emisija vo voda |
| --- |
| Oznaka na to~ka na emisija. | Izvor | Koli~estvo |
| Испуст на вода после таложникот во река Водочница | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so оperativen plan UP br.24-13 Prilog VII | Gradska vodovodna instalacija 500 м3 на месец |

6.3.2  Granicite za emisiite vo voda za parametarot(rite) i to~kata(ite) na emisija postaveni vo Tabela 6.3.2, nema da bidat pre~ekoreni vo soodvetniot vremenski period.

    - Vremenskite periodi od 6.3.2 soodvestvuvaat na onie od prifatenata programa za podobruvawe od poglavjeto 8 od ovaa dozvola.

6.3.4    Operatorot }e izveduva monitoring na parametrite navedeni

вo  Tabela 6.3.2, na to~kite na emisija i so frekfencii

navedeni vo taa Tabela.

| Tabela 6.3.2 : Granici na emisija vo voda |
| --- |
| Oznaka na to~ka na emisija |
| Parametar | Period do | Period od | Frekvencija na monitoring |
| Temperatura | 01.01.2017 |  | Еднаш годишно |
|  | 15 º С |  |  |
| Vidlivi otpadni materi | 01.01.2017 |  | Еднаш годишно |
|  | без |  |  |
| Vidliva boja | 01.01.2017 |  | Еднаш годишно |
|  | Слабо заматена |  |  |
| Забележлива миризба | 01.01.2017 |  | Еднаш годишно |
|  | Слабо забележлива |  |  |
| Suspendirani materii (mg/l) | 01.01.2017 |  | Еднаш годишно |
|  | 50 |  |  |
| pH vrednost | 01.01.2017 |  | Еднаш годишно |
|  | 6,3 |  |  |
| Vkupen suv ostatok (105 0S) mg/l | 01.01.2017 |  | Еднаш годишно |
|  | 550 |  |  |
| Хемиска потрошувачка на кислород ХПК kmnO4, mg/l O2 | 01.01.2017 |  | Еднаш годишно |
|  | 6,5 |  |  |
| Биолошка потрошу-вачка на кислород БПК БПК5 mg/l O2 | 01.01.2017 |  | Еднаш годишно |
|  | 5 |  |  |
| Масти и масла mg/l | 01.01.2017 |  | Еднаш годишно |
|  | 30 mg/l |  |  |
| Сулфат SO4 mg/l | 01.01.2017 |  | Еднаш годишно |
|  | 14.8 mg/l |  |  |
| Nitriti NO2²¯ mg/l | 01.01.2017 |  | Еднаш годишно |
|  | 5 mg/l |  |  |
| Nitrati NO3²¯ mg/l | 01.01.2017 |  | Еднаш годишно |
|  | 10.0 mg/l |  |  |
| Фосфати PО4 ³¯ mg/l | 01.01.2017 |  | Еднаш годишно |
|  | 0 mg/l |  |  |
| Амониум NH4 + mg/l | 01.01.2017 |  | Еднаш годишно |
|  | 10 |  |  |
| Вкупен азот mg/l | 01.01.2017 |  | Еднаш годишно |
|  | 10 |  |  |

### Za sekoja to~ka na emisija posebna tabela.

6.3.5            Ne smee da ima emisii vo voda od strana na instalacijata za koja se izdava dozvolata, na bilo koja supstancija propi{ana za voda za koja nema dadeno granici vo Tabela 6.3.2, osven za koncentracii koi ne se pogolemi od onie koi ve}e gi ima vo vodata.

6.3.6            Operatorot }e zema primeroci i }e vr{i monitoring na mestoto na ispustot vo reka Vodo~nica so frekvencija

edna{ godi{no

## Emisii vo kanalizacija

    - Emisiite vo kanalizacija od to~kata(ite) na emisija navedeni vo Tabela 6.4.1 }e poteknuvaat saмо od izvorot(ite) navedeni vo taa Tabela.

| Tabela 6.4.1 To~ka na emisija vo kanalizacija |
| --- |
| Oznaka na to~kata na emisija | Izvor | Kanalizacija |
| Нема | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so оperativen plan UP br.24-13 Prilog VII | Градска канализација за отпадни води |

### Granicite na emisiite vo kanalizacija za parametarot(rite) i to~kite na emisija postaveni vo Tabela 6.4.2 nema da bidat pre~ekoreni vo soodvetniot vremenski period.

### Vremenskite periodi od 6.4.2 soodvestvuvaat na onie od prifateniot operativen plan od poglavjeto 9 od ovaa dozvola.

### Operatorot }e vr{i monitoring na parametrite nevedeni vo tabela    6.4.3 a i 6.4.3 b, na to~kite na emisija i ne poretko od navedenoto vo taa Tabela.

### Nema da ima ispu{tawe na bilo kakvi supstanci koi mo`e  da predizvikaat {teta na kanalizacijata ili imaat vlijanie na nejzinoto odr`uvawe.

| Tabela 6.4.2 Granici na emisii vo kanalizacija |
| --- |
| Parametar | To~ka na emisija 1 | To~ka na emisija 2 | Frekvencija na monitoring |

| Tabela 6.4.3a Barawa za monitoring na kanalizacija ( se do i vklu~uvaj}i______________) |
| --- |
| Parametar | To~ka na emisija | To~ka na emisija |
|  | {Navedi ja frekvencijata i na~inot} | - |
|  | {Navedi ja frekvencijata i na~inot} | - |
|  | {Navedi ja frekvencijata i na~inot} | - |
|  |  | - |

| Tabela 6.4.3b Monitoring na kanalizacija (od _______________) |
| --- |
| Parametar | To~ka na emisija | To~ka na emisija |
|  |  | - |
|  |  | - |

    - Ne smee da ima emisii vo voda od strana na instalacijata za koja se izdava dozvolata, na bilo koja supstancija prepi{ana za voda za koja nema dadeno granici vo Tabela 6.4.2, osven za koncentracii koi ne se pogolemi od onie koi ve}e gi ima vo vodata.

## Emisii na toplina

6.5.1             Ne postojat izvori na toplina koi vlijaat na `ivotnata  sredina  spored    Barawe za   dobivawe   na  doz-vola za usoglasuvawe sooperative plan  UP br.24-13

6.6      Emisii na bu~ava i vibracii

### 6.6.1      Oператорот , во ганиците на инсталацијата , нема да создава бучава,

### вибрации и нејонизирачко зрачење чие влијание би се одразило

### штетно на околината

### 6.6.2      Активностите поврзани со технолошкиот процес на фабриката се

### приложени со соодветни и акредитрирани мерења    за висината на

### бучавата од технолошкиот процес врз  околината.

### 6.6.3      Мерењата се вршат  на  4  мерни места

| Izvor na emisija Referenca /br | Izvor/ured | Oprema Referenca/br | MDК Intenzitet na bu~ava dB na ozna~ena oddale~enost |
| --- | --- | --- | --- |
| M 1 | pogonot kaj tehnolo{ka linija za kolewe na goveda; | Oprema za rabota vo klanicata | 90 |
| M 2 | granici na instalacija (na isto~nata strana od klanicata) | / | 70 |
| M 3 | granici na instalacija (na zapadnata strana od klanicata) | / | 70 |
| M 4 | granici na instalacija (na prednata strana od klanicata | / | 70 |

# Prenos do pre~istitelna stanica za otpadni vodi

7.1.1           Operatorot se zadol`uva da sklu~i dogovor so JPKD,, Komunalec,, za ispu{tawe sanitarni otpadni vodi vo gradskata kanalizacija .

# Програма за подобрување

## Operatorot }e gi sprovede dogovorenite merki navedeni vo Tabela 8.1.1, zaklu~no so datumot naveden vo taa tabela i }e isprati pismeno izvestuvawe do Nadle`niot organ za datumot koga bilo kompletirana sekoja merka, vo rok od 14 dena od zavr{uvaweto na sekoja od tie merki.

| Tabela 8.1.1 : Програма за подобрување |
| --- |
| Oznaka | Merka | Datum na zavr{uvawe |
| 8.1 | Организирање на програми за едукација на сите нивоа , обуки теоретски и практични за вработените и обуки кои ќе ја подигнат свеста на вработените за водење на грижа за животната околина | Јуни 2017 |
| 8.2 | Instalaciona oprema i operaciite za nejzino ~istewe | Јануари 2018 |
| 8.3 | Namaluvawe na potro{uva~kata na energii | Јуни 2018 |
| 8.4 | Намалување на негативен визуелен ефект на животната средина и физичко уредување на просторот | Јуни 2018 |
| 8.5 | План за управување со отпад | Јуни 2017 |
| 8.6 | Стариот ладилник и старата кожара де се претворат во магацински простор | Јануари 2018 |
| 8.7 | Редовно сервисирање на клима коморите со овластен сервисер | Јуни 2017 |
| 8.8 | Подобрување и доградба на масло собирацот | Јуни 2017 |

8.1.2              Oператорот ќе ја спроведува програмата за подобрување која  е составен

дел на  барањето онака како што е писмено договорено со надлежниот

орган.

8.1.3           Опеаторот ке склучи договор  со надлежниот орган  за исполнување на

програмата за подобрување на денот на издавање на Дозволата.

# 9	Dogovor za promeni vo pi{ana forma

## 9.1.1	 Koga svojstvoto (ili kako {to e dogovoreno napismeno) se koristi vo uslov на dozvolata, operatorot }e bara takov dogovor na sledniot na~in:

#### а  Operatorot }e í dade na Nadle`niot organ pismeno izvestuvawe za detalite na predlo`enata promena, ozna~uvaj}i go relevantniot(te) del(ovi) od ovaa dozvola: i

#### б  Vakvoto izvestuvawe }e vklu~uva procenka na mo`nite vlijanija na predlo`enata promena (vklu~uvaj}i sozdavawe otpad) kako rizik za `ivotnata sredina od strana na instalacijata za koja se izdava dozvolata.

## Sekoja promena predlo`ena spored uslovot 9.1.1 i dogovorena pismeno so Nadle`niot organ, mo`e da se implementira samo otkako operatorot mu dade na Nadle`niot organ prethodno pismeno izvestuvawe za datata na implementacija na promenata. Po~nuvaj}i od toj datum, operatorot }e ja upravuva instalacijata soglasno taa promena i za sekoj relevanten dokument {to se odnesuva na toa, dozvolata }e mora da se dopolnuva.

Dodatok 1

Pismena potvrda za  Uslovot 5.1.1(izvestuvawa) soglsno uslovot 5.1.2

Ovoj Dodatok gi prika`uva informaciite {to operatorot treba da gi dostavi do Nadle`niot organ za da go zadovoli uslovot 5.1.2 od ovaa dozvola.

Mernite edinici koristeni vo podatocite prika`ani vo delot A i B treba da bidat soodvetni na uslovite na emisijata. Onamu kade {to e mo`no, da se napravi sporedba na realnata emisija i dozvolenite granici na emisija.

#### Ako nekoja informacija se smeta za delovno doverliva, treba da bide oddelena od onie {to ne se doverlivi, podnesena na oddelen list zaedno so barawe za komercijalna doverlivost vo soglasnot so Zakonot za `ivotna sredina.

Potvrdata treba da sodr`i

Del A

Ime na operatorot.

Broj na dozvola.

Lokacija na instalacijata.

Datum na dostavuvawe na podatoci.

Vreme, datum i lokacija na emisijata.

Karakteristiki i detali na emitiranata(ite) supstancija(i), treba da vklu~uva :

Najdobra procenka na koli~inata ili intenzitetot na emisija, i vremeto koga se

slu~ila emisijata.

Medium na `ivotnata sredina na koj {to se odnesuva emisijata.

Prevzemeni ili planirani merki za stopirawe na emisijata.

Del B

Drugi poprecizni podatoci za predmetot izvesten vo Delot A

Prevzemeni ili planirani merki za spre~uvawe za povtorno pojavuvawe na istiot problem.

Prevzemeni ili planirani merki za ispravuvawe, limitirawe ili spre~uvawe na zagaduvaweto ili {tetata na `ivotnata sredina {to mo`e da se slu~i kako rezultat na emisijata.

Datumi na site izvestuvawa od Delot A za vreme na prethodnite 24 meseci.

Ime 				 Po{ta..................................

Potpis				 Datum

Izjava deka potpi{aniot e ovlasten da potpi{uva vo ime na operatorot.

Dodatok 2

Izve{tai za podatocite od monitoringot

Parametrite za koi izve{taite }e bidat napraveni, soglasno uslovite 4.1.2 od ovaa dozvola, se navedeni podolu.

| Tabela D2: Izve{tai za podatocite od monitoringot |
| --- |
| Parametar | To~ka na emisija | Period za davawe izve{tai | Po~etok na periodot |
| Cvrsti ~esti~ki i pra{ina од котлара | Мерни точки A1,A2,П1 вклучувајќи и работни површини (ако работи ) | Edna{ godi{no po izvr{enoto merewe | Januari 2017 |
| Suspendirani cvrsti ~esti~ki so frakcija ПМ10 | Мерни точки A1,A2,П1 вклучувајќи и работни површини | Edna{ godi{no po izvr{enoto merewe | Januari 2017 |
| SO2 | Мерни точки A1,A2,П1 вклучу-вајќи и работни површини | Edna{ godi{no po izvr{enoto merewe | Januari 2017 (ako raboti kotlara) |
| NOХ | Мерни точки A1,A2,П1 вклучувајќи и работни површини | Edna{ godi{no po izvr{enoto merewe | Januari 2017 (ako raboti kotlara) |
| CO | Мерни точки A1,A2,П1 вклучу-вајќи и работни површини | Edna{ godi{no po izvr{enoto merewe | Januari 2017 (ako raboti kotlara) |
| CO2 | Мерни точки A1,A2,П1 вклучу-вајќи и работни површини | Edna{ godi{no po izvr{enoto merewe | Januari 2017 (ako raboti kotlara) |
| Nivo na bu~ava | Мерни точки A1,A2,П1 вклучу-вајќи и работни површини | Edna{ godi{no po izvr{enoto merewe | Januari 2017 |
| pH | Мерни точки вклучување река Водочница | Edna{ godi{no po izvr{enoto merewe | Januari 2017 |
| Температура | Мерни точки вклучување река Водочница | Edna{ godi{no po izvr{enoto merewe | Januari 2017 |
| Хемиска потрошувачка на кислород ХПК мg/l O2 | Мерни точки вклучување река Водочница | Edna{ godi{no po izvr{enoto merewe | Januari 2017 |
| Биолошка потрошувачка на кислород БПК БПК мg/l O2 | Мерни точки вклучување река Водочница | Edna{ godi{no po izvr{enoto merewe | Januari 2017 |
| ppm масленост после прочистување низ таложникот | Мерни точки вклучување река Водочница | Edna{ godi{no po izvr{enoto merewe | Januari 2017 |
| Сулфати SO4 | Мерни точки вклучување река Водочница | Edna{ godi{no po izvr{enoto merewe | Januari 2017 |
| Нитрити | Мерни точки вклучување река Водочница | Edna{ godi{no po izvr{enoto merewe | Januari 2017 |
| Нитрати NO3²¯μg/l | Мерни точки вклучување река Водочница | Edna{ godi{no po izvr{enoto merewe | Januari 2017 |
| Фосфати PО4 ³¯ mg/l | Мерни точки вклучување река Водочница | Edna{ godi{no po izvr{enoto merewe | Januari 2017 |
| Амониум NH4 + mg/l | Мерни точки вклучување река Водочница | Edna{ godi{no po izvr{enoto merewe | Januari 2017 |
| Вкупен азот N mg/l | Мерни точки вклучување река Водочница | Edna{ godi{no po izvr{enoto merewe | Januari 2017 |
| Вкупен сув остаток mg/l | Мерни точки вклучување река Водочница | Edna{ godi{no po izvr{enoto merewe | Januari 2017 |
| Растворени материи | Мерни точки вклучување река Водочница | Edna{ godi{no po izvr{enoto merewe | Januari 2017 |
| Суспендирани материи mg/l | Мерни точки вклучување река Водочница | Edna{ godi{no po izvr{enoto merewe | Januari 2017 |
| Видлива боја | Мерни точки вклучување река Водочница | Edna{ godi{no po izvr{enoto merewe | Januari 2017 |
| Алкалитет CaCO3 mg/l | Мерни точки вклучување река Водочница | Edna{ godi{no po izvr{enoto merewe | Januari 2017 |