Б – Интегрирана еколошка дозвола

ДГ ,, Б Е Т О Н - ПМ “   СТРУМИЦА

Инсталација за производство и промет на Бетон и

бетонски производи

ДГ ,,БЕТОН,, СТРУМИЦА

Гоце Делчев   бр

2400     Струмица

Број на дозвола

Уп бр.23-16

Содржина

Б – Инегрирана еколошка дозвола .......................................................................1

Содржина...............................................................................................................2

Речник на користени поими..................................................................................3

Вовед......................................................................................................................7

Дозвола................................................................................................................13

1. Инсталација за која се издава дозволата ........................................................14

2. Работа на инсталацијата ................................................................................. 16

2.1 Техники на управување и контрола ...................................................................16

2.2 Сурувини (вклучувајќи и вода)..........................................................................16

2.3 Ракување и складирање на отпадот.....................................................................18

2.4 Преработка и одлагање на отпад..........................................................................21

2.5 Спречување и контрола на хаварии ....................................................................21

2.6 Мониторинг.......................................................................................................23

2.7 Престанок со работа ..........................................................................................24

2.8 Инсталации со повеќе оператори .......................................................................24

3. Документација...................................................................................................25

4. Редовни извештаи...............................................................................................26

5. Известувања.......................................................................................................27

6.Емисии................................................................................................................28

6.1 Емисии во воздух .............................................................................................28

6.2 Емисии во почва...............................................................................................29

6.3 Емисии во вода (различни од емисиите во канализација) .................................30

6.4 Емисии во канализација ...................................................................................32

6.5 Емисии на топлина ...........................................................................................34

6.6 Емисии на бучава и вибрации ...........................................................................34

7. Пренос до пречистителна станица за отпадни води ..........................................36

8  Програма за подобрување .................................................................................37

9. Договор за промени во пишана форма .............................................................38

Додаток 1 ..........................................................................................................39

Додаток 2 ..........................................................................................................41

Речник на користени поими

Аеросол                           Суспензија на цврсти и течни честички во гасен медиум.

Атмосферска Вoдa         Дождовна вода што дотекува од покриви и места каде

што  не се одвиваат процесите.

Барање                             Барањето поднесено од страна на Операторот за оваа

Дозвола

Би-годишно                      Цел или дел од шест последователни месеци

ВОЈ                                    Вкупен Органски Јаглерод

ГИЖС                                 Годишен извештај за животна средина

Годишно                           Приближно во интервали на 12 месециПериод или дел од

период  од  12 последователни месеци

Градежен                          Отпад што потекнува од градење, реновирање и рушење:

отпад и отпад                  глава 17 од националниот каталог на отпади или како што е

од рушење                       договорено на друг начин

Гранични                        Оние гранични вредности на емисија кои се дадени во

вредности на                 Поглавје 6 од оваа Дозвола

емисија

Граница за                      Гранична вредност на емисија која е изразена како

масен проток                 максимална маса на една супстација што може да биде

емитирана во единица време

ГХ/МС                              Гасна хроматографија / Масена спектрометрија

dB(A)                                   Децибели

Двегодишно/                   Еднаш на секои две години

Биенално

Ден                                  Секој период од 24 часа

Дневно                              За време на сите денови од работата на инсталацијата и

во случај на емисии, кога емисиите се одвиваат; со

најмалку едно мерење во било кој еден ден.

Дневно време               Периодот од 08.00 до 22.00 (сите промени треба да се

одразат на дефиницијата за (ноќно време).

Договор                          Писмен договор

Документација                Секој извештај, запис, податок, слика, предлог,

интерпретација или друг документ вопишана или електронска

форма кој се бара со оваа Дозвола.

Еколошка                     Согласно дефиницијата за еколошка штета во член 5 точка

штета                            51 од Законот за животна средина

ЕС                                 Електро-спроводливост (μS/sm)

ЕФТ                              Еквивалентен Фактор на Токсичност

Индустриски не        Согласно дефиницијата за  индустриски неопасен отпад

опасен отпад             во член 6 од Законот за управување со отпад: Индустриски

неопасен отпад е отпадот што се создава при

производствените процеси во индустријата и не содржи

опасни карактеристики, а според својствата, составот и

количеството се разликува од комуналниот отпад.

Инсталација               Согласно дефиницијата за "нсталација" од член 5 точка

35 од Законот за животна средина:

- во однос на интегрираните еколошки дозволи, е

неподвижна техничка единица каде што се вршат една или

повеќе пропишани активности и активности кои се

непосредно поврзани со нив, а кои би можеле да имаат

ефект врз емисиите и врз загадувањето;

- во однос на спречувањето и контролата на хавариите со

учество на опасни супстанции, инсталација е техничка

единица во рамките на еден систем во кој се произве-

дуваат, употребуваат, складираат или се ракува со опасни

супстанции. Таа ја вклучува целокупната опрема, објектите,

цевководите, машините, алатките, приватните железнички

споредни колосеци, станиците за истовар кои ја

опслужуваат инсталацијата, складовите или сличните

градби, потребни за работа на инсталацијата.

ИСКЗ                           Интегрирано спречување и контрола на загадувањето

Инцидент                    (а)  итен случај;

(б)  секоја емисија што не е во согласност со условите од

оваа Дозвола;

(в)  секое ниво, дадено во ова Дозвола, а е достигнато

или надминато, и

(г)  секоја индикација дека загадување на животната

средина се случило или може да се случи.

К                                     Келвин (единица мерка за температура).

Капацитет/                  Опрема наменета за задржување на евентуално истечен

опрема за                 материјал

задржување

Квартално                  Цел или дел од период од три последователни месеци,

почнувајќи од првиот ден на Јануари, Април, Јули или

Октомври.

kPa                               Кило Паскали

Leq                                Еквивалентно континуирано ниво на звук

Локација                  Секоја населена куќа, хотел или хостел, болници,

Чувствителна         училишта, верски објекти, или било други места и објекти

на бучава                 за кои е потребно отсуство на бучава со нивоа кои

(ЛЧБ)                              предизвикуваат непријатност

.

Македонски             Листа на видови отпади, Службен весник бр.100/05

каталог на

отпад / Листа

на видови

отпади (ЛВО)

МДК                         Максимално Дозволени Количини

Месечно                   Минимум 12 пати во текот на една година, приближно во

месечни интервали

МЖСПП                    Министерство за животна средина и просторно планирање

Надлежен                Тело одговорно за издавање на ИСКЗ дозволи

Орган

НДТ                                 Најдобри Достапни Техники

Неделно                       За време на сите недели од работата на инсталацијта и во

случај на емисии, кога има емисија; со минимум едно

мерење во било која недела

Ноќно време            Од 22.00 до 08.00 часот (сите промени треба да се одразат

на дефиницијата за ,,дневно време”)

Одржување               Чување во добра состојба, вклучувајќи и редовна

инспекција, сервисирање, калибрација и поправки доколку

се потребни, со цел адекватно да се извршува функцијата.

Оператор                     Согласно дефиницијата за ,,Оператор” од член 5 точка 40

од Законот за животна средина:

- секое правно или физичко лице кое врши професионална

активност, или врши активности преку инсталацијата и/или

ја контролира, или лице на кое му се доверени или

делегирани овластувања за донесување економски одлуки

во однос на активноста или техничкото работење,

вклучувајќи го и носителот на Дозволата или овластување

за таквата активност, односно лицето кое е задолжено да

регистрира или алармира за активноста.

Праг за масен           Количина на масен проток, над која се применува

Проток                       ограничување со МДК

ПРЕО                          Проценка на ризикот од еколошка одговорност

Прилог                           Секое повикување на Прилог од оваа Дозвола се однесува

на прилозите поднесени како дел од оваа Дозвола

Примерок                 Доколку контекстот на оваа Дозвола не кажува нешто

спротивно, примерокот ќе вклучи мерење со електронски

инструменти

ПСОВ                         Пречистителна Станица за Отпадни Води

ПУЖС                       Програма за Управување со Животната Средина

ПУР                             План за Управување со Ризици

ПУРЗ                           План за Управување со Ризикот по Затворање

Работни                   Часови/време во кое инсталацијата има Дозвола/е

Часови                    овластена да работи

РИПЗМ                     Регистер на Испуштање и Пренесување на Загадувачки   Материи

РК                             Растворен кислород

Санитарен/                 Отпадни води од тоалетите, местата за миење и кантината

комунален              во инсталацијата

ефлуент

СИСП/IPC                 Спректроскопија со Индуктивно Спрегната Плазма

Слика                          Секое повикување на слика или број на слика значи слика

или број на слика содржани во барањето, освен ако не е на

друг начин договорено.

Соодветно               20 лукса, мерено на ниво на почва

Осветлување

(светло)

Стандардна             Национална, европска или интернационално признаена

Метода                     процедура (пр.  EN, ISO, CEN, BS  или еквивалентно).

Течен отпад             Било кој отпад во течна форма и што содржи помалку од

2% сува материја.

Тешки метали         Тешки метали се група на елементи меѓу бакар и бизмут во

периодниот систем на елементи - со специфична густина

поголема од 4.0 g/cm3

ХПК                              Хемиска потрошувачка на кислород

CEN                              Comité Européen De Normalisation-   Европска Комисија за

Стандардизација

Часови за                 Часови во кои на инсталацијата и е дозволено да прифаќа

прифаќање на         отпад

отпад

Voved

Ovie vovedni bele{ki ne se del od dozvolata

Slednata dozvola e izdadena soglasno Zakonot za `ivotna sredina (Slu`ben vesnik  53/05 , 81/05 , 24/07 , 159/08 , 83/09 , 48/10 ,  124/10 ,.51/11 , 123/12, 93/13, 187/13 и 42/14) za rabota na instalacija {to izvr{uva edna ili pove}e aktivnosti navedeni vo Uredbata за Оpredeluvawe na instalaciite za koi se izdava integrirana ekolo{ka dozvola односно дозвола за усогласување сооперативен план и vremenski raspored za podnesuvawe на барање за дозвола за усогласување со operativеn plan , do odobrenoto nivo vo Dozvolata.

Kratok opis na instalacijata regulirana so ovaa dozvola

Б- интегрирана еколошка дозвола na DG ,, BETON - PM,, DOO Strumica  - Pogon za proizvodstvo na beton vo stacionirana betonska baza i separirawe na priro-den   pesok za  rabota na betonskata  baz  e   prva  integrirana  dozvola  na  ovaa instalacija

Prvite po~etoci datiraat vo  1977 godina koga e osnovano  XI gradili{te na RGO “Beton” – Skopje,  vo Strumica.  Vo delokrugot na svojata rabota izveduva  objekti od visokogradba, niskogradba i hidrogradba.

Vo 1995 godina, XI gradili{te na RGO “Beton” – Skopje vo Strumica se oddeluva od mati~nata organizacija i prodol`uva da raboti kako zasebno pravno lica pod imeto GP “Beton”-Strumica AD Strumica.

Vo 1999 godina, soglasno Zakonot za trgovskite dru{tva se preimenuva vo GTD “Beton - Strumica” AD Strumica.

Vo mart 2004 godina izvr{ena e statusna promena pri {to od postoe~koto GTD “Beton - Strumica” AD, kako zasebni pravni lica se formiraat dve novi  od koi ednoto e GTD “Beton - Strumica” AD Strumica i drugoto e DG “Beton - PM” DOO Strumica.

Vo sklopot na DG  “Beton - PM” DOO Strumica funkcionira i separacija koja obezbeduva dovolni koli~ini na separiran agregat za rabotata na betonskata baza pa i za nadvore{ni kupuva~i.

DG “Beton - PM” DOO Strumica so sedi{te vo Strumica e locirano vo mesnosta poznata kako Crno more,na KP br.1078/2 i KP br.1079/1 vo KO  Dobrejci (Katastarska op{tina), vo ~isto industrisko podra~je na ul.,, Prosine~ki pat ” bb. Od Strumica e oddale~ena 3 km, a od selo Prosenikovo 2 km.

Instalacijata DG  “Beton - PM” DOO Strumica e locirana na zemji{te so povr{ina od    48.415  m2, a  vo negov sostav  kako objekti se nao|aat:

- ~uvarnica (ku}i~ka za kontrola na objektot od 24 ~asa)

- upravna zgrada so terpezarija i kujna

- rabotilnica

- magacin so nastre{nica za grade`ni materijali i ma{ini

- armira~ka rabotilnica

- varxilnica

- laboratorija za beton

- trafostanica

- fabrika za beton

- separacija

Bidej}i objektot se nao|a odnosno izleguva direktno na lokalen pat Strumica-Prosenikovo, priklu~uvawe i isklu~uvawe na vozilata na lokalniot pat e pregledno  {to pridonesuva za bezbedno odvivawe na soobra}ajot.

Vo odnos na okolnite objekti Betonska baza ,,Beton-PM,,   Strumica, go ima slednovo opkru`uvawe:

- od istok se grani~i so patot  Strumica - Prosenikovo;

- na jug se grani~i so se grani~i so proizvodstven pogon DPTU “Hermes “ Strumica ;

- na sever se grani~i so obrabotlivo agrarno zemji{te;

- na zapadna strana se grani~i so obrabotlivo agrarno zemji{te;

Instalacijata e ogradena od site strani so `i~ana, del betonska ograda i betonski stolp~iwa so {to e spre~en pristapot na neovlasteni lica na prostorot na instalacijata.

Vnatre{no predvidenite povr{ini vo potpolnost gi zadovoluvaat potrebite so ogled na namenata na gradbata za instalacijata ,,Beton-PM,, Strumica. Ovozmo`en e ednostaven pristap na transportnite sredstva kako za potreba na tehnolo{ki proces  (vnatre{en transport), za transport na gotov proizvod do kupuva~ite (nadvore{en transport), taka i za pristap na bolni~ki i  protivpo`arni  vozila za celata instalacija.

Lokaciskata postavenost na instalacijata e pretstavena na Slika br. 1 vo prilog.

Vodosnabduvawe so sanitarna voda se vr{i od gradskiot vodovod na grad Strumica za  potrebite na instalacijata ,,Beton-PM,,   Strumica. Potreba od voda se javuva za piewe, za potrebite na kujnata, odr`uvawe na higiena na vrabotenite i odr`uvawe na higiena na sanitarnite jazli.  Prose~na potro{uva~ka na voda vo,,Beton-PM,,   Strumica iznesuva 560 m3/ mese~no.

Pri odvivawe na tehnolo{ki procesi na proizvodstvo na beton i separacija na priroden ~akal vo stopanskiot dvor na DG “Beton - PM” DOO Strumica, tehnolo{ka voda koja se koristi se vr{i od kru`en armirano-betonski bunar so D=5m i dlabo~ina od 10 metri. Poradi nedovolnata izda{nost na istiot, dopolnuvawe se vr{i so ceven bunar Φ600mm  (bunarska cevka Φ350mm) so dlabo~ina od ≈ 35 metri.

Po upotrebata na vodata vo procesot za mieweto na agregatot, otpadnata voda se naso~uva vo talo`nici kade po talo`ewe na milta (tiwata), vodata preku odvodni kanali se vodi vo odvoden kanal O-29. Ovoj odvoden kanal O-29 se nao|a vo neposredna blizina do stopanskiot dvor, a preku nego vodata odi vo prirodniot recipient rekata Vodo~nica koja spored Uredbata za kategorizacija na vodotecite, ezerata, akumulaciite i podzemnite vodi (Sl.Vesnik br.18/99), pripa|a na kategorija od treta klasa.

Betonska baza ,,Beton-PM,,   Strumica so elektri~na energija se napojuva od gradskata elektri~na mre`a preku sopstvena transformatorska stanica. Na lokalitetot postoi trafostanica od koja napojuvaweto so elektri~na energija na site objekti vo kompleksot e vo soglasnost so nivnata ednovremena snaga. Niskonaponskiot soodveten kabel RROO voden e vo zemjen rov. Vodeweto na niskonaponskite kabli e vo sklad so Urbanisti~koto re{enie na kompleksot.

Elektri~nata energija se upotrebuva za:

- odvivawe na celokupniot tehnolo{ki proces;

- osvetluvawe na prostoriite i prostorot .

Prose~na mese~na potro{uva~ka na elektri~na energija vo ,,Beton-PM,,   Strumica iznesuva  12.000 kW/h.

Osnovna dejnost na Betonska baza ,,Beton-PM,,   Strumica e proizvodstvo na beton za potrebite na razni kupuva~i. Proektiran godi{en kapacitet na Betonska baza  ,,Beton-PM,,   Strumica za proizvodstvo na beton e 15  m3/h, dodeka realen kapacitet  na betonska baza I e 12 m3/h.

Godi{no na betonskata baza proizvedeno e  3.120 m ³ beton.

Betonska baza ,,Beton-PM,,   Strumica e locirana na samiot vlez vo instalacijata DG  “Beton - PM” DOO Strumica.

Na ovoj  objekt se vr{i spremawe na beton, izrabotka na del od betonski proizvodi, poradi {to postojat i objekti so prate~ka sodr`ina za celosno ostvaruvawe na tehnolo{kiot proces. Od t.n. razdelna zvezda so skreper se vr{i dotur do vlez vo betonska baza na agregatot. Se vr{i {ar`irawe na potrebnite koli~ini na agregat vo korpa od site granulacii po zadadena receptura. Po {ini se nosi korpata do me{alkata kade se istura izmereniot materijal, vo istovreme se meri pra{kastiot materijal-cement na vaga. Izmerenata koli~ina na cement se ispu{ta od vaga vo me{alkata, a potoa se dodava odredena koli~ina na voda. Posle nepolna minuta se ispu{ta smesata  vo mikser -kamion, koj treba da ja odnese podgotvenata sme{a-beton na baranata destinacija.

Vo zavisnost od rastojanieto na vgraduvawe na betonot, aditivite se stavaat  vo mikserot ili na objektot. Naj~esto ako vremetraeweto na transportot e do 30 minuti aditivite se stavaat na lice mesto.

Surovini koi {to se koristat za proizvodstvo na beton:

| Surovina | Potro{uva~ka |
| --- | --- |
| Droben kamen I 0-4 mm II 4-8 mm III 8-16 mm IV 16-31 mm Vkupno: | 3.100 m³/2006 |
| Cement | 940 тони/2006 |
| Dodatoci: (Aditivi) |  |
| Hidrozim | 360 литри/2006 |
| Hidrofob | 300 литри /2006 |

Osnovna dejnost na separacija ,,Beton-PM,,   Strumica e proizvodstvo na separiran re~en agregat po barani frakcii. Re~en agregat - ~akal se zema od pozajmi{te od reka Turija, i se nosi so kamioni na separacija. Na separacija se vr{i podelba, frakcionirawe na potrebnite veli~ini na frakcii. Za taa cel se koristat drobilki i sistem na sita koi treba da ovozmo`at podelba i dobivawe na slednite ~etiri frakcii: 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm i 16-32 mm.

Od pozajmi{te neophodno e da se donesat okolu 450 m³/mese~no, priroden ~akal ({qunak) krupen koj potoa vo procesot na separirawe, }e gi dade potrebnite frakcii za ponatamo{nite procesi vo ramki na ,,Beton-PM,,   Strumica.

Vkupna koli~ina koja izleguva kako separiran agregat od delot na separacija e 310 m³/ mese~no.

Pesokot koj se koristi vo procesot na proizvodstvo vo DG “Beton - PM” DOO Strumica - Separacija, DGPI , (sl.6), e so ~etiri razli~ni granulacii . Najgolem del od pesokot i prirodniot ~akal ({qunakot),  se iskoristuva vo proizvodstvoto na beton taka {to stepenot na nivnata  potro{uva~ka   i potrebata za  visokovreden i   kvalitetno obraboten grade`en pesok i priroden ~akal ({qunak),  se zgolemuva so zgolemuvawe na proizvodstvoto na betonot. Pesokot i {qunakot se sekoga{ prisutni kako  materijali vo grade`ni{tvoto.

| Други интегрирани дозволи поврзани со оваа инсталација |
| --- |
| Сопственик на дозволата | Број на дозволата | Дата на издавање |
| Нема |  |  |

| Заменети дозволи/Согласности/ Овластувања поврзани со оваа инсталација |
| --- |
| Сопственик на дозволата | Референтен број | Дата на издавање |
| Нема |  |  |

Komunikacija

Dokolku sakate da kontaktirate so Organot na lokalnata samouprava nadle`en za rabotite od oblasta na `ivotnata sredina (vo ponatamo{niot tekst Nadle`niot organ) vo vrska so ovaa dozvola, ve molime navedete go Brojot na dozvolata. Za bilo kakva komunikacija kontaktirajte so Gradona~alnikot na Op{tina Strumica na adresa   ulica ,,Sando Masev,, br.1   2400 Strumica .

Doverlivost

Dozvolata go obvrzuva Operatorot da dostavuva podatoci do Nadle`niot organ. Nadle`niot organ }e gi stavi podatocite vo op{tinskite registri, soglasno potrebite na Zakonot za `ivotna sredina. Dokolku Operatorot smeta deka bilo koi od obezbedenite podatoci se delovno doverlivi, mo`e da se obrati do Nadle`niot organ da gi izzeme istite od registarot, soglasno Zakonot za `ivotna sredina. Za da i ovozmo`i na Nadle`niot organ da opredeli dali podatocite se delovno doverlivi, Operatorot treba istite jasno da gi definira i da navede jasni i precizni pri~ini poradi koi bara izzemawe. Operatorot mo`e da navede koi dokumenti ili delovi od niv gi smeta za delovno ili industriski doverlivi, soglasno Zakonot za `ivotna sredina, ~l.55 st. 2, to~ka 4. Operatorot }e ja navede pri~inata poradi koja Nadle`niot organ treba da odobri doverlivost. Podatocite i pri~inata za doverlivost treba da bidat prilo`eni kon baraweto za integrirana ekolo{ka dozvola vo poseben plik.

Promeni vo dozvolata

Ovaa dozvola mo`e da se menuva vo soglasnost so zakonot za `ivotna sredina. Органот Надлежен за издавање на Б- Интегрирана еколошка дозвола ( Општина Струмица ) на секои 7 години ќе ги проверува условите во дозволата , и доколку е потребно истите ќе ги промени.

Операторот поднесува барање за обнова на дозволата до Надлежниот орган ( Општина Струмица ) најдоцна една година пред истекот на временскиот период од 7  години .

Dokolku dozvolata ovlastuva izveduvawe na posebni aktivnosti od oblasta na upravuvaweto so otpad, toga{ e potrebno da se prilo`i uverenie za polo`en stru~en ispit za upravitel so otpad za liceto zadol`eno za taa aktivnost.

Пренос на дозволата

Пред да биде извршен целосен пренос или делумен пренос на Дозволата на друго лице , треба да се изготви заедничко барање ( Прилог 3 од Правилник за добивање на Б-интегрирана дозвола Сл. В. На РМ бр. 112/2014),  за пренос на дозволата од страна на постоечкиот и предложениот сопственик до Надлежниот орган ( Општина Струмица ), согласно член 118 од Законот за животна средина.

Pregled na barani i dostaveni dokumenti

| Barawe {Br.} | Dobieno | Коментар |
| --- | --- | --- |
| BaraweБр.08-2623/2 | 29.06.2007 | Vrateno za dopolnu-vawe so podatoci so Zaklu~ok |
| Zaklu~ok Бр.08-2623/7 | 18.07.2007 | Zaklu~ok za dopolnu-vawe so podatoci |
| Barawe Бр.08-2623/5 | 15.09.2007 | Povtorno barawe,vra-teno so dopolnuvawe na podatoci |
| Objava на Web страна-та на Општината Бр.08-4231/1 | 20.09.2007 | Objava на Web страна-та на Општината |
| Objava vo dneven vesnik Dnevnik Бр.08-4231/1 | 20.09.2007 | Objava vo dneven vesnik Dnevnik |
| Odluka za оtpo~nuva we pregovori Бр.08-2623/4 | 27.09.2007 | Del od merkite i vremenskite rokovi se postignati vo pregovorite i se vgradeni vo dozvolata |
| Покана за водење преговори Бр.08-2623/15 | 27.09.2007 | Del od merkite i vremenskite rokovi se postignati vo pregovorite i se vgradeni vo dozvolata |
| Zapisniци od pregovori | 09.10.2007 04.11.2008 | Del od merkite i vremenskite rokovi se postignati vo pregovorite i se vgradeni vo dozvolata |
| Нацрт Dozvola Бр.08-2623/2 | 25.11.2008 | Одлучено Позитивно |
| Известување за плаќање Бр.19-1276/1 | 11.03.2010 | Известување за плаќање |
| Dozvola UP br.23-16 | 11.07.2013 | Odlu~eno Pozitivno |
| Dostava na izve{taj za ispolnuvawe na uslovi po ДУОП Up1 Br 23-16 | 09.07.2014 | Izve{taj od operatorot I dostaven do ovlasten ekolo[ki inspektor |
| Записник за извршен контролен инспекциски надзор ИП Бр.25-238 | 14.08.2014 | Известување за извршени мерења - препратено до одделение за животна средина |
| Заклучок од инспектор за животна средина за извршената посета на операторот ИП Бр.25-238 | 14.08.2014 | Заклучок од посета на инспектор за животна средина на операторот |
| Решение за издавање на Б интегрирана дозвола | 22.01.2015 | Одлучено Позитивно |
| Интегрирана Б дозвола УП Бр.23-16 | 22.01.2015 | Одлучено Позитивно |

Дозвола

Broj na dozvola

UP br.23-16

22.01.2015

Nadle`niot organ za `ivotna sredina Градоначалникот на Општина Струмица  vo ramkite na svojata nadle`nost vo soglasnost so ~len 95 od Zakonot za `ivotna sredina (Slu`ben vesnik  на РМ бр:53/05 , 81/05 , 24/07 , 159/08 , 83/09 ,48/10 ,124/10 ,.51/11.123/2012 93/2013,187/13 i 42/2014), go ovlastuva

DG ,, BETON - PM,, DOO Strumica

Pogon za proizvodstvo na beton vo stacionirana betonska baza

i separirawe na priroden pesok za rabota na betonskata  baza , ("оператор")

so registrirano sedi{te na

ul: ,,  Просенички пат  ,,  bб

2400     Strumica

Republika  Makedonija

Broj na registracija na kompanijata       5861276

da rakovodi so Instalacijata

DG ,, BETON - PM,, DOO Strumica

Pogon za proizvodstvo na beton vo stacionirana betonska baza

i separirawe na priroden pesok za rabota na betonskata  baza – Струмица

ul: ” Просенички пат ” bб

Op{tina  Strumica

Po{tenski broj Grad  2400 Strumica

vo ramkite na dozvolata i uslovite vo nea.

Potpis

Zoran Zaev    Gradona~alnik na Op{tina Strumica

Услови

# 1.   Instalacija za koja se izdava dozvolata

1.1  Operatorot e ovlasten da izveduva aktivnosti i/ili povrzani aktivnosti navedeni vo Tabela 1.1

| Tabela 1.1. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivnost od Aneks 2 od U R E D B A za opredeluvawe na aktivnostite na instalaciite za koi se izdava integrirana ekolo{ka dozvola odnosno dozvola za usoglasuvawe so operativen plan i vremenski raspored za podnesuvawe na barawe za dozvola za usoglasuvawe so operativen plan | Opis na navedenata aktivnost | Granici na navedenata aktivnost |
| Prilog 2 , to~ka 3.2 Sl.vesnik 89/05: | 1. Separacija na pesok koj obezbeduva dovolni koli~ini na separiran agregat za rabota na betonskata baza za proizvodstvo na beton za potrebite na kompanijata i za nadvore{ni kupuva~i. | Instalacii za iskop i seewe koi ne se opfateni vo Prilog I od uredbata |
| Prilog 2 , to~ka 3.3 Sl.vesnik 89/05: | 2. Stacionirana betonska baza za proizvodstvo na beton i betonski elementi | Stacionirani betonski bazi so vkupen kapacitet na silosite za beton pogolem od 50 m |

1.2   Aktivnostite ovlasteni vo uslovite 1.1 }e se odvivaaт samo vo granicite

lokacijata na instalacijata, prika`ana vo planot Tabela 1.2)

| Tabela 1.2 |
| --- |
| Dokument | Mesto vo dokumentacijata |
| Prilog 2 , план на град Струмица , Извод од ГУП на град Струмица и копија од катастарски план | N 41 °27'04" E 22°39'22" |

1.3   Instalacijata na koja i se izdava dozvolata }e gi ispolni site uslovi           navedeni vo dozvolata  soglasno propi{anite rokovi od strana na Nadle`niot organ.

1.4    Instalacijata  }e raboti, }e se kontrolira,}e se odr`uva i emisiite ke bidat takvi kako {to e navedeno vo ovaa Dozvola. Instalacijata ne smee da raboti nad kapacitetot naveden  vo Baraweto bez soglasnost i pismeno odobrenie na Nadle`niot organ (Op{tina Strumica)

# 2.   Rabota na instalacijata

### 2.1 Tehniki na upravuvawe i kontrola

2.1.1   Vo instalacijata za koja se izdava dozvolata }e raboti personal koj e

soodvetno obu~en.

2.1.2   Operatorot }e nazna~i lice odgovorno za pra{awata od `ivotnata sredina

koe }e bide soodvetno obu~eno i }e vr{i obuka na ostanatiot personal.

2.1.3  Operatorot e dol`en za sproveduvawe na Б интегрираната дозвола , monitoring

na sistemite za namaluvawe na emisiite , tekovna procenka na ekolo{kite

performansi na instalacijata , sproveduvawe na merki za podobruvawe

na procesot i razvivawe na procedura za komunikacija so Nadle`niot organ

2.1.4  Operatorot pismeno }e go izvesti Nadle`niot organ pri promena na liceto

odgovorno za pra{awata za `ivotna sredina ako toa eventualno se slu~i.

## 2.2     Surovini (vklu~uvaj}i i voda)

2.2.1  Operatorot, soglasno uslovite od dozvolata, }e koristi surovini (vklu~uvaj}i

i vodata) onaka kako {to e opi{ano vo dokumentite navedeni vo Tabela 2.2.1

ili na drug na~in dogovoren so Nadle`niot organ vo pismena forma.

|  | Tabela 2.2.1 : Surovini (vklu~uvaj}i i voda) |
| --- | --- |
| Opis | Dokument | Data koga e primeno |
| Сепариран агрегат од 0-30 мм | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan Бр.08-2623/5 | 15.09.2007 година |
| Цемент - рефус | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan Бр.08-2623/5 | 15.09.2007 година |
| Адитив Хидрозим | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan Бр.08-2623/5 | 15.09.2007 година |
| Адитив Хидрофоб | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan Бр.08-2623/5 | 15.09.2007 година |
| Адитив Флуидал | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan Бр.08-2623/5 | 15.09.2007 година |
| Природен чакал | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan Бр.08-2623/5 | 15.09.2007 година |
| Вар | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan Бр.08-2623/5 | 15.09.2007 година |
| Elektri~na energija | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan Бр.08-2623/5 | 15.09.2007 година |
| Voda od arterski bunari | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan Бр.08-2623/5 | 15.09.2007 година |
| Voda od gradski vodovod | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan Бр.08-2623/5 | 15.09.2007 година |

2.2.2      Operatorot }e obezbedi bezbedno ~uvawe na surovinite i }e se gri`i za integritetot na skladi{tata.

2.2.3      Operatorot }e gi oddeli surovinite koi vo me|useben kontakt ili vo kontakt so voda mo`e da razvijat reakcija ili da se rastvorat.

## 2.3      Rakuvawe i skladirawe na otpadot

### 2.3.1   Operatorot, soglasno uslovite od dozvolata, }e rakuva i }e go skladira otpadot onaka kako {to e opi{ano vo dokumentite navedeni vo Tabela 2.3.1, ili na drug na~in dogovoren so Nadle`niot organ na pismeno.

2.3.2   Otpadot vo granicite na lokacijata }e bide vremeno skladiran najmnogu do 1 godina od denot na negovoto sozdavawe . Isklu~ok od ova se uslovite za skladirawe na otpadot opi{ani vo tabelata 2.3.2 pod redden broj 1 .

2.3.3 Za sobirawe, transportirawe I deponirawe na komunalniot i industriskiot neopasen otpad, operatorot treba da poseduva dogovor so ovlasteno pretprijatie za upravuvawe so otpad kako davatel na uslugata

2.3.4   Za predavaweto na bilo koj vid na otpad na ovlasteni otkupuvaчи операторот е должен да поседува соодветен документ  (склучен договор,документ за плаќање или друг документ со кој се докажува предавањето на отпадот)

2.3.5   Oператорот ќе го одржува континуирано Планот за управување со отпад.

2.3.6 За спроведување на Планот за управување со отпадот операторот ќе доставува Годишен Извештај до Надлежниот орган согласно временските рокови прецизирани во точка 4 – Редовни извештаи

|  | Tabela 2.3.1 : Rakuvawe i skladirawe na otpadot |
| --- | --- |
| Opis | Dokument | Data koga e primeno |
| Hartija se skladira vo posebni sadovi do proda`ba ili prevzemawe . | Ovaa dozvola UP br.23-16 | 22.01.2015 godina |
| Палети се rеупо-требуваат или се превзeмаат | Ovaa dozvola UP br.23-16 | 22.01.2015 godina |
| Otpadni filter vre}i od silosi za cement | Ovaa dozvola UP br.23-16 | 22.01.2015 godina |
| Me{an komunalen otpad | Ovaa dozvola UP br.23-16 | 22.01.2015 godina |
| Otpadno motorno maslo vo zdravi ~eli~ni buriwa do soodvetno deponirawe | Ovaa dozvola UP br.23-16 | 22.01.2015 godina |
| Otpadnи Филтери за motorno maslo | Ovaa dozvola UP br.23-16 | 22.01.2015 godina |
| Otpadno maslo од Трафостаница vo zdravi ~eli~ni buriwa do soodvetno deponirawe | Ovaa dozvola UP br.23-16 | 22.01.2015 godina |
| Отпадни делови од електроопрема од трафостаница | Ovaa dozvola UP br.23-16 | 22.01.2015 godina |
| Stari akumulatori na paleta vrz vodo-nepropusna podloga do proda`ban нa ovlasteni kupuva~i | Ovaa dozvola UP br.23-16 | 22.01.2015 godina |
| Metalen otpad na pa-leta vrz vodone-propusna podloga do proda`ba na ovla-steni otkupuva~i | Ovaa dozvola UP br.23-16 | 22.01.2015 godina |
| Otpaden pesok i glina (mil) | Ovaa dozvola UP br.23-16 | 22.01.2015 godina |
| Отпадна технолошка вода од артерски бунари | Ovaa dozvola UP br.23-16 | 22.01.2015 godina |
| Отпадна вода од миење и чистење | Ovaa dozvola UP br.23-16 | 22.01.2015 godina |

| Tabela 2.3.2 : Otpad skladiran na samata lokacija |
| --- |
| Opis na otpadot | Mesto na skladirawe na samata lokacija | Na~in na skladirawe | Uslovi na skladirawe |
| Hartija se skladira vo posebni sadovi do proda`ba ili prevzemawe . | Poseben kontejner vo stopanski dvor | Poseben kontejner vo stopanski dvor | Se predava na ovlasten sobira~ |
| Палети се rеупо-требуваат или се превзeмаат | Poseben kon tejner vo st- panski dvor | Poseben kon-tejner vo sto panski dvor | Se predava na ovlasten sobira~ |
| Otpadni filter vre}i od silosi za cement | Vo magacin na stopan-ski dvor | Vo magacin na stopanski dvor | Vo magacinot na stopan-ski dvor do kone~no пredavawe na komunal-no pretprijatie ili ovlasten sobira~ |
| Me{an komunalen otpad | Vo magacin na stopan-ski dvor | Во посебни садови na stopanski dvor | Vo magacinot na stopanski dvor do kone~no predavawe na komunalno pretprijatie |
| Otpadno motorno maslo vo zdravi ~el-i~ni buriwa do soo-dvetno предавање | Na odvoeno mesto vo stopanskiot dvor | Vo metalni buriwa zatvoreni so kapak | Redovno predavawe na ovlasten sobira~ |
| Otpadnи Филтери motorno maslo | Na odvoeno mesto vo stopanskiot dvor | Во посебни садови na stopanski dvor | Redovno predavawe na ovlasten sobira~ |
| Stari akumulatori na paleta vrz vodonepropusna podloga do proda`ban a ovlasteni kupuva~i | Na odvoeno mesto vo stopanskiot dvor | Нa paleta vrz vodonepropusna podloga | Redovno predavawe na ovlasten sobira~ |
| Metalen otpad na pa-leta vrz vodone-propusna podloga do proda`ba na ovla-steni otkupuva~i | Na odvoeno mesto vo stopanskiot dvor | Na drveni paleti vrz vodonepropusna podloga | Redovno predavawe na ovlasten sobira~ |
| Otpaden pesok i glina (mil) | Na odvoeno mesto vo stopanskiot dvor | Na odvoeno mesto vo stopanskiot dvor | Redovno predavawe зa оплеменување на земја, или враќање на позајмиште |
| Отпадна техно-лошка вода од артерски бунари | Na odvoeno mesto vo stopanskiot dvor | Во садови со vodonepropusna podloga | Испуштање во реципиент после таложење и одмуљување |
| Отпадна вода од миење и чистење | Испуст во градска ка-нализација | Испуст во градска канализација | Договор со ЈПКД Комуналец Струмица |

2.4     Prerabotka i odlagawe na otpad

2.4.1 Operatorot, soglasno uslovite vo dozvolata, }e go prerabotuva i odlaga otpadot kako {to e opi{ano vo dokumentite navedeni vo Tabela 2.4.1, ili na drug na~in dogovoreno napismeno so Nadle`niot organ.

|  | Tabela 2.4.1 : Iskoristuvawe i otstranuvawe na otpadot |
| --- | --- |
| Opis | Dokument | Data koga e primeno |
| Vo instalacijata nema da ima prepabotka и odlagawe na otpad | Ovaa dozvola UP br.23-16 | 22.01.2015 godina |

2.4.2    За активностите кои се поврзани со операции за управување со отпад ќе се води целокупна евиденција која ќе биде достапна за инспекција од страна на овластени лица на надлежниот орган во секое време.

Оваа евиденција треба да содржи минимум од следните детали:

- Имиња на превземачот и транспортерите на отпад

- Имиња на лицата кои се одговорни за крајното одлагање/рециклирање на отпадот

- Писмена потврда од приемот и одлагањето/рециклирањето на отпадот за било какви опасни материи кои се пратени надвор од локацијата

- Количини на отпадни материи

2.5     Spre~uvawe i kontrola na havarii

2.5.1  Operatorot, soglasno uslovite vo dozvolata, ќe gi spre~i i ograni~i posledicite od havarii, onaka kako {to e opiшano vo dokumentite navedeni vo Tabela 2.5.1, ili na drug na~in pismeno dogovoren so Nadle`niot organ .

2.5.2   Operatorot dokumentite navedeni vo tabelata 2.5.1 ќe gi doraboti i ќe ja vmetne komponentata za minimizirawe na vlijanijata na rizicite vrz `ivotnata sredina vo rok od шest meseci od denot na dobivawe na dozvolata .

2.5.3    Dokumentite navedeni vo tabelata 2.5.1 operatorot ќe gi a`urira na sekoi pet godini po~nuvajќi od denot na dobivaweto na dozvolata.

2.5.4    Operatorot }e dostavuva Izveшtaj za sostojbata so merkite za spre~uvawe i kontrola na nesakani dejstva i havarii do nadle`niot orгan do 28 Februari vo tekovnata godina za dokumenti od prethodnata godina.

|  | Tabela 2.5.1 : Spre~uvawe i kontrola na nesakani dejstvija |
| --- | --- |
| Opis | Dokument | Data koga e primeno |
| Pravilnik za za{tita od po`ar | Barawe za dob. na dozvola za uso. so operativen plan Бр.08-2623/5 Додаток XIII, точка4 стр. 4-11 | 15.09.2007 godina |
| Мерки за заштита од електрична струја и громобранска инсталација | Barawe za dob. na dozvola za uso. so operativen plan Бр.08-2623/5 Додаток XIII, точка4 стр. 11-17 | 15.09.2007 godina |
| Plan i programa za za{tita od golemi voди i poplavi | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan Бр.08-2623/5 | 15.09.2007 godina |

### Dopolnitelni uslovi:

2.6    Мониторинг

2.6.1   Operatorot, soglasno uslovite vo dozvolata, }e izveduva, monitoring, }e go analizira i razviva istiot kako {to e opi{ano vo dokumentite navedeni vo Tabela 2.6.1, ili na drug na~in pismeno dogovoren so Nadle`niot organ.

|  | Tabela 2.6.1 : Monitoring |
| --- | --- |
| Opis | Dokument | Data koga e primeno |
| Cvrsti ~esti~ki (pra{-ina) od separirawe na droben agregat i sistem za transport na cement | Ovaa dozvola UP br.23-16 | 22.01.2015 godina |
| Emisii vo povr{inski vodi | Ovaa dozvola UP br.23-16 | 22.01.2015 godina |
| Emisii vo kanalizacija | Ovaa dozvola UP br.23-16 | 22.01.2015 godina |
| Emisii во почва | Ovaa dozvola UP br.23-16 | 22.01.2015 godina |
| Emisii на бучава | Ovaa dozvola UP br.23-16 | 22.01.2015 godina |
| Emisii на вибрации | Ovaa dozvola UP br.23-16 | 22.01.2015 godina |

Operatorot }e obezbedi:

а    Bezbeden i postojan pristap do mernite mesta, za da se ovozmo`i zemaweto primeroci/monitoringot da bide izvedeno vo relacija so to~kite na emisija navedeni vo Dodatok 2, osven ako ne e poinaku navedeno vo Dodatokot; i

б     Bezbeden pristap do drugi to~ki na zemawe primeroci/monitoring, koga toa }e go pobara Nadle`niot organ.

2.6.2     Zemaweto primeroci i analizite }e se izveduva spored ISO standardite.

2.6.3     Operatorot najdocna do 01.02.2015 ke vovede metodologija za sledewe i arhivirawe na podatocite od monitoringot

2.7    Prestanok so rabota

2.7.1    Operatorot, soglasno uslovite vo dozvolata, }e obezbedi uslovi za prestanok na rabotata na instalacijata kako {to e opi{ano vo dokumentite navedeni vo Tabela 2.11.1, ili na drug na~in dogovoren so Nadle`niot organ na pismeno

|  | Tabela 2.11.1 : Prestanok na rabota |
| --- | --- |
| Opis | Dokument | Data koga e primeno |
| Remedijacija , prestanok so rabota povtorno zapo~nuvawe so rabota i gri`a po prestanok na aktivnostite . Додаток XIV Страна 1 до 5 od Baraweto | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so perativen plan Бр.08-2623/5 str. 1-7 | 15.09.2007 година |

2.8      Instalacii so pove}e operatori

2.8.1     So instalacijata za koja se izdava upravuva samo eden operator, ili ovaa dozvola e validna samo za onie delovi od instalacijata {to se ozna~eni na mapata vo delot 1.1.2 od ovaa dozvola.

3       Dokumentacija

3.1.1     Dokumentacijata ќе содржи податоци за :

а    Сekoja neispravnost, defekt ili prestanok na rabotata na postrojkata, opremata ili tehnikite (vklu~uvaj}i kratkotrajni i dolgotrajni merki za popravka) {to mo`e da ima, imalo ili }e ima vlijanie na performansite za `ivotnata sredina {to se odnesuvaat na instalacijata za koja se  izdava dozvolata.  Ovie zapisi }e bidat ~uvani vo dnevnik voden za taa cel;

б    Цeliot sproveden monitoring i zemaweto primeroci i site procenki i ocenki napraveni na osnova na tie podatoci.

3.1.2  Dokumentacijata od 3.1.2 }e bide dostapna za inspekcija od strana na Nadle`niot organ vo bilo koe pristojno vreme.

3.1.3   Kopija od bilo koj specificiran ili drug dokument }e mu bide dostaven na Nadle`niot organ na negovo barawe i bez nadoknada

3.1.4   Specificiranite i drugite dokumenti treba:-

а    da bidat ~itlivi;

б   da bidat napraveni {to e mo`no pobrzo;

в    da gi vklu~at site dopolnuvawa i site originalni dokumenti koi mo`at da se prilo`at.

3.1.5  Operatorot e dol`en specificiranata i drugata dokumentacija da ja ~uva najmalku pet godini vklu~uvaj}i go i prestanokot so rabota na instalacijata.

3.1.6    Za celiot primen ili sozdaden otpad vo instalacijata za koja {to se izdava dozvolata, operatorot }e ima dokumentacija (i }e ja ~uva najmalku pet godini vklu~uvaj}i go i prestanokot so rabota na instalacijata) za:

а  Sostavot na otpadot, ili onamu kade {to e mo`no, opis;

б  najdobra procenka na koli~inata sozdaden otpad;

в  trasata na transport na otpadot za odlagawe; i

г  najdobra procenka na koli~inata otpad ispraten na prerabotka.

3.1.7  Operatorot na instalacijata za koja{to se izdava dozvolata }e napravi zapisnik, dokolku postojat `albi ili tvrdewa za nejzino vlijanie vrz `ivotnata sredina. Vo zapisnikot treba da stoi datum i vreme na `albata, kako i kratko rezime dokolku imalo bilo kakva istraga po taa osnova i rezultati od istata. Takvite zapisi treba da bidat ~uvani vo dnevnik voden za taa cel.

4. Redovni izve{tai

4.1.1 Site izve{tai i izvestuvawa {to gi bara ovaa dozvola, operatorot }e gi ispra}a do Nadle`niot organ za `ivotna sredina.

4.1.2 Operatorot }e dade izve{taj za parametrite od Tabela D2 vo Dodatokot 2 :

а    vo odnos na navedeni emisioni to~ki;

б   za periodite za koi se odnesuvaat izve{taite navedeni vo Tabela D2 od Dodatok 2 i za oblikot i sodr`inata na formularite, operatorot i nadle`niot organ }e se dogovorat za vreme na pregovorite;

в    davawe na podatoci za vakvi rezultati i procenki kako {to mo`e da bide barano od strana na formularite navedeni vo tie Tabeli; i

г   ispra}awe na izve{taj do Nadle`niot organ :

- za godi{nite izve{tai navedeni vo tabela D2 od Dodatok 2 - do 28 februari vo tekovnata godina za izve{tai od prethodnata godina :

- za kvartalnite izve{tai navedeni vo tabela D2 od Dodatok2 - do 15 dena po istekot na tromese~jeto.

5.     Известувања

5.1.1    Operatorot }e go izvesti Nadle`niot organ bez odlo`uvawe:-

а   koga }e zabele`i emisija na nekoja supstancija koja go nadminuva limitot ili kriteriumot na ovaa dozvola, naveden vo vrska so taa supstancija;

б    koga }e zabele`i fugitivna emisija {to predizvikala ili mo`e da predizvika zagaduvawe, osven ako emitiranata koli~ina e mnogu mala da ne mo`e da predizvika zagaduvawe;

в   koga }e zabele`i nekakva neispravnost, defekt ili prestanok na rabotata na postrojkata ili tehnikite, {to predizvikalo ili ima potencijal da predizvika zagaduvawe; i

г    bilo kakvo nesakano dejstvo {to predizvikalo ili ima potencijal da predizvika zagaduvawe.

5.1.2    Operatorot }e dade pismeno izvestuvawe {to e mo`no pobrzo, za sekoe od slednive

а     permanenten prestanok na rabotata na bilo koj del ili na celata instalacija, za koja se izdava dozvolata;

б     prestanok na rabotata na nekoj del ili na celata instalacija za koja se izdava dozvolata, so mo`nost da bide podolgo od 1 godina; i

г     povtorno startuvawe na rabotata na nekoj del ili celata instalacija za koj {to se izdava dozvolata, po prestanokot po izvestuvawe spored 5.1.3 (b).

5.1.3  Операторот ќе даде писмено известување во рок од 14 дена пред нивно појавување, за следниве работи:

а     било каква промена на трговското име на Операторот, регистарско име или адресата на регистрираната канцеларија

б    промена на податоците на холдинг компанијата на операторот (вклучувајќи и податоците за холдинг компанијата кога операторот станува дел од неа)

в        за активностите кога операторот оди во стечај, склучува доброволен договор или е оштетен.

6.       Емисии

6.1      Емисии во воздух

6.1.1    Emisiite vo vozduh od to~kata(ite) na  emisija navedeni vo Tabela 6.1.1, }e poteknat samo od izvor(i) naveden(i) vo taa Tabela. (Spored mapata na dispozicija na stopanski dvor na ДГ  БЕТОН- ПМ - Струмица)

| Tabela 6.1.1 : Emisioni to~ki vo vozduhot |
| --- |
| Oznaka na to~ka na emisija/opis | Izvor | Lokacija na to~kata na emisija |
| A1 Ispust od Betonska Baza | Silosi i dozerka | N 41 °27'03" E 22 °39'21" |
| A2 Ispust od separacija | Drobilica na kamen | N 41°27'05" E 22°39'20" |
| A3 Ispust od transportni traki | Transportni lenti | N 41°27'04" E 22°39'20" |

6.1.2  Granicite na emisiite vo vozduh za parametarot(rite) i to~kata(ite) na emisija navedeni vo Tabela 6.1.2 nema da bidat pre~ekoreni vo soodvetniot vremenski period.

6.1.3    Вremenskite periodi od 6.1.2 soodvetstvuvaat na onie od prifateniot  plan за подобрување   vo poglavjeto 8 od ovaa dozvola.

6.1.4     Operatorot }e vr{i monitoring na parametrite navedeni vo tabela 6.1.2, na to~kite na emisija i najmalku na frekfencii navedeni vo taa Tabela

| Tabela 6.1.2 : Granici na emisiite vo vozduhot |
| --- |
| Parametri | Oznaka na to~ka na emisija В1 , В2 и В3 Ispust od Бетонска база , сепарација и транспортни траки | Frekvencija na monitoring |
|  | V1 | V2 |  |
|  | Do (datum) | Od datum) | Do (datum) | Od (datum) |  |
|  | Vrednost | Vrednost | Vrednost | Vrednost |  |
| Cvrsti ~esti~ki i pra{ina | 31.01.2015 | 31.01.2015 |  |  | Eden pat godi{no |
|  | 50 mg/m3 | 50 mg/m3 |  |  |  |
| Респирабилна прашина | 31.01.2015 | 31.01.2015 |  |  | Eden pat godi{no |
|  | 4 mg/m3 | 4 mg/m3 |  |  |  |

6.1.5        Emisiite od instalacijata ne treba da sodr`at napaden miris nadvor od granicite na instalacijata,

6.1.6      Emisiite vo vozduhot, osven parea i kondenzirana vodena parea, ne treba da sodr`at kapki od perzistentna magla i perzistenten ~ad.

6.1.7    Emisiite ne treba da sodr`at vidliv ~ad. Ako, poradi pri~ina na odr`u-vawe, emisiite na ~ad se predizvikani od povtorno startuvawe od ladno, istoto ne treba da trae podolgo od 20 minuti vo bilo koj period od 8 ~asovi i site prakti~ni ~ekori treba da se prezemat da minimizira emisijata.

6.1.8    Operatorot }e prevzeme merki koga vozilata se vo stopanskiot dvor da ne rabotat vo mesto za vreme na utovar i istovar .

6.2       Емисии во почва

6.2.1     Nema da ima emisii vo po~vata

6.2.2     Operatorot }e izvesti za sekoja nepredvidena emisija vo po~va.

6.2.3    Vo rok od 90 dena od dobivaweto na dozvolata Operatorot }e gi uredi site odlagali{ta na cvrst otpad .

6.2.4    Stopanskiot dvor na instalacijata }e se odr`uva ~ist i nema da se dozvoli rasturawe na inerten otpad

6.2.5   Na operatorot mu se zabranuva da vr{i promena na motorno maslo i drugi te~nosti i lubrikanti vo krugot na stopanskiot dvor .

6.2.6   Операторот се задолжува да вржи испитување на почвата на секои две години на штетните и опасните материи кои можат да се содржат во почвата и тие да се во согласност со стандардите со европските земји.

6.2.7   Не смее да има испусти од септичката јама . истата да се празни со цистерна  за отпадни води. Да се склучи договор со овлстена фирма во рок од 90 дена од добивањето на оваа дозвола.

6.2.8   Операторот се задолжува за хортикултурно уредување околу инсталацијата

6.3.     Емисии во вода (различни од емисиите во канализација)

6.3.1    Emisii vo voda od to~ka(i) na emisija navedeni vo Tabela 6.3.1 }e poteknuvaat samo od izvor(ite) navedeni vo taa Tabela.

| Tabela 6.3.1 : To~ki na emisija vo voda |
| --- |
| Oznaka na to~ka na emisija. | Нема | Koli~estvo |
| Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so 0pera-tive plan Бр.08-2623/5 | Перење на природниот гранулат во сепарацијата испуст од таложникот. | 560 м3/месец од сопствен бунар |

6.3.2      Granicite za emisiite vo voda za parametarot(rite) i to~kata(ite) na emisija postaveni vo Tabela 6.3.2, nema da bidat pre~ekoreni vo soodvetniot vremenski period.

6.3.3     Vremenskite periodi od 6.3.2 soodvestvuvaat na onie od prifateniot plan за подобрување  od poglavjeto 8 od ovaa dozvoла.

6.3.4    Operatorot }e izveduva monitoring na parametrite navedeni vo Tabela   6.3.2, na to~kite na emisija i najmalku na frekfencii navedeni vo taa Tabela.

| Tabela 6.3.2 : Granici na emisija vo voda |  |
| --- | --- |
| Parametar | To~ka na emisija IT1 | To~ka na emisija | Frekvencija na monitoring |
|  | Do (датум) | Од (датум) | Do (датум) | Од (датум) |  |
|  | Vrednost | Vrednost | Vrednost | Vrednost |  |
| Видлива боја | 31.12.2013 | 01.01.2014 |  |  | Еднаш годишно |
|  | Заматена | Слабо заматена |  |  |  |
| Видливи отпадни материи | без | без |  |  | Еднаш годишно |
| pH | 31.12.2014 | 01.01.2015 |  |  | Еднаш годишно |
|  | 6,7 | 6,0 |  |  |  |
| Растворен кислород Mg/l O2 | 31.12.2014 | 01.01.2015 |  |  | Еднаш годишно |
|  | 6,2 | 5,0 |  |  |  |
| ХПК kmnO4, mg/l O2 | 31.12.2014 | 01.01.2015 |  |  | Еднаш годишно |
|  | 47,78 | 10 |  |  |  |
| БПК5 mg/l O2 | 31.12.2014 | 01.01.2015 |  |  | Еднаш годишно |
|  | 33,0 | 6,0 |  |  |  |
| Вкупен сув остаток на Филтрирана вода mg/l | 31.12.2014 | 01.01.2015 |  |  | Еднаш годишно |
|  | 1587 | 1000 |  |  |  |
| Суспендирани материи mg/l | 31.12.2014 | 01.01.2015 |  |  | Еднаш годишно |
|  | 485 | 60 |  |  |  |
| Алкалитет CaCO3 mg/l | 31.12.2014 | 01.01.2015 |  |  | Еднаш годишно |
|  | 60 | 60 |  |  |  |
| Нитрати NO3²¯μg/l | 31.12.2014 | 01.01.2015 |  |  | Еднаш годишно |
|  | 11.000 | 15.000 |  |  |  |
| АмонијакNH⁴⁺ μg/l | 31.12.2014 | 01.01.2015 |  |  | Еднаш годишно |
|  | <5 000 | 10 000 |  |  |  |
| Фосфати PО4 ³¯ mg/l | 31.12.2014 | 01.01.2015 |  |  | Еднаш годишно |
|  | 2.3 | 0 |  |  |  |

6.3.5       Ne smee da ima emisii vo voda od strana na instalacijata za koja se izdava dozvolata, na bilo koja supstancija propi{ana za voda za koja nema dadeno granici vo Tabela 6.3.2, osven za koncentracii koi ne se pogolemi od onie koi ve}e gi ima vo vodata.

6.3.6       Operatorot }e zema primeroci i }e vr{i monitoring na mestoto na ispustot (IT1) so frekvencija

6.4      Емисии во канализација

6.4.1      Emisiite  vo    kanalizacija   od   to~kata(ite)   na emisija navedeni vo Tabela 6.4.1 }e poteknuvaat samo od izvorot(ite) navedeni vo taa Tabela.

| Tabela 6.4.1 : To~ki na emisija vo kanalizacija |
| --- |
| Oznaka na to~kata na emisija | Izvor | Kanalizacija |
| Сливници во простории каде што се врши миење на подовите | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so оperative plan Бр.08-2623/5 | Септичка јама |

6.4.2     Granicite na emisiite vo kanalizacija za parametarot(rite) i to~kite na emisija postaveni vo Tabela 6.4.2 nema da bidat pre~ekoreni vo soodvetniot vremeski period.

6.4.3       Vremenskite periodi od 6.4.2 soodvestvuvaat na onie od prifateniot plan za podobruvawe  od poglavjeto 8 od ovaa dozvola.

| Tabela 6.4.2 : Granici na emisija vo kanalizacija |  |
| --- | --- |
| Parametar | To~ka na emisija IT1 | To~ka na emisija | Frekvencija na monitoring |
|  | Do (datum) | Od (datum) | Do (datum) | Od (datum) |  |
|  | Vrednost | Vrednost | Vrednost | Vrednost |  |
| Контрола на септичка јама се до приклучување на канализација |  |  |  |  | Периодично на 3 месеци |

6.4.4      Operatorot }e vr{i monitoring na parametrite navedeni vo tabela 6.4.3a i 6.4.3b, na to~kite na emisija i ne poretko od navedenoto vo taa Tabela.

6.4.5       Nema da ima ispu{tawe na bilo kakvi supstancii koi mo`e da predizvikaat {teta na kanalizacijata ili da imaat vlijanie na nejzinoto odr`uvawe.

| Tabela 6.4.3a Barawa za monitoring za kanalizacija (se do i vklu~uvaj}i______________) |
| --- |
| Parametar | To~ka na emisija | To~ka na emisija |

| Tabela 6.4.3b Monitoring na kanalizacija (od _______________) |
| --- |
| Parametar | To~ka na emisija | To~ka na emisija |
|  |  | - |
|  |  | - |

6.4.6      Ne smee da ima emisii vo kanalizacija od strana na instalacijata za koja se izdava dozvolata, na bilo koja supstancija prepi{ana za voda za koja nema dadeno granici vo Tabela 6.4.2, osven za koncentracii koi ne se pogolemi od onie koi ve}e gi ima vo vodata.

6.4.7      Чистењето и празнењето на септичката јама е дозволено само на овластена фирма.  Операторот се задолжува да склучи договор со овластен транспортер и чистач на септички јами во рок од 3 месеци од добивањето на Дозволата

6.5          Емисии на топлина

6.5.1     Ne postojat izvori na toplina koi vlijaat na `ivotnata sredina  spored Barawe za dobivawe na  dozvola za usoglasuvawe so operativeн plan  .

6.6      Emisii na bu~ava i vibracii

6.6.1      Operatorot vo granicite na instalacijata nema da sozdava бучава, вибрации и нејонизирачко зрачење чие влијание би се одразило штетно на околината.Бучавата од технички поврзаните погони нема да пробива надвор од инсталацијата.

### 6.6.2       Intenzitetot na bu~ava {to se sozdava pri rabota na ma{inite vo ramkite na tehnolo{kiot proces }e se dvi`at vo ramkite na maksimalno dozvolenoto nivo od 70  dB.

| Tabela 6.6.1 : To~ki na emisija od бучава |
| --- |
| Oznaka na to~kata na emisija | Izvor | Lokacija na to~kata na emisija |
| Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so perative plan Бр.08-2623/5 | Мешалка на бетонска база | N 41 °27'03" E 22 °39'21" |
| Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so perative plan Бр.08-2623/5 | Дробилка 2 и систем на сита на сепарација | N 41°27'05" E 22°39'20" |
| Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so perative plan Бр.08-2623/5 | Дробилка 1 на сепарација | N 41°27'04" E 22°39'20" |

| Tabela 6.6.2 Granici na emisii од бучава |
| --- |
| Parametar | To~ka na emisija | To~ka na emisija | Frekvencija na monitoring |
|  | Do (datum) | Od (datum) | Do (datum) | Od (datum) |  |
|  | Vrednost | Vrednost | Vrednost | Vrednost |  |
| Мешалка на бетонска база | 31.12.2014 | 31.01.2015 |  |  | Годишно |
|  | 80 | 70 |  |  |  |
| Дробилка 1 , 2 и систем на сита на сепарација | 31.12.2014 | 31.01.2015 |  |  | Годишно |
|  | 80 | 70 |  |  |  |

### 6.6.3         Се задолжува операторот да врши редовно одржување и

### подмачкување на  системот на сита и транспортни траки .

### 6.6.4         Емисија на вибрации и нејонизирачко зрачење не се

### забелезани со влијание на здравјето на работниците и на

### животната средина

7.    Пренос до пречистителна станица за отпадни води

7.7.1  Operatorot se zadol`uva da sklu~i dogovor so JPKD,, Komunalec,, za испu{tawe sanitarni otpadni vodi vo gradskata kanalizacija , по воведување на канализација

8.        Програма за подобрување

8.1.1      Operatorot }e gi sprovede dogovorenite merki navedeni vo Tabela 8.1.1, zaklu~no so datumot naveden vo taa tabela i }e isprati pismeno izvestuvawe do Nadle`niot organ za datumot koga bilo kompletirana sekoja merka, vo rok od 14 dena od zavr{uvaweto na sekoja od tie merki.

| Tabela8.1.1 : Програма за подобрување |
| --- |
| Oznaka | Merka | Datum na zavr{uvawe |
| 8.1 | Едукација и тренинг обука на вработени со цел подигање на свеста за водење грижа за животната средина | Periodi~no |
| 8.2 | Periodi~na promena na filter vre}ite vo sistemot za optra{uvawe на силосите | Periodi~no |
| 8.3 | Separirawe na otpad vo posebni sadovi ( hartija , metal . plastika , PET ambala`a ) i navremeno predavawe na ovlasteni sobira~i | 31.01.2015 |
| 8.4 | Собирање отпад од опасни материи | 31.01.2015 |
| 8.5 | Чистење и одржување на инсталациона опрема | 31.01.2015 |
| 8.6 | Намалување на негативниот визуелен ефект. Садење на зелен појас | 31.12.2016 |
| 8.5 | Намалување на потрошувачка на вода | 31.01.2016 |

или :

8.1.2        Operatorot }e go sproveduva planот за подобрување  koj e sostaven del na          baraweto onaka kako {to e pismeno dogovoreno so nadle`niot organ.

# 9.         Dogovor za promeni vo pi{ana forma

### 9.1.1     Koga svojstvoto “ili kako {to e drugo dogovoreno napismeno” se koristi vo uslov od dozvolata, operatorot }e bara takov dogovor na sledniot na~in:

а          Operatorot }e í dade na Nadle`niot organ pismeno izvestuvawe za detalite na predlo`enata promena, ozna~uvaj}i go relevantniot(te) del(ovi) od ovaa dozvola: i

б   Vakvoto izvestuvawe }e vklu~uva procenka na mo`nite vlijanija na predlo`enata promena (vklu~uvaj}i sozdavawe otpad) kako rizik za `ivotnata sredina od strana na instalacijata za koja se izdava dozvolata.

9.1.2       Sekoja promena predlo`ena spored uslovot 9.1.1 i dogovorena pismeno so Nadle`niot organ, mo`e da se implementira samo otkako operatorot mu dade na Nadle`niot organ prethodno pismeno izvestuvawe za datata na implementacija na promenata. Po~nuvaj}i od toj datum, operatorot }e ja upravuva instalacijata soglasno taa promena i za sekoj relevanten dokument {to se odnesuva na toa, dozvolata }e mora da se dopolnuva.

Dodatok      1

Pismena potvrda za uslovot 5.1.1 (izvestuvawa), soglasno uslovot 5.1.2

Ovoj Dodatok gi prika`uva informaciite {to operatorot treba da gi dostavi do Nadle`niot organ za da go zadovoli uslovot 5.1.2 od ovaa dozvola.

Mernite edinici koristeni vo podatocite prika`ani vo delot A i B treba da bidat soodvetni na uslovite na emisijata. Onamu kade {to e mo`no, da se napravi sporedba na realnata emisija i dozvolenite granici na emisija.

#### Ako nekoja informacija se smeta za delovno doverliva, treba da bide oddelena od onie {to ne se doverlivi, podnesena na oddelen list zaedno so barawe za komercijalna doverlivost vo soglasnot so Zakonot za `ivotna sredina.

Potvrdata treba da sodr`i

Dел         А

- Име на операторот

- Број на дозвола

- Локација на инсталацијата

- Датум на доставување на податоци

- Време, датум и локација на емисијата

- Карактеристики и детали на емитираната(ите) супстанција(и), треба да вклучува

- Најдобра проценка на количината или интензитетот на емисија и времето кога се случила емисијата

- Медиум на животната средина на кој што се однесува емисијата

- Превземени или планирани мерки за стопирање на емисијата.

Дел      Б

- Други попрецизни податоци за предметот известен во Делот А

- Превземени или планирани мерки за спречување за повторно појавување на истиот проблем

- Превземени или планирани мерки за исправување, лимитирање или спречување на загадувањето или птетата на животната средина што може да се случи како резултат на емисијата.

- Датуми на сите известувања од Делот А за време на претходните 24 месеци.

Име                                                           Пошта......

Потпис                                                      Датум

- Изјава дека потпишаниот е овластен да потпишува во име на операторто.

Dodatok        2

Izve{tai za podatocite od monitoringot

Parametrite za koi izve{taite }e bidat napraveni, soglasno uslovite 4.1.2 od ovaa dozvola, se navedeni podolu.

| Tabela D2: Izve{tai za podatocite od monitoringot |
| --- |
| Parametar | To~ka na emisija | Period za davawe izve{tai | Po~etok na periodot |
| Cvrsti ~esti~ki i pra{ina | Periodi~no(minimum edna{ godi{no) Silosi i dozerka Drobilica na kamen Transportni lenti | Edna{ godi{no po izvr{enoto merewe | Januari 2015 |
| Suspendirani cvr--sti ~esti~ki so frakcija до C^10 | Periodi~no(minimum edna{ godi{no) Silosi i dozerka Drobilica na kamen Transportni lenti | Edna{ godi{no po izvr{enoto merewe | Januari 2015 |
| Bu~ava | Periodi~no(minimum edna{ godi{no)vo dozerka Drobilica na kamen Transportni lenti | Edna{ godi{no po izvr{enoto merewe | Januari 2015 |
| Видлива боја | испуст од таложникот | ≈ | Januari 2015 |
| Видливи отпадни материи | испуст од таложникот | ≈ | Januari 2015 |
| pH | испуст од таложникот | ≈ | Januari 2015 |
| Растворен кислород | испуст од таложникот | ≈ | Januari 2015 |
| Mg/l O2 | испуст од таложникот | ≈ | Januari 2015 |
| ХПК kmnO4, mg/l O2 | испуст од таложникот | ≈ | Januari 2015 |
| БПК5 mg/l O2 | испуст од таложникот | ≈ | Januari 2015 |
| Вкупен сув остаток na Филтрирана вода mg/l | испуст од таложникот | ≈ | Januari 2015 |
| Суспенди. материи mg/l | испуст од таложникот | ≈ | Januari 2015 |
| Алкалитет CaCO3 mg/l | испуст од таложникот | ≈ | Januari 2015 |
| Нитрати NO3²‾μg/l | испуст од таложникот | ≈ | Januari 2015 |
| АмонијакNH⁴⁺ μg/l | испуст од таложникот | ≈ | Januari 2015 |
| Фосфати PО4 ³‾ mg/l | испуст од таложникот | ≈ | Januari 2015 |

# Text boxes

22.01.2015