Општина  Струмица

Б – Интегрирана еколошка дозвола

Друштво за производство, трговија и услуги ˝Портланд - ОПЦ˝ Дооел Струмица

Погон за производство на бетон во стационирана бетонска база и инсталација за мелење,дробење и сеење на чакал,песок и глина

ДПТУ

ПОРТЛАНД – ОПЦ ДООЕЛ   Струмица

,,Ленинова ,, бр. 44  ГТЦ    Глобал/кат3

2400 Струмица

Број на дозвола

Уп бр.24-43

Содржина

Б – Инегрирана еколошка дозвола ...............................................................................1

Содржина...........................................................................................................................2

Речник на користени поими...........................................................................................3

Вовед...................................................................................................................................7

Дозвола.............................................................................................................................13

1. Инсталација за која се издава дозволата ..............................................................14

2. Работа на инсталацијата ........................................................................................ 17

2.1 Техники на управување и контрола ..................................................................17

2.2 Сурувини (вклучувајќи и вода)...........................................................................18

2.3 Ракување и складирање на отпадот...................................................................19

2.4 Преработка и одлагање на отпад.......................................................................22

2.5 Спречување и контрола на хаварии .................................................................23

2.6 Мониторинг..........................................................................................................24

2.7 Престанок со работа ...........................................................................................25

2.8 Инсталации со повеќе оператори ......................................................................25

3. Документација.............................................................................................................26

4. Редовни извештаи.......................................................................................................28

5. Известувања.................................................................................................................29

6.Емисии...........................................................................................................................30

6.1 Емисии во воздух ................................................................................................30

6.2 Емисии во почва...................................................................................................31

6.3 Емисии во вода (различни од емисиите во канализација) ..........................     32

6.4 Емисии во канализација ......................................................................................34

6.5 Емисии на топлина ..............................................................................................36

6.6 Емисии на бучава и вибрации ............................................................................36

7. Пренос до пречистителна станица за отпадни води ..........................................  38

8.Програма за подобрување ..........................................................................................39

9. Договор за промени во пишана форма ...................................................................40

Додаток 1 .......................................................................................................................41

Додаток 2 .......................................................................................................................42

Речник на користени поими

Аеросол                           Суспензија на цврсти и течни честички во гасен медиум.

Атмосферска Вoдa         Дождовна вода што дотекува од покриви и места каде

што  не се одвиваат процесите.

Барање                             Барањето поднесено од страна на Операторот за оваа

Дозвола

Би-годишно                      Цел или дел од шест последователни месеци

ВОЈ                                    Вкупен Органски Јаглерод

ГИЖС                                 Годишен извештај за животна средина

Годишно                           Приближно во интервали на 12 месециПериод или дел од

период  од  12 последователни месеци

Градежен                          Отпад што потекнува од градење, реновирање и рушење:

отпад и отпад                  глава 17 од националниот каталог на отпади или како што е

од рушење                       договорено на друг начин

Гранични                        Оние гранични вредности на емисија кои се дадени во

вредности на                 Поглавје 6 од оваа Дозвола

емисија

Граница за                      Гранична вредност на емисија која е изразена како

масен проток                 максимална маса на една супстација што може да биде

емитирана во единица време

ГХ/МС                              Гасна хроматографија / Масена спектрометрија

dB(A)                                   Децибели

Двегодишно/                   Еднаш на секои две години

Биенално

Ден                                  Секој период од 24 часа

Дневно                              За време на сите денови од работата на инсталацијата и

во случај на емисии, кога емисиите се одвиваат; со

најмалку едно мерење во било кој еден ден.

Дневно време               Периодот од 08.00 до 22.00 (сите промени треба да се

одразат на дефиницијата за (ноќно време).

Договор                          Писмен договор

Документација                Секој извештај, запис, податок, слика, предлог,

интерпретација или друг документ вопишана или електронска

форма кој се бара со оваа Дозвола.

Еколошка                     Согласно дефиницијата за еколошка штета во член 5 точка

штета                            51 од Законот за животна средина

ЕС                                 Електро-спроводливост (μS/sm)

ЕФТ                              Еквивалентен Фактор на Токсичност

Индустриски не        Согласно дефиницијата за  индустриски неопасен отпад

опасен отпад             во член 6 од Законот за управување со отпад: Индустриски

неопасен отпад е отпадот што се создава при

производствените процеси во индустријата и не содржи

опасни карактеристики, а според својствата, составот и

количеството се разликува од комуналниот отпад.

Инсталација               Согласно дефиницијата за "нсталација" од член 5 точка

35 од Законот за животна средина:

- во однос на интегрираните еколошки дозволи, е

неподвижна техничка единица каде што се вршат една или

повеќе пропишани активности и активности кои се

непосредно поврзани со нив, а кои би можеле да имаат

ефект врз емисиите и врз загадувањето;

- во однос на спречувањето и контролата на хавариите со

учество на опасни супстанции, инсталација е техничка

единица во рамките на еден систем во кој се произве-

дуваат, употребуваат, складираат или се ракува со опасни

супстанции. Таа ја вклучува целокупната опрема, објектите,

цевководите, машините, алатките, приватните железнички

споредни колосеци, станиците за истовар кои ја

опслужуваат инсталацијата, складовите или сличните

градби, потребни за работа на инсталацијата.

ИСКЗ                           Интегрирано спречување и контрола на загадувањето

Инцидент                    (а)  итен случај;

(б)  секоја емисија што не е во согласност со условите од

оваа Дозвола;

(в)  секое ниво, дадено во ова Дозвола, а е достигнато

или надминато, и

(г)  секоја индикација дека загадување на животната

средина се случило или може да се случи.

К                                     Келвин (единица мерка за температура).

Капацитет/                  Опрема наменета за задржување на евентуално истечен

опрема за                 материјал

задржување

Квартално                  Цел или дел од период од три последователни месеци,

почнувајќи од првиот ден на Јануари, Април, Јули или

Октомври.

kPa                               Кило Паскали

Leq                                Еквивалентно континуирано ниво на звук

Локација                  Секоја населена куќа, хотел или хостел, болници,

Чувствителна         училишта, верски објекти, или било други места и објекти

на бучава                 за кои е потребно отсуство на бучава со нивоа кои

(ЛЧБ)                              предизвикуваат непријатност

.

Македонски             Листа на видови отпади, Службен весник бр.100/05

каталог на

отпад / Листа

на видови

отпади (ЛВО)

МДК                         Максимално Дозволени Количини

Месечно                   Минимум 12 пати во текот на една година, приближно во

месечни интервали

МЖСПП                    Министерство за животна средина и просторно планирање

Надлежен                Тело одговорно за издавање на ИСКЗ дозволи

Орган

НДТ                                 Најдобри Достапни Техники

Неделно                       За време на сите недели од работата на инсталацијта и во

случај на емисии, кога има емисија; со минимум едно

мерење во било која недела

Ноќно време            Од 22.00 до 08.00 часот (сите промени треба да се одразат

на дефиницијата за ,,дневно време”)

Одржување               Чување во добра состојба, вклучувајќи и редовна

инспекција, сервисирање, калибрација и поправки доколку

се потребни, со цел адекватно да се извршува функцијата.

Оператор                     Согласно дефиницијата за ,,Оператор” од член 5 точка 40

од Законот за животна средина:

- секое правно или физичко лице кое врши професионална

активност, или врши активности преку инсталацијата и/или

ја контролира, или лице на кое му се доверени или

делегирани овластувања за донесување економски одлуки

во однос на активноста или техничкото работење,

вклучувајќи го и носителот на Дозволата или овластување

за таквата активност, односно лицето кое е задолжено да

регистрира или алармира за активноста.

Праг за масен           Количина на масен проток, над која се применува

Проток                       ограничување со МДК

ПРЕО                         Проценка на ризикот од еколошка одговорност

Прилог                           Секое повикување на Прилог од оваа Дозвола се однесува

на прилозите поднесени како дел од оваа Дозвола

Примерок                Доколку контекстот на оваа Дозвола не кажува нешто

спротивно, примерокот ќе вклучи мерење со електронски

инструменти

ПСОВ                       Пречистителна Станица за Отпадни Води

ПУЖС                       Програма за Управување со Животната Средина

ПУР                             План за Управување со Ризици

ПУРЗ                           План за Управување со Ризикот по Затворање

Работни                   Часови/време во кое инсталацијата има Дозвола/е

Часови                    овластена да работи

РИПЗМ                     Регистер на Испуштање и Пренесување на Загадувачки   Материи

РК                             Растворен кислород

Санитарен/                 Отпадни води од тоалетите, местата за миење и кантината

комунален              во инсталацијата

ефлуент

СИСП/IPC                 Спректроскопија со Индуктивно Спрегната Плазма

Слика                          Секое повикување на слика или број на слика значи слика

или број на слика содржани во барањето, освен ако не е на

друг начин договорено.

Соодветно               20 лукса, мерено на ниво на почва

Осветлување

(светло)

Стандардна             Национална, европска или интернационално признаена

Метода                     процедура (пр.  EN, ISO, CEN, BS  или еквивалентно).

Течен отпад             Било кој отпад во течна форма и што содржи помалку од

2% сува материја.

Тешки метали         Тешки метали се група на елементи меѓу бакар и бизмут во

периодниот систем на елементи - со специфична густина

поголема од 4.0 g/cm3

ХПК                              Хемиска потрошувачка на кислород

CEN                              Comité Européen De Normalisation-   Европска Комисија за

Стандардизација

Часови за                 Часови во кои на инсталацијата и е дозволено да прифаќа

прифаќање на         отпад

отпад

Voved

Ovie vovedni bele{ki ne se del od dozvolata

Slednata dozvola e izdadena soglasno Zakonot za `ivotna sredina (Сл.весник на РМ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/08, 83/2009, 48/2010, 124/10,51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 99/18 и 89/22) za rabota na instalacija {to izvr{uva edna ili pove}e aktivnosti navedeni vo Uredbata за Оpredeluvawe na instalaciite za koi se izdava integrirana ekolo{ka dozvola односно дозвола за усогласување сооперативен план и vremenski raspored za podnesuvawe на барање за дозвола за усогласување со operativеn plan , do odobrenoto nivo vo Dozvolata.

Kratok opis na instalacijata regulirana so ovaa dozvola

Б- интегрирана еколошка дозвола  na  ДПТУ ,, ПОРТЛАНД - ОПЦ" ДООЕЛ   Струмица - Pogon za proizvodstvo na beton vo stacionirana betonska baza i  производство на бетонски елементи и инсталација за мелење, дробење и сеење на чакал, песок и глина  e втора  integrirana  dozvola  na  ovaa instalacija.

Предметниот простор се наоѓа на десната страна од локалниот пат Струмица – Сачево, во  непосредна близина на Струмица, т.е на оддалеченост од 4 km,во насока кон с. Сачево. Локацијата е поврзана со асфалтниот пат Струмица – Сачево и макадамски пат кој се одвојува од асфалтниот пат и води до истражниот простор.

Бетонската база е градена по стандарди од аспект за квалитет на производ и со најмало можно влијание на животната средина.

Слика 1. Местоположба на бетонската база Портланд ОПЦ во однос на РМ и Струмица

Слика 2. Пристап до бетонска база Портланд ОПЦ

II.3.2 Микролокација на просторот

Инсталацијата Бетонска база Портланд ОПЦ претставува засебна урбанистичка и

организациона целина, во однос на поставеноста на објектите и затворениот технолошки процес

за производство на бетон. Во однос на околните објекти, локацијата наБетонска база Портланд ОПЦ се наоѓа во индустриска зона и го има следново опкружување:

- од јужната страна: Градежна парцела

- од северната страна: Градежна парцела

- од источната страна: Земјоделско земјиште

- од западната страна: Локален пат од Струмица кон с. Сачево

Бетонската база е оддалечена 4 km од Струмица во насока северо- запад и 1 km од с. Сачево во насока југо-исток.

Капацитет на постројката

Проектиран Капацитет на постројката за производство на готов бетон изнесува 60m³/h .

Проектиран капацитет на сепарацијата изнесува 9600m³ годишно

Објекти и површини

Бетонската база Портланд ОПЦ - Струмица ги има следните постоечки објекти и површини:

|  | Објект |
| --- | --- |
| 1 | Постројка за производство на бетон |
| 2 | Резервоар за чиста вода |
| 3 | Таложник за отпадна вода |
| 4 | Простор за складирање на суровината |
| 5 | Административен објект |

Административниот објект се наоѓа во Градски трговски центар Глобал во Струмица.

Опрема која се користи за производство на бетон, марка ELKOMIX-60 QUICK MASTER се состои од :

- Шасија (на која се монтирани уредите кои се дел од функција на бетонската база).

- Хоризонтална мешалка.

- Уред за дозирање

- Уред за дозирање на вода (водомер)

- Силос за цемент

- Вага за цемент

- Вага за агрегат

- Пумпа за вода (500 L)

- Резервоар за вода (200 L)

- Компресор

Слика 5. Шематски приказ на Бетонска база, тип ELKOMIX-60 QUICK MASTER

Сместувањето и дозирањето на агрегатот се врши преку автоматски систем за вовлекување на

агрегатот. Агрегатот е сместен по величина на зрната на купови на отворен простор и  се наоѓа

во близина на бетонската база.Автоматскиот систем за вовлекување на агрегати се состои од бункер за додавање агрегат, пренос на подвижни ленти, ротирачка шахта и контролна табла.

Сите делови на инсталацијата (мешалка, транспортери на цемент, вага за агрегат, вага за цемент, водомер, и управувачки дел) вградени се на заедничка шасија, така да прават една заедничка целина.

Компактноста на конструкцијата, брзата монтажа и демонтажа, квалитетот на изработката и

сигурноста во експлоатација обезбедуваат економично производство на најквалитетни марки на

бетон. Секако потполното автоматизирање на дозирањето на агрегатот, водата, цементот како и

едноставниот и брз транспорт ги прават економични при опслужување на мали и средни

градилишта.

Сепарација

Согласно условите за квалитет на градежни материјали, песокот кој се користи во градежништвото за производство на бетон и армиран бетон не треба да содржи состојки на мил повеќе од 2% од тежината на целиот агрегат. За таа цел се врши сепарација на песок, односно негово испирање. Како состојки на мил се сметаат сите материјали кои при темелно испирање ќе поминат низ сито со големина на отвор од 0.088 mm. Состојките на мил, материјал кој поминува низ сито со отвор од 0.088 mm, не само посвојата количина туку и во зависност од видот влијаат на цврстината на бетонот. Доколку тоа се глини или иловача тогаш содржина над 2% од вкупната тежина наагрегатот ја намалува цврстината на бетонот, додека чисто кварцно или варовничкобрашно до 3% може да го подобри квалитетот на бетон во поглед на обработка и нацврстината. Доколку содржината на состојките од мил ја надминува пропишаната граница, тогаш треба да се врши испирање на камен агрегат. Кога камен агрегатот содржи мил во видна прашина, односно одвоена од зрната на агрегатот, доколку не е извршено темелно испирање може да дојде до нарушување на квалитетот на бетонот, бидејќи од прашината се создаваат грутки.

Испирањето на песок е ефикасно само ако се врши во специјални сепаратори со сита за перење. Согласно прописите за бетон и армиран бетон се пропишуваат следните нормативи за агрегат: агрегатот не смее да содржи честички поситни од 0.009 mm(многу фини честички) во количина поголема од 5% во ситен агрегат и поголеми од 1%од крупен агрегат.

Согласно прописите за бетон и армиран бетон, агрегатот се состои од: фин песок, песок и шљунак односно дробен камен и крупен шљунак односно туцаник. За песок се смета материјалот чии зрна поминуваат низ сито со кружни отвори сопречник од 8 mm или квадратни со страни од 6 mm. Доколку е можно зрнестиот состав треба да одговара на кривата на просејување. Тој не смее да има повеќе од 20% зрна со пречник под 0.5 mm, а прашина под 0.1 mm смее да има само во минимални количини.

Во пракса агрегатот се дели на четири фракции:

• Песок во две фракции обично на фракција 0-4 mm и 4-8 mm;

• Шљунак исто така се дели на две фракции од 8-16 mm и 16-30 mm.

За подобрување на зрнестиот состав постојат сепаратори за оделување на потребните фракции на песок. Согласно прописите за бетон и армиран бетон агрегатот се раздвојува споредголемината на зрна по правило во фракции и тоа 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm, 16-31.5mm и во фракција со зрна поголеми од 31.5 mm. Секоја фракција на агрегатот мора посебно да биде складирана, така што во текот на употреба на агрегатот не дојде до мешање на фракциите.

Технолошкиот процес на сепарација на песок се одвива во следните фази:

• дотур на суровина за преработка;

• сеење на крупен песок односно шљунак;

• отстранување на крупен песок со елеватор;

• дотур на просеан песок со елеватор до сепаратор;

• испирање на песок во сепаратори;

• складирање на песок во посебни делови по фракции;

• циркулација на вода за испирање;

• транспорт на сепариран песок.

Сепарацијата на песок се врши во следните уреди:

• левак-инка за собирање на песок за сепарирање;

• вибратор;

• елеватор;

• распрскувачи на водата за перење;

• сепаратор за песок;

Суровината, агрегатот за сепарација, од лежиштетот до постројката за сепарација сеноси со помош на камион, и привремено се одложува во бункер за депонирање.Капацитетот на овој бункер е 25 m3.

Дотур на материјалот во левакот за сепарација се врши со натоварувач марка ЈСВ, модел ZX, од Англија, со стандардна појачана предна ударна корпа со заби со капацитет 2,6 м3. Преку левакот материјалот паѓа на вибраторот кој е покренувач на мотор редуктор, при што преку основното ситонастанува првата фракција, односно одвојување на основните четири фракции одостанатиот материјал.Фракциите 1,2,3,4 паѓаат на елеваторот, додека сите останати поголеми фракции седепонираат на другата страна и можат да бидат користени за различни намени. Елеваторот има улога на дотурач на основните потребни фракции до сепараторот преку кој се одвива сепарацијата на песокот согласно бараните големини.

Елементите на фракција, преку млазници за вода, се испираат од присутната земја и муљ. Водата за перење се носи од резервоар за чиста вода.

Во сепараторот, преку магнетен вибратор, настанува сепарација на фракциите 3 и 4.Фракцијата 4 со посебен елеватор се транспортира до бункерот, додека фракцијата 2преку посебен левак паѓа на местото за негово складирање. Фракцијата 3 исто такадиректно е сместена во бункерот.

Фракцијата 1 од најдолното сито паѓа на бетонски сливник од каде оди во одвојувач на мил. Во одвојувачот за мил под дејство нацентрифугална сила настанува перење и одвојување на „единицата“ од мил и земја,односно со вртење на работното коло песокот се зафаќа од работните лопатки и сеподига нагоре, и пред да дојде до највисоката точка песокот се пере со млаз вода(дополнително перење) и под дејство на центрифугалната сила се исфрла прекуизлезен сливник во бункер, предвиден за тоа. Во куќиштето на дното се наоѓа песок, ана површината талог кој, гравитационо заедно со водата, истекува во базен зарециркулација. Фракцијата 1, со посебен транспортер долг 10 m, се транспортира донеговото место во бункерот.

Во постројката за сепарација на песок се одделуваат следните фракции: над 32mm, 16-32 mm, 8-16 mm, 4-8 mm, а фракцијата после испирање има димензии од 0-4 mm. Фракцијатасо димензии од 0 и под 0 оди во таложник.

Водата за перење на материјалот се носи од базенот за чиста вода, кој се наоѓа на оддалеченост од неколку метри од постројката за сепарација.

Слика бр.6 Резервоар за вода

Од резервоарот водата со центрифугална хоризонтална пумпа се пренесува под притисок од 2-3 бара до млазници, односно до сепараторот со сита за испирање како и до бубањ со сита за испирање на песок.

Отпадната вода со мил преку одводен канал се слива во таложник за собирање. Таложникот за собирање е преграден со бетонска преграда на 2 дела. Во првиот дел се врши примарно таложење на милта и песокот. Потоа делумно прочистената вода преминува во вториот дел од таложникот, за целосно цедење на отпадната вода со цел да се задржат евентуланите неисталожени фракции од песок и мил.

Од тука водата преку преливна цевка се враќа во резервоар за чиста вода и повторно се употребува во техничкиот процес.

Милта, добиена како производ од таложењето во таложниците, може да се трга настрана иистата може да се зема од страна на градежни компании и да се користи како помошен градежен материјал при изградба на патишта, при поставување на столбови и сл.

Може да се констатира дека при технолошкиот процес на испирање на песок губитоците на вода се минимални,бидејки истата се враќа во резервоарот за чиста вода.Рециркулација на вода се состои од следното:

-	таложник на мил преграден на два дела (прв дел -14 m должина , 5,7 m ширина, и втор дел 20.6 m должина, 5.7 m ширина)

-	Реазервоар за чиста вода (12,5 х 19 х 1,5 m. )

Дополнување на овој резервоар е преку преливна цевка од таложникот, со која се полни резервоарот перманентно со чиста вода.

| Други интегрирани дозволи поврзани со оваа инсталација |
| --- |
| Сопственик на дозволата | Број на дозволата | Дата на издавање |
| Има Пренос на дозвола | УП124-10 од | 19.05.2022 година |

| Заменети дозволи/Согласности/ Овластувања поврзани со оваа инсталација |
| --- |
| Сопственик на дозволата | Референтен број | Дата на издавање |
| Dozvola za koristewe na voda | УП 1 бр.171 | 06.04.2015 |

Komunikacija

Dokolku sakate da kontaktirate so Organot na lokalnata samouprava nadle`en za rabotite od oblasta na `ivotnata sredina (vo ponatamo{niot tekst Nadle`niot organ) vo vrska so ovaa dozvola, ve molime navedete go Brojot na dozvolata. Za bilo kakva komunikacija kontaktirajte so Gradona~alnikot na Op{tina Strumica na adresa   ulica ,,Sando Masev,, br.1   2400 Strumica .

Doverlivost

Dozvolata go obvrzuva Operatorot da dostavuva podatoci do Nadle`niot organ. Nadle`niot organ }e gi stavi podatocite vo op{tinskite registri, soglasno potrebite na Zakonot za `ivotna sredina. Dokolku Operatorot smeta deka bilo koi od obezbedenite podatoci se delovno doverlivi, mo`e da se obrati do Nadle`niot organ da gi izzeme istite od registarot, soglasno Zakonot za `ivotna sredina. Za da i ovozmo`i na Nadle`niot organ da opredeli dali podatocite se delovno doverlivi, Operatorot treba istite jasno da gi definira i da navede jasni i precizni pri~ini poradi koi bara izzemawe. Operatorot mo`e da navede koi dokumenti ili delovi od niv gi smeta za delovno ili industriski doverlivi, soglasno Zakonot za `ivotna sredina, ~l.55 st. 2, to~ka 4. Operatorot }e ja navede pri~inata poradi koja Nadle`niot organ treba da odobri doverlivost. Podatocite i pri~inata za doverlivost treba da bidat prilo`eni kon baraweto za integrirana ekolo{ka dozvola vo poseben plik.

Promeni vo dozvolata

Ovaa dozvola mo`e da se menuva vo soglasnost so zakonot za `ivotna sredina. Organot Nadle`en za izdavawe na B - Integrirana ekolo{ka dozvola (Op{tina Strumica ) na sekoi 7 godini }e gi proveruva uslovite vo dozvolata , I dokolku e potrebno istite }e gi promeni.

Operatorot podnesuva barawe za obnova na dozvolata do Nadle`niot organ                ( Op{tina Strumica ) najdocna edna godina pred istekot na vremenskiot period od 7 godini .

Dokolku dozvolata ovlastuva izveduvawe na posebni aktivnosti od oblasta na upravuvaweto so otpad, toga{ e potrebno da se prilo`i uverenie za polo`en stru~en ispit za upravitel so otpad za liceto zadol`eno za taa aktivnost.

Пренос на дозволата

Пред да биде извршен целосен пренос или делумен пренос на Дозволата на друго лице , треба да се изготви заедничко барање ( Прилог 3 од Правилник за добивање на Б-интегрирана дозвола Сл. В. На РМ бр. 112/2014),  за пренос на дозволата од страна на постоечкиот и предложениот сопственик до Надлежниот орган ( Општина Струмица ), согласно член 118 од Законот за животна средина.

Pregled na barani i dostaveni dokumenti

| Barawe {Br.} | Dobieno | Коментар |
| --- | --- | --- |
| Barawe UP br.24 -43 | 14.10.2022 |  |
| Известување бр.24-43 | 31.10.2022 | Известување за дополунување на барањето |
| Дополнување на барање УП бр.24-43 | 25.11.2022 |  |
| Odluka UP br.24 -43 | 30.11.2022 | Одлука за преговори и објава |
| Известување за плаќање UP br. 24-43 | 30.11.2022 | Пресметка за поднесување на барање |
| Objava на Web страна-та на Општината UP br. 24-43 | 30.11.2022 | Objava на вeb страната на Општината |
| Objava vo dneven vesnik Dnevnik UP br. 24-43 | 30.11.2022 | Objava vo dneven vesnik Dnevnik |
| Пресметка за поднесување на Барање и дневен весник | 30.11.2022 | Законска регулатива |
| Објава во дневен весник Нова Македонија | 01.12.2022 |  |
| Достава до инспекциските служба(интерен документ) | 30.11.2022 |  |
| Уплатница за извршено плакање за поднесување | 01.12.2022 | Портланд ДООЕЛ |
| Записник за извршен контролен инспекциски надзор ИП Бр. 26-38 | 02.02.2023 | Записник за посета на инсталацијата |
| Заклучок од инспектор за животна средина за извршената посета на операторот ИП Бр. 26-38 | 02.02.2023 | Заклучок од посета на инспектор за животна средина на операторот |
| Izvestuvawe za pla}awe за објава и поседување на дозвола Уп1 бр. 24-43 | 14.02.2023 | За објава на дозволата во дневен весник и за поседување на дозвола |
| Objava vo dneven vesnik Dnevnik | 14.02.2023 | Objava vo dneven vesnik Dnevnik |
| Решение од Градоночалникот | 14.02.2023 | За издавање на Б интегрирана еколошка дозвола |
| Dozvola UP br.24-43 | 14.02.2023 | Odlu~eno Pozitivno |

Дозвола

Broj na dozvola

Уп бр.24-43

15.01.2023

Nadle`niot organ za `ivotna sredina Градоначалникот на Општина Струмица  vo ramkite na svojata nadle`nost vo soglasnost so ~len 95 od Zakonot za `ivotna sredina (Сл.весник на РМ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/08, 83/2009, 48/2010, 124/10,51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 99/18 и 89/22)go ovlastuva

Друштво за производство, трговија и услуги ˝Портланд - ОПЦ˝ Дооел

Погон за производство на бетон во стационирана бетонска база и инсталација за мелење,дробење и сеење на чакал,песок и глина

("оператор")

so registrirano sedi{te na

,,Ленинова ,, бр. 44 ГТЦ Глобал/кат3

2400     Strumica

Republika  Makedonija

Broj na registracija na kompanijata       6645640

da rakovodi so Instalacijata

Друштво за производство, трговија и услуги ˝Портланд - ОПЦ˝ Дооел

Погон за производство на бетон во стационирана бетонска база и инсталација за мелење,дробење и сеење на чакал,песок и глина во Индустриска зона САЧЕВО - Струмица

,,Ленинова ,, бр. 44 ГТЦ Глобал/кат3

Op{tina  Strumica

2400 Strumica

vo ramkite na dozvolata i uslovite vo nea.

Potpis

Костадин Костадинов    Gradona~alnik na Op{tina Strumica

Услови

# 1.   Instalacija za koja se izdava dozvolata

1.1    Operatorot e ovlasten da izveduva aktivnosti i/ili povrzani aktivnosti navedeni vo Tabela 1.1

| Tabela 1.1. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aktivnost od Aneks 2 od U R E D B A za opredeluvawe na aktivnostite na instalaciite za koi se izdava integrirana ekolo{ka dozvola odnosno dozvola za usoglasuvawe so operativen plan i vremenski raspored za podnesuvawe na barawe za dozvola za usoglasuvawe so operativen plan | Opis na navedenata aktivnost | Granici na navedenata aktivnost |
| Prilog 2 , to~ka 3.3 Sl.vesnik 89/05: | Stacionirana betonska baza za proizvodstvo na beton i betonski elementi | Stacionirani betonski bazi so vkupen kapacitet na silosite za beton pogolem od 50 m |
| Prilog 2 , to~ka 3.2 Sl.vesnik 89/05: | Iskoп , drobewe и seewe na mine ralni surovini | Активностите ќе се одвиваат во границите на координати-те X и Y dadeni vo to~ka 1.1.2 od dozvolata. |

1.2   Aktivnostite ovlasteni vo uslovite 1.1 }e se odvivaaт samo vo granicite

lokacijata na instalacijata, prika`ana vo planot Tabela 1.2)

| Tabela 1.2 |
| --- |
| Dokument | Mesto vo dokumentacijata |
| Prilog 2 , план на град Струмица , Извод од ГУП на град Струмица и копија од катастарски план, Google earth | N 41 °25'45" E 22°41'09" |

1.3      Instalacijata na koja i se izdava dozvolata nema da zapoчне со работа се додека не gi ispolni site uslovi navedeni vo dozvolata  soglasno propi{anite rokovi od strana na Nadle`niot organ.

1.4 Nadle`niot organ kako merka za realizacija na programata za podobruvawe opredeluva penali vo visina  od 120 % od visinata na tro{ocite za sproveduvawe na edna faza od programata  so sredna vrednost .

1.5   Za regulirawe na uslovot1.4 }e se potpi{e poseben dogovor od strana na odgovornite lica od Nadle`niot organ i operatorot vo koj se precizira visinata i izvr{uvaweto na penalite vo slu~aj na neispolnuvawe na obvrskite od programata za podobruvawe . Dogovorot }e bide sostaven del od ovaa dozvola.

1.6    По добивање на Б Интегрирана еколошка дозвола Операторот е должен да го плати годишниот надоместок за поседување на Б Интегрира-на   еколошка дозвола за период за кој ја поседува . Годишниот Надоместок Операторот ќе го плаќа во текот на календарската година

1.7    Instalacijata  }e raboti, }e se kontrolira,}e se odr`uva i emisiite ke bidat takvi kako {to e navedeno vo ovaa Dozvola. Instalacijata ne smee da raboti nad kapacitetot naveden  vo Baraweto bez soglasnost i pismeno odobrenie na Nadle`niot organ (Op{tina Strumica)

1.8       Со отпочнување на работа Операторот се задолжува редовно да врши  мерење на емисии и истите да ги достави до Надлежниот орган ( Додаток 2 , Табела 2 ).

1.9     Операторот е должен да изработи план за вонредни состојби и во рок од 90 дена по добивањето на Интегрираната еколошка дозвола да го достави до Надлежниот орган ( Општина Струмица ).

# 2.   Rabota na instalacijata

### 2.1    Tehniki na upravuvawe i kontrola

2.1.1    Vo instalacijata za koja se izdava dozvolata }e raboti personal koj e

soodvetno obu~en.

2.1.2    Operatorot }e nazna~i lice odgovorno za pra{awata od `ivotnata sredina

koe }e bide soodvetno obu~eno i }e vr{i obuka na ostanatiot personal.

2.1.3    Operatorot e dol`en za sproveduvawe na Б интегрираната дозвола , monitoring

na sistemite za namaluvawe na emisiite , tekovna procenka na ekolo{kite

performansi na instalacijata , sproveduvawe na merki za podobruvawe

na procesot i razvivawe na procedura za komunikacija so Nadle`niot organ

2.1.4   Operatorot pismeno }e go izvesti Nadle`niot organ pri promena na liceto

odgovorno za pra{awata za `ivotna sredina ako toa eventualno se slu~i.

## 2.2     Surovini (vklu~uvaj}i i voda)

2.2.1  Operatorot, soglasno uslovite od dozvolata, }e koristi surovini         (vklu~uvaj}i i vodata) onaka kako {to e opi{ano vo dokumentite navedeni vo Tabela 2.2.1   ili na drug na~in dogovoren so Nadle`niot organ vo pismena forma.

|  | Tabela 2.2.1 : Surovini (vklu~uvaj}i i voda) |
| --- | --- |
| Opis | Dokument | Data koga e primeno |
| Цемент - рефус | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan Уп бр.24-43 | 25.11.2022 година |
| Aditiv Hidrozim | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan Уп бр.24-43 | 25.11.2022 година |
| Aditiv Super fluid | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan Уп бр.24-43 | 25.11.2022 година |
| Agregat: Re~en pesok | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan Уп бр.24-43 | 25.11.2022 година |
| Elektri~na energija | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan Уп бр.24-43 | 25.11.2022 година |
| Voda od gradski vodovod nosena so cisterni | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan Уп бр.24-43 | 25.11.2022 година |
| Природен песок (агрегат) | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan Уп бр.24-43 | 25.11.2022 година |
| Природен шљунак | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan Уп бр.24-43 | 25.11.2022 година |
| Maslo | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan Уп бр.24-43 | 25.11.2022 година |
| Nafta | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan Уп бр.24-43 | 25.11.2022 година |
| Struja | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan Уп бр.24-43 | 25.11.2022 година |
| Voda | Barawe za dobivawe na dozvola za usoglasuvawe so operativen plan Уп бр.24-43 | 25.11.2022 година |

2.2.2      Operatorot }e obezbedi bezbedno ~uvawe na surovinite i }e se gri`i za integritetot na skladi{tata.

2.2.3      Operatorot }e gi oddeli surovinite koi vo me|useben kontakt ili vo kontakt so voda mo`e da razvijat reakcija ili da se rastvorat.

## 2.3   Rakuvawe i skladirawe na otpadot

### 2.3.1         Operatorot, soglasno uslovite od dozvolata, }e rakuva i }e go skla-dira otpadot onaka kako {to e opi{ano vo dokumentite navedeni vo Tabela 2.3.1, ili na drug na~in dogovoren so Nadle`niot organ na pismeno

2.3.2      Otpadot vo granicite na lokacijata }e bide vremeno skladiran najmnogu do 1 godina od denot na negovoto sozdavawe . Isklu~ok od ova se uslovite za skladirawe na otpadot opi{ani vo tabelata 2.3.2 pod redden br. 1

2.3.3    Za sobirawe, transportirawe и deponirawe na komunalniot i industriskiot neopasen otpad, operatorot poseduva dogovor so ovlasteno pretprijatie za upravuvawe so otpad kako davatel na uslugata.

2.3.4     Za predavaweto na bilo koj vid na otpad na ovlasteni otkupuvaчи операторот е должен да поседува соодветен документ  (склучен договор,документ за плаќање или друг документ со кој се докажува предавањето на отпадот).

2.3.5      Oператорот ќе го одржува континуирано Планот за управување со отпад.

2.3.6     За спроведување на Планот за управување со отпадот операторот ќе доставува Годишен Извештај до Надлежниот орган согласно временските рокови прецизирани во точка 4 – Редовни извештаи

|  | Tabela 2.3.1 : Rakuvawe i skladirawe na otpadot |
| --- | --- |
| Opis | Dokument | Data koga e primeno |
| Hartija se skladira vo posebni sadovi do proda`ba ili prevzemawe . | Ovaa dozvola UP br.24-43 | 15.02.2023 година |
| Otpad od pakuvawa | Ovaa dozvola UP br.24-43 | 15.02.2023 година |
| Paleti se reupotrebuvaat ili se prevzemaat | Ovaa dozvola UP br.24-43 | 15.02.2023 година |
| Otpadni filter vre}i od silosi za cement | Ovaa dozvola UP br.24-43 | 15.02.2023 година |
| Me{an komunalen otpad | Barawe za dobivawe na dozvola UP br.24-43 | 25.11.2022 година |
| Otpadno motorno maslo vo zdravi ~eli~ni buriwa do soodvetno deponirawe | Ovaa dozvola UP br.24-43 | 15.02.2023 година |
| Otpadni Filteri za motorno maslo | Ovaa dozvola UP br.24-43 | 15.02.2023 година |
| Otpadno maslo од trafostanica vo zdravi ~eli~ni buriwa do soodvetno deponirawe | Ovaa dozvola UP br.24-43 | 15.02.2023 година |
| Otpadni delovi od elektrooprema od trafostanica i druga oprema | Ovaa dozvola UP br.24-43 | 15.02.2023 година |
| Stari akumulatori i baterii na paleta vrz vodonepropusna podloga do proda`ba нa ovlasteni kupuva~i | Ovaa dozvola UP br.24-43 | 15.02.2023 година |
| Metalen otpad na pa-leta vrz vodone-propusna podloga do proda`ba na ovla-steni otkupuva~i | Barawe za dobivawe na dozvola UP br.24-43 | 25.11.2023 година |
| Metalna i plasti~na ambala`a od maslo i masti za podma~kuvawe | Barawe za dobivawe na dozvola UP br.24-43 | 25.11.2023 година |
| Otpaden pesok i glina (mil) | Ovaa dozvola UP br.24-43 | 15.02.2023 година |
| Otpadna voda od miewe i ~istewe | Ovaa dozvola UP br.24-43 | 15.02.2023 година |
| Mast za podma~kuvawe | Ovaa dozvola UP br.24-43 | 15.02.2023 година |
| Akumulatori | Ovaa dozvola UP br.24-43 | 15.02.2023 година |
| Hartija | Ovaa dozvola UP br.24-43 | 15.02.2023 година |
| Plastika | Ovaa dozvola UP br.24-43 | 15.02.2023 година |

| Tabela 2.3.2 : Otpad skladiran na samata lokacija |
| --- |
| Opis na otpadot | Mesto na skladirawe na samata lokacija | Na~in na skladirawe | Uslovi na skladirawe |
| Hartija se skladira vo posebni sadovi do proda`ba ili prevzemawe . | Poseben kontejner vo stopanski dvor | Poseben kontejner vo stopanski dvor | Se predava na ovlasten sobira~ |
| Otpad od pakuvawa | Poseben kontejner vo stopanski dvor | Poseben kontejner vo stopanski dvor | Se predava na ovlasten sobira~ |
| Палети се rеупо-требуваат или се превзeмаат | Poseben kon tejner vo st- panski dvor | Poseben kon-tejner vo sto panski dvor | Se predava na ovlasten sobira~ |
| Otpadni filter vre}i od silosi za cement | Poseben kon tejner vo st panski dvor | Vo magacin na stopanski dvor | Vo magacinot na stopanski dvor do kone~no пredavawe na komunalno pretprijatie ili ovlasten sobira~ |
| Me{an komunalen otpad | Poseben kon tejner vo st panski dvor | Во посебни садови na stopanski dvor | Vo magacinot na stopanski dvor do kone~no predavawe na komunalno pretprijatie |
| Otpadno motorno maslo vo zdravi ~el-i~ni buriwa do soo-dvetno предавање | Na odvoeno mesto vo stopanskiot dvor | Vo metalni buriwa zatvoreni so kapak | Redovno predavawe na ovlasten sobira~ |
| Otpadnи Филтери motorno maslo | Na odvoeno mesto vo stopanskiot dvor | Во посебни садови na stopanski dvor | Redovno predavawe na ovlasten sobira~ |
| Stari akumulatori i baterii na paleta vrz vodonepropusna podloga do proda`ban a ovlasteni kupuva~i | Na odvoeno mesto vo stopanskiot dvor | Нa paleta vrz vodonepropusna podloga | Redovno predavawe na ovlasten sobira~ |
| Otpadni delovi od elektrooprema od trafostanica i druga oprema | Poseben kon tejner vo st- panski dvor | Poseben kon tejner vo st- panski dvor | Redovno predavawe na ovlasten sobira~ |
| Metalna i plasti~na ambala`a od maslo i masti za podma~kuvawe | Poseben kon tejner vo st- panski dvor | Poseben kon tejner vo st- panski dvor | Se predava na ovlasten sobira~ |
| Metalen otpad na pa-leta vrz vodone-propusna podloga do proda`ba na ovla-steni otkupuva~i | Na odvoeno mesto vo stopanskiot dvor | Na drveni paleti vrz vodonepropusna podloga | Redovno predavawe na ovlasten sobira~ |
| Otpaden бетон, pesok i glina (mil) | Na odvoeno mesto vo stopanskiot dvor | Na odvoeno mesto vo stopanskiot dvor | Redovno predavawe зa оплеменување на земја, насипи во градежништво или враќање на позајмиште |
| Отпадна вода од миење и чистење | Испуст во градска ка-нализација | Испуст во градска канализација | Договор со ЈПКД Комуналец Струмица |
| Akumulatori | Na odvoeno mesto na samata lokacija | Na drveni paleti do predavawe | Operatorot gi predava isko- ristenite акумулатори na ovlas- tena firma koja ponatamu gi tretira soglasno zakonskite odredbi |
| Hartija | Na odvoeno mesto na samata lokacija | Vo sadovi nameneti za hartija | Operatorot gi predava isko- ristenite hartii na ovlas- tena firma koja ponatamu gi tretira soglasno zakonskite odredbi |
| Plastika | Na odvoeno mesto na samata lokacija | Vo sadovi nameneti za plastika | Operatorot gi predava isko- ristenite пластика na ovlas- tena firma koja ponatamu gi tretira soglasno zakonskite odredbi |
| Iskoristeni gumi | Na odvoeno mesto na samata lokacija | Na odvoeno mesto na samata lokacija | Operatorot ke gi predava is-koristenite gumi na firmata so koja ke skluчи договор за превземање |

2.4     Prerabotka i odlagawe na otpad

2.4.1       Operatorot, soglasno uslovite vo dozvolata, }e go prerabotuva i odlaga otpadot kako {to e opi{ano vo dokumentite navedeni vo Tabela 2.4.1, ili na drug na~in dogovoreno napismeno so Nadle`niot organ.

|  | Tabela 2.4.1 : Iskoristuvawe i otstranuvawe na otpadot |
| --- | --- |
| Opis | Dokument | Data koga e primeno |
| Vo instalacijata nema da ima prepabotka и odlagawe na otpad | Ovaa dozvola UP br.24-43 | 15.01.2023 година |
| Postapuvawe so otpad Tabela br 2.3.2 od ovaa dozvola | Ovaa dozvola UP br.24-43 | 15.01.2023 година |

2.4.2      Vo granicite na instalacijata smee da se odlaga isklu~ivo inerten otpad.

2.4.3       За активностите кои се поврзани со операции за управување со отпад ќе се води целокупна евиденција која ќе биде достапна за инспекција од страна на овластени лица на надлежниот орган во секое време.

Оваа евиденција треба да содржи минимум од следните детали:

- Имиња на превземачот и транспортерите на отпад

- Имиња на лицата кои се одговорни за крајното одлагање/рециклирање на отпадот

- Писмена потврда од приемот и одлагањето/рециклирањето на отпадот за било какви опасни материи кои се пратени надвор од локацијата

- Количини на отпадни материи

2.5  Spre~uvawe i kontrola na havarii

2.5.1     Operatorot, soglasno uslovite vo dozvolata, ќe gi spre~i i ograni~i     posledicite od havarii, onaka kako {to e opiшano vo dokumentite navedeni vo Tabela 2.5.1, ili na drug na~in pismeno dogovoren so Nadle`niot organ .

2.5.2        Operatorot dokumentite navedeni vo tabelata 2.5.1 ќe gi doraboti i ќe ja vmetne komponentata za minimizirawe na vlijanijata na rizicite vrz `ivotnata sredina vo rok od шest meseci od denot na dobivawe na dozvolata .

2.5.3        Dokumentite navedeni vo tabelata 2.5.1 operatorot ќe gi a`urira na sekoi pet godini po~nuvajќi od denot na dobivaweto na dozvolata.

2.5.4       Operatorot }e dostavuva Izveшtaj za sostojbata so merkite za spre~uvawe i kontrola na nesakani dejstva i havarii do nadle`niot orгan do 28 Februari vo tekovnata godina za dokumenti od prethodnata godina.

|  | Tabela 2.5.1 : Spre~uvawe i kontrola na nesakani dejstvija |
| --- | --- |
| Opis | Dokument | Data koga e primeno |
| Plan za spreчување и za{tita od po`ar | Barawe za B Integrirana ekolo{ka dozvola Br.24-43 | 25.11.2022 |
| Обезбедување на мерки за сигурност на работниците во време на работа на инсталацијата | Barawe za B Integrirana ekolo{ka dozvola Br.24-43 | 25.11.2022 |
| Мерки за заштита од електрична енергија | Barawe za B Integrirana ekolo{ka dozvola Br.24-43 | 25.11.2022 |
| Мерки за заштита од поплави | Barawe za B Integrirana ekolo{ka dozvola Br.24-43 | 25.11.2022 |
| Громобранска инсталација | Barawe za B Integrirana ekolo{ka dozvola Br.24-43 | 25.11.2022 |

### Dopolnitelni uslovi:

2.6    Мониторинг

2.6.1       Operatorot, soglasno uslovite vo dozvolata, }e izveduva, monitoring, }e go analizira i razviva istiot kako {to e opi{ano vo dokumentite navedeni vo Tabela 2.6.1, ili na drug na~in pismeno dogovoren so Nadle`niot organ.

|  | Tabela 2.6.1 : Monitoring |
| --- | --- |
| Opis | Dokument | Data koga e primeno |
| Cvrsti ~esti~ki (pra{ina) од sistem za transport na cement и мешање на бетон | Barawe za B Integrirana ekolo{ka dozvola Br.24-43 | 25.11.2022 |
| Emisii vo povr{inski vodi | Barawe za B Integrirana ekolo{ka dozvola Br.24-43 | 25.11.2022 |
| Emisii во почва | Ovaa dozvola Br.24-43 | 15.01.2023 |
| Emisii на бучава | Barawe za B Integrirana ekolo{ka dozvola Br.24-43 | 25.11.2022 |
| Emisii на вибрации | Ovaa dozvola Br.24-43 | 15.01.2023 |
| Izduvni gasovi od rabotna oprema i transportni sredstva | Ovaa dozvola Br.24-43 | 15.01.2023 |

Operatorot }e obezbedi:

а      Bezbeden i postojan pristap do mernite mesta, za da se ovozmo`i zemaweto primeroci/monitoringot da bide izvedeno vo relacija so to~kite na emisija navedeni vo Dodatok 2, osven ako ne e poinaku navedeno vo Dodatokot; i

б      Bezbeden pristap do drugi to~ki na zemawe primeroci/monitoring, koga toa }e go pobara Nadle`niot organ.

2.6.2      Zemaweto primeroci i analizite }e se izveduva spored   ISO   standardite.

2.7      Prestanok so rabota

2.7.1     Operatorot, soglasno uslovite vo dozvolata, }e obezbedi uslovi za prestanok na rabotata na instalacijata kako {to e opi{ano vo dokumentite navedeni vo Tabela 2.11.1, ili na drug na~in dogovoren so Nadle`niot organ na pismeno

|  | Tabela 2.11.1 : Prestanok na rabota |
| --- | --- |
| Opis | Dokument | Data koga e primeno |
| Remedijacija , prestanok so rabota povtorno zapo~nuvawe so rabota i gri`a po prestanok na aktivnostite . Додаток XIV Страна 1 до 10 od Baraweto | Barawe za B Integrirana ekolo{ka dozvola Br.24-43 | 25.11.2022 |

2.8    Instalacii so pove}e operatori

2.8.1    So instalacijata za koja se izdava upravuva samo eden operator, ili ovaa dozvola e validna samo za onie delovi od instalacijata {to se ozna~eni na mapata vo delot 1.1.2 od ovaa dozvola.

3      Dokumentacija

3.1.1      Dokumentacijata ќе содржи податоци за :

а    Сekoja neispravnost, defekt ili prestanok na rabotata na postrojkata, opremata ili tehnikite (vklu~uvaj}i kratkotrajni i dolgotrajni merki za popravka) {to mo`e da ima, imalo ili }e ima vlijanie na performansite za `ivotnata sredina {to se odnesuvaat na instalacijata za koja se  izdava dozvolata.  Ovie zapisi }e bidat ~uvani vo dnevnik voden za taa cel;

б       Цeliot sproveden monitoring i zemaweto primeroci i site procenki i ocenki napraveni na osnova na tie podatoci.

3.1.2   Dokumentacijata od 3.1.2 }e bide dostapna za inspekcija od strana na Nadle`niot organ vo bilo koe pristojno vreme.

3.1.3      Kopija od bilo koj specificiran ili drug dokument }e mu bide dostaven na Nadle`niot organ na negovo barawe i bez nadoknada

3.1.4      Specificiranite i drugite dokumenti treba:-

а    da bidat ~itlivi;

б    da bidat napraveni {to e mo`no pobrzo;

в    da gi vklu~at site dopolnuvawa i site originalni dokumenti koi mo`at da se prilo`at.

3.1.5     Operatorot e dol`en specificiranata i drugata dokumentacija da ja ~uva najmalku pet godini vklu~uvaj}i go i prestanokot so rabota na instalacijata.

3.1.6     Za celiot primen ili sozdaden otpad vo instalacijata za koja {to se izdava dozvolata, operatorot }e ima dokumentacija (i }e ja ~uva najmalku pet godini vklu~uvaj}i go i prestanokot so rabota na instalacijata) za:

а    Sostavot na otpadot, ili onamu kade {to e mo`no, opis;

б    najdobra procenka na koli~inata sozdaden otpad;

в    trasata na transport na otpadot za odlagawe; i

г     najdobra procenka na koli~inata otpad ispraten na prerabotka.

3.1.7      Operatorot na instalacijata za koja{to se izdava dozvolata }e napravi zapisnik, dokolku postojat `albi ili tvrdewa za nejzino vlijanie vrz `ivotnata sredina. Vo zapisnikot treba da stoi datum i vreme na `albata, kako i kratko rezime dokolku imalo bilo kakva istraga po taa osnova i rezultati od istata. Takvite zapisi treba da bidat ~uvani vo dnevnik voden za taa cel.

4. Redovni izve{tai

4.1.1   Site izve{tai i izvestuvawa {to gi bara ovaa dozvola, operatorot }e gi ispra}a do Nadle`niot organ za `ivotna sredina.

4.1.2     Operatorot }e dade izve{taj za parametrite od Tabela D2 vo Dodatokot 2 :

а     vo odnos na navedeni emisioni to~ki;

б      za periodite za koi se odnesuvaat izve{taite navedeni vo Tabela D2 od Dodatok 2 i za oblikot i sodr`inata na formularite, operatorot i nadle`niot organ }e se dogovorat za vreme na pregovorite;

в      davawe na podatoci za vakvi rezultati i procenki kako {to mo`e da bide barano od strana na formularite navedeni vo tie Tabeli; i

г      ispra}awe na izve{taj do Nadle`niot organ :

- za godi{nite izve{tai navedeni vo tabela D2 od Dodatok 2 - do 28 februari vo tekovnata godina za izve{tai od prethodnata godina :

- za kvartalnite izve{tai navedeni vo tabela D2 od Dodatok 2 - do 15 dena po istekot na tromese~jeto.

5.       Известувања

5.1.1     Operatorot }e go izvesti Nadle`niot organ bez odlo`uvawe:-

а     koga }e zabele`i emisija na nekoja supstancija koja go nadminuva limitot ili kriteriumot na ovaa dozvola, naveden vo vrska so taa supstancija;

б     koga }e zabele`i fugitivna emisija {to predizvikala ili mo`e da predizvika zagaduvawe, osven ako emitiranata koli~ina e mnogu mala da ne mo`e da predizvika zagaduvawe;

в    koga }e zabele`i nekakva neispravnost, defekt ili prestanok na rabotata na postrojkata ili tehnikite, {to predizvikalo ili ima potencijal da predizvika zagaduvawe; i

г    bilo kakvo nesakano dejstvo {to predizvikalo ili ima potencijal da predizvika zagaduvawe.

5.1.2     Operatorot }e dade pismeno izvestuvawe {to e mo`no pobrzo, za sekoe od slednive

а      permanenten prestanok na rabotata na bilo koj del ili na celata instalacija, za koja se izdava dozvolata;

б      prestanok na rabotata na nekoj del ili na celata instalacija za koja se izdava dozvolata, so mo`nost da bide podolgo od 1 godina; i

г       povtorno startuvawe na rabotata na nekoj del ili celata instalacija za koj {to se izdava dozvolata, po prestanokot po izvestuvawe spored 5.1.3 (b).

5.1.3    Операторот ќе даде писмено известување во рок од 14 дена пред нивно појавување, за следниве работи:

а     било каква промена на трговското име на Операторот, регистарско име или адресата на регистрираната канцеларија

б    промена на податоците на холдинг компанијата на операторот (вклучувајќи и податоците за холдинг компанијата кога операторот станува дел од неа)

в        за активностите кога операторот оди во стечај, склучува доброволен договор или е оштетен.

6.        Емисии

6.1        Емисии во воздух

6.1.1        Emisiite vo vozduh od to~kata(ite) na  emisija navedeni vo Tabela 6.1.1, }e poteknat samo od izvor(i) naveden(i) vo taa Tabela. (Spored mapata na dispozicija na stopanski dvor na ДПТУ ПОРТЛАНД – ОПЦ ДООЕЛ   Струмица)

| Tabela 6.1.1 : Emisioni to~ki vo vozduhot |
| --- |
| Oznaka na to~ka na emisija/opis | Izvor | Lokacija na to~kata na emisija |
| Б1 Ispust od Betonska Baza | Silosi i dozerka За цемент | N 41 °25'45" E 22 °41'09" |
| Б2 Ispust od transportеn utovara~ | Transportен utovara~ | N 41 °25'45" E 22 °41'09" |
| Б3 Испуст од Товарни возила - | Товарни возила | N 41 °25' 44" |
| А1 Испуст од Сепарација | Испуст од Сепарација | N 41 °25' 45" |
| А2 Испуст од Транспортни траки | Транспортни ленти | N 41 °25' 45" |

6.1.2       Granicite na emisiite vo vozduh za parametarot(rite) i to~kata(ite) na emisija navedeni vo Tabela 6.1.2 nema da bidat pre~ekoreni vo soodvetniot vremenski period.

6.1.3      Вremenskite periodi od 6.1.2 soodvetstvuvaat na onie od prifateniot  plan за подобрување   vo poglavjeto 8 od ovaa dozvola.

6.1.4         Operatorot }e vr{i monitoring na parametrite navedeni vo tabela 6.1.2, na to~kite na emisija i najmalku na frekfencii navedeni vo taa Tabela

| Tabela 6.1.2 : Granici na emisiite vo vozduhot |
| --- |
| Parametri | Oznaka na to~ka na emisija В1 , В2 , Б3 Ispust od Бетонска база , A1 Ispust od separacija, А2 Ispust od transportni traki | Frekvencija na monitoring |
|  | V1 | V2 |  |
|  | Do (datum) | Od datum) | Do (datum) | Od (datum) |  |
|  | Vrednost | Vrednost | Vrednost | Vrednost |  |
| Cvrsti ~esti~ki i pra{ina | 31.01.2023 | 31.01.2023 |  |  | Eden pat godi{no |
|  | 50 mg/m3 | 50 mg/m3 |  |  |  |
| Респирабилна прашина | 31.01.2023 | 31.01.2023 |  |  | Eden pat godi{no |
|  | 5 mg/m3 | 5 mg/m3 |  |  |  |

6.1.5          Emisiite od instalacijata ne treba da sodr`at napaden miris nadvor od granici te na instalacijata,

6.1.6         Emisiite vo vozduhot, osven parea i kondenzirana vodena parea, ne treba da sodr`at kapki od perzistentna magla i perzistenten ~ad.

6.1.7    Emisiite ne treba da sodr`at vidliv ~ad. Ako, poradi pri~ina na odr`uvawe, emisiite na ~ad se predizvikani od povtorno startuvawe od ladno, istoto ne treba da trae podolgo od 20 minuti vo bilo koj period od 8 ~asovi i site prakti~ni ~ekori treba da se prezemat da minimizira emisijata.

6.1.8         Operatorot }e prevzeme merki koga vozilata se vo stopanskiot dvor da ne rabotat vo mesto za vreme na utovar i istovar .

6.2      Емисии во почва

6.2.1      Nema da ima emisii vo po~vata

6.2.2      Operatorot }e izvesti za sekoja nepredvidena emisija vo po~va.

6.2.3       Vo rok od 90 dena od dobivaweto na dozvolata Operatorot }e gi uredi site odlagali{ta na cvrst otpad.

6.2.4       Stopanskiot dvor na instalacijata }e se odr`uva ~ist i nema da se dozvoli rasturawe na inerten otpad

6.2.5      Na operatorot mu se zabranuva da vr{i promena na motorno maslo i drugi te~nosti i lubrikanti vo krugot na stopanskiot dvor .

6.2.6      Операторот се задолжува да вржи испитување на почвата на секои три години на штетните и опасните материи кои можат да се содржат во почвата и тие да се во согласност со стандардите со европските земји.

6.2.7       Не смее да има испусти од септичката јама . истата да се празни со цистерна

за отпадни води. Да се склучи договор со овлстена фирма во рок од 90 дена од

добивањето на оваа дозвола.

6.2.8       Операторот се задолжува за хортикултурно уредување околу инсталацијата

| 6.2.1 | Параметри | почва | Дозволени количини | период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SiO2 %,K2O %,Al2O3 %, Cd %, Pb %, S %, Ph, N % | Мостриран примерок почва | Barawe za dobiva-we na B Integrirana ekolo{ka dozvola Br.24-43 dozvola | Април 2023 |

6.3.      Емисии во вода

(различни од емисиите во канализација)

6.3.1    Emisii vo voda od to~ka(i) na emisija navedeni vo Tabela 6.3.1 }e poteknuvaat samo od izvor(ite) navedeni vo taa Tabela.

| Tabela 6.3.1 : To~ki na emisija vo voda |
| --- |
| Oznaka na to~ka na emisija. | Нема | Koli~estvo |
| Barawe za dobivawe na dozvola UP br.24-43 | Perewe na mikserite i betowerata i druga oprema , ispust od talo`nikot . | 350 m3/mesec od водоводната мрежа на град Струмица |
| Barawe za dobivawe na B Integrirana ekolo{ka dozvola Br.24-43 dozvola | Перење на природниот гранулат во сепарацијата испуст од таложникот. ИТ | 350 m3/mesec od водоводната мрежа на град Струмица |

6.3.2            Granicite za emisiite vo voda za parametarot(rite) i to~kata(ite) na emisija postaveni vo Tabela 6.3.2, nema da bidat pre~ekoreni vo soodvetniot vremenski period.

6.3.3          Vremenskite periodi od 6.3.2 soodvestvuvaat na onie od prifateniot plan за подобрување  od poglavjeto 8 od ovaa dozvoла.

6.3.4        Operatorot }e izveduva monitoring na parametrite navedeni vo Tabela   6.3.2, na to~kite na emisija i najmalku na frekfencii navedeni vo taa Tabela.

| Tabela 6.3.2 : Granici na emisija vo voda |  |
| --- | --- |
| Parametar | To~ka na emisija IT1 | To~ka na emisija | Frekvencija na monitoring |
|  | Do (датум) | Од (датум) | Do (датум) | Од (датум) |  |
|  | Vrednost | Vrednost | Vrednost | Vrednost |  |
| Vidliva boja | 01.01.2023 | 01.01.2024 |  |  | Еднаш годишно |
|  | Slabo zamatena | Slabo zamatena |  |  |  |
| Vidlivi otpadni materii | bez | bez |  |  | Еднаш годишно |
| Temperatura | 18.2° c | 20° c |  |  |  |
| pH | 01.01.2023 | 01.01.2024 |  |  | Еднаш годишно |
|  | 8,1 | 6,0 |  |  |  |
| Suspendirani materii mg/l | 01.01.2023 | 01.01.2024 |  |  | Еднаш годишно |
|  | 30 mg/l | 30 |  |  |  |
| HPK mg/l О2 | 01.01.2023 | 01.01.2024 |  |  | Еднаш годишно |
|  | 33,9 mg/l | 10 |  |  |  |
| BPK mg/l О2 | 01.01.2023 | 01.01.2024 |  |  |  |
|  | / | 7.01 |  |  |  |
| Nitrati NO3²¯μg/l | 01.01.2023 | 01.01.2024 |  |  | Еднаш годишно |
|  | 4.5 mg/l | 15.000 |  |  |  |
| Vkupen suv ostatok mg/l | 01.01.2023 | 01.01.2024 |  |  | Еднаш годишно |
|  | 121 mg/l | 1000 |  |  |  |
| Hloridi mg/l | 01.01.2023 | 01.01.2024 |  |  | Еднаш годишно |
|  | 1.3 mg/l | 10 |  |  |  |
| Amonium NH4 μg/l | 01.01.2023 | 01.01.2024 |  |  | Еднаш годишно |
|  | 0.14 mg/l | 10 000 |  |  |  |
| @elezo μg/l | 01.01.2023 | 01.01.2024 |  |  | Еднаш годишно |
|  | 0.50 mg/l | 1000 |  |  |  |
| Sulfati μg/l | 01.01.2023 | 01.01.2024 |  |  | Еднаш годишно |
|  | 45 mg/l | 50 |  |  |  |
| Mangan μg/l | 01.01.2023 | 01.01.2024 |  |  | Еднаш годишно |
|  | 0.050 mg/l | 1000 |  |  |  |

6.3.5       Ne smee da ima emisii vo voda od strana na instalacijata za koja se izdava dozvolata, na bilo koja supstancija propi{ana za voda za koja nema dadeno granici vo Tabela 6.3.2, osven za koncentracii koi ne se pogolemi od onie koi ve}e gi ima vo vodata.

6.3.6       Operatorot }e zema primeroci i }e vr{i monitoring na mestoto na ispustot (таложникот)so frekvencija еднаш годишно.

6.3.7        Не смее да има испусти од септичката јама . Истата да се празни со цистерна  за отпадни води.  Има склучен  договор со овластена фирма ,,Комуналец,,

6.4         Емисии во канализација

6.4.1      Emisiite  vo   kanalizacija   od    to~kata(ite)    na emisija navedeni vo Tabela 6.4.1 }e poteknuvaat samo od izvorot(ite) navedeni vo taa Tabela.

| Tabela 6.4.1 : To~ki na emisija vo kanalizacija |
| --- |
| Oznaka na to~kata na emisija | Izvor | Kanalizacija |
| Простории каде што се создава отпадна вода | Ovaa dozvola UP br.24-43 | Септичка јама |

6.4.2      Granicite na emisiite vo kanalizacija za parametarot(rite) i to~kite na emisija postaveni vo Tabela 6.4.2 nema da bidat pre~ekoreni vo soodvetniot vremeski period.

6.4.3      Vremenskite periodi od 6.4.2 soodvestvuvaat na onie od prifateniot plan za podobruvawe  od poglavjeto 8 od ovaa dozvola.

| Tabela 6.4.2 : Granici na emisija vo kanalizacija |  |
| --- | --- |
| Parametar | To~ka na emisija IT1 | To~ka na emisija | Frekvencija na monitoring |
|  | Do (datum) | Od (datum) | Do (datum) | Od (datum) |  |
|  | Vrednost | Vrednost | Vrednost | Vrednost |  |
| Контрола на септичка јама се до приклучување на канализација |  |  |  |  | Периодично на 3 месеци |

6.4.4         Operatorot }e vr{i monitoring na parametrite navedeni vo tabela 6.4.3a i 6.4.3b, na to~kite na emisija i ne poretko od navedenoto vo taa Tabela.

6.4.5       Nema da ima ispu{tawe na bilo kakvi supstancii koi mo`e da predizvikaat {teta na kanalizacijata ili da imaat vlijanie na nejzinoto odr`uvawe.

| Tabela 6.4.3a Barawa za monitoring za kanalizacija (se do i vklu~uvaj}i______________) |
| --- |
| Parametar | To~ka na emisija | To~ka na emisija |

| Tabela 6.4.3b Monitoring na kanalizacija (od _______________) |
| --- |
| Parametar | To~ka na emisija | To~ka na emisija |
|  |  | - |
|  |  | - |

6.4.6      Ne smee da ima emisii vo kanalizacija od strana na instalacijata za koja se izdava dozvolata, na bilo koja supstancija prepi{ana za voda za koja nema dadeno granici vo Tabela 6.4.2, osven za koncentracii koi ne se pogolemi od onie koi ve}e gi ima vo vodata.

6.4.7        Чистењето и празнењето на септичката јама е дозволено само на овластена фирма.

6.5        Емисии на топлина

6.5.1       Ne postojat izvori na toplina koi vlijaat na `ivotnata sredina .

6.6        Emisii na bu~ava i vibracii

6.6.1        Operatorot vo granicite na instalacijata nema da sozdava бучава, вибрации и нејонизирачко зрачење чие влијание би се одразило штетно на околината.Бучавата од технички поврзаните погони нема да пробива надвор од инсталацијата.

### 6.6.2          Intenzitetot na bu~ava {to se sozdava pri rabota na ma{inite vo ramkite na tehnolo{kiot proces }e se dvi`at vo ramkite na maksimalno dozvolenoto nivo od 70  dB.

Бетонска База

| Tabela 6.6.1 : To~ki na emisija od бучава |
| --- |
| Oznaka na to~kata na emisija | Izvor | Lokacija na to~kata na emisija |
| М1 | Северна страна од инсталацијата | N 41 °25'81" E 22 °41'14" |
| М2 | Североисточна страна од инсталацијата | N 41 °25'81" E 22 °41'19" |
| М3 | Источна страна од инсталацијата | N 41 °25'81" E 22 °41'20" |

| Tabela 6.6.2 Granici na emisii од бучава |
| --- |
| Parametar | To~ka na emisija | To~ka na emisija | Frekvencija na monitoring |
|  | Do (datum) | Od (datum) | Do (datum) | Od (datum) |  |
|  | Vrednost | Vrednost | Vrednost | Vrednost |  |
| Северна страна од инсталацијата Североисточна страна од инсталацијата | 31.12.2022 | 31.01.2023 |  |  | Годишно |
|  | 57,4 | 70 |  |  |  |
| Источна страна од инсталацијата | 51.8 | 70 |  |  |  |
| Северна страна од инсталацијата | 45.3 | 70 |  |  |  |

Сепарација

| Tabela 6.6.1 : To~ki na emisija od бучава |
| --- |
| Oznaka na to~kata na emisija | Izvor | Lokacija na to~kata na emisija |
| М1 | Влез од инсталацијата | N 41 °25'72" E 22 °41'10" |
| М2 | западна страна од инсталацијата | N 41 °25'79" E 22 °41'12" |
| М3 | Источна страна од инсталацијата | N 41 °25'77" E 22 °41'18" |

| Tabela 6.6.2 Granici na emisii од бучава |
| --- |
| Parametar | To~ka na emisija | To~ka na emisija | Frekvencija na monitoring |
|  | Do (datum) | Od (datum) | Do (datum) | Od (datum) |  |
|  | Vrednost | Vrednost | Vrednost | Vrednost |  |
| Северна страна од инсталацијата Североисточна страна од инсталацијата | 31.12.2022 | 31.01.2023 |  |  | Годишно |
|  | 59,7 | 70 |  |  |  |
| Источна страна од инсталацијата | 53,5 | 70 |  |  |  |
| Северна страна од инсталацијата | 61,3 | 70 |  |  |  |

### 6.6.3         Се задолжува операторот да врши редовно одржување и

### подмачкување на  системот.

### 6.6.4         Емисија на вибрации и нејонизирачко зрачење не се

### забелезани со влијание на здравјето на работниците и на

### животната средина

7.      Пренос до пречистителна станица за отпадни води

### 7.7.1      Operatorot se zadol`uva da sklu~i dogovor so JPKD,, Komunalec,, za испu{tawe sanitarni otpadni vodi vo gradskata kanalizacija , по воведување на канализациона мрежа .

8.        Програма за подобрување

8.1.1      Operatorot }e gi sprovede dogovorenite merki navedeni vo Tabela 8.1.1, zaklu~no so datumot naveden vo taa tabela i }e isprati pismeno izvestuvawe do Nadle`niot organ za datumot koga bilo kompletirana sekoja merka, vo rok od 14 dena od zavr{uvaweto na sekoja od tie merki.

| Tabela 8.1.1 : Програма за подобрување |
| --- |
| Oznaka | Merka | Datum na zavr{uvawe |
| 8.1 | Редовно одржување и сервисирање на товарни возила и целокупна опрема | Периодично (двапати годишно- секоја година) |
| 8.2 | Редовно попрскување со вода на патиштата за движење на возилата и на деловите каде се складира најситната фракција | Периодично Мај-Септември(секоја година) |
| 8.3 | Засадување на дополнително Зеленило (20-30 дрвца) | Периодично |
| 8.4 | Обука на вработените за важноста за мерките кои се применуваат за заштитата на животната средина | Периодично |
| 8.5 | Редовно чистење на таложници и забрането испуштање на отпадни води од таложниците | Периодично Мај-Септември(секоја година) |
| 8.6 | Инсталирање на автоматски систем за отпрашување | 2024 година – до јуни |
| 8.7 | Separirawe na otpad vo posebni sadovi ( hartija , metal . plastika , PET ambala`a ) i navremeno predavawe na ovlasteni sobira~i Ovaa dozvola UP br.24-43 | Периодично |
| 8.8 | Periodi~na promena na filter vre}ite vo sistemot za optra{uvawe на силосите Ovaa dozvola UP br.24-43 |  |
| 8.9 | Да се зголеми капацитетот на таложникот односно изгради уште еден таложник Ovaa dozvola UP br.24-43 | 06.2023 година |
| 9 | Бетонска подлога со вдлабнатина за испирање на гумите на камионите на влез и излез | 06.2023 година |

или :

8.1.2        Operatorot }e go sproveduva planот за подобрување  koj e sostaven del na          baraweto onaka kako {to e pismeno dogovoreno so nadle`niot organ.

# 9.         Dogovor za promeni vo pi{ana forma

### 9.1.1       Koga svojstvoto “ili kako {to e drugo dogovoreno napismeno” se koristi vo uslov od dozvolata, operatorot }e bara takov dogovor na sledniot na~in:

а           Operatorot }e í dade na Nadle`niot organ pismeno izvestuvawe za detalite na predlo`enata promena, ozna~uvaj}i go relevantniot(te) del(ovi) od ovaa dozvola: i

б     Vakvoto izvestuvawe }e vklu~uva procenka na mo`nite vlijanija na predlo`enata promena (vklu~uvaj}i sozdavawe otpad) kako rizik za `ivotnata sredina od strana na instalacijata za koja se izdava dozvolata.

9.1.2       Sekoja promena predlo`ena spored uslovot 9.1.1 i dogovorena pismeno so Nadle`niot organ, mo`e da se implementira samo otkako operatorot mu dade na Nadle`niot organ prethodno pismeno izvestuvawe za datata na implementacija na promenata. Po~nuvaj}i od toj datum, operatorot }e ja upravuva instalacijata soglasno taa promena i za sekoj relevanten dokument {to se odnesuva na toa, dozvolata }e mora da se dopolnuva.

Dodatok      1

Pismena potvrda za uslovot 5.1.1 (izvestuvawa), soglasno uslovot 5.1.2

Ovoj Dodatok gi prika`uva informaciite {to operatorot treba da gi dostavi do Nadle`niot organ za da go zadovoli uslovot 5.1.2 od ovaa dozvola.

Mernite edinici koristeni vo podatocite prika`ani vo delot A i B treba da bidat soodvetni na uslovite na emisijata. Onamu kade {to e mo`no, da se napravi sporedba na realnata emisija i dozvolenite granici na emisija.

#### Ako nekoja informacija se smeta za delovno doverliva, treba da bide oddelena od onie {to ne se doverlivi, podnesena na oddelen list zaedno so barawe za komercijalna doverlivost vo soglasnot so Zakonot za `ivotna sredina.

Potvrdata treba da sodr`i

Dел     А

- Име на операторот

- Број на дозвола

- Локација на инсталацијата

- Датум на доставување на податоци

- Време, датум и локација на емисијата

- Карактеристики и детали на емитираната(ите) супстанција(и), треба да вклучува

- Најдобра проценка на количината или интензитетот на емисија и времето кога се случила емисијата

- Медиум на животната средина на кој што се однесува емисијата

- Превземени или планирани мерки за стопирање на емисијата.

Дел     Б

- Други попрецизни податоци за предметот известен во Делот А

- Превземени или планирани мерки за спречување за повторно појавување на истиот проблем

- Превземени или планирани мерки за исправување, лимитирање или спречување на загадувањето или птетата на животната средина што може да се случи како резултат на емисијата.

- Датуми на сите известувања од Делот А за време на претходните 24 месеци.

Име                                                           Пошта......

Потпис                                                      Датум

- Изјава дека потпишаниот е овластен да потпишува во име на операторот.

Dodatok   2

Izve{tai za podatocite od monitoringot

Parametrite za koi izve{taite }e bidat napraveni, soglasno uslovite 4.1.2 od ovaa dozvola, se navedeni podolu.

| Tabela D2: Izve{tai za podatocite od monitoringot |
| --- |
| Parametar | To~ka na emisija | Period za davawe izve{tai | Po~etok na periodot |
| Cvrsti ~esti~ki i pra{ina | Periodi~no(minimum edna{ godi{no) Silosi i dozerka Drobilica na kamen Transportni lenti | Edna{ godi{no po izvr{enoto merewe | Март 2023 |
| Suspendirani cvrsti ~esti~ki so frakcija do 10 PM | Periodi~no(minimum edn -a{ godi{no) Silosi , Doзерка и Transportni lenti | Edna{ godi{no po izvr{enoto merewe | Март 2023 |
| Bu~ava | Periodi~no(minimum edna{ godi{no)vo dozerka Transportni lenti | Edna{ godi{no po izvr{enoto merewe | Март 2023 |
| Vidliva boja | Ispust od talo`nikot | ≈ | Март 2023 |
| Видливи отпадни материи | Ispust od talo`nikot | ≈ | Март 2023 |
| pH | Ispust od talo`nikot | ≈ | Март 2023 |
| Rastvoren kislorod Mg/l O2 | Ispust od talo`nikot | ≈ | Март 2023 |
| HPK КmnO4, mg/l O2 | Ispust od talo`nikot | ≈ | Март 2023 |
| BPK mg/l O2 | Ispust od talo`nikot | ≈ | Март 2023 |
| Vkupen suv ostatok na filtrirana voda mg/l | Ispust od talo`nikot | ≈ | Март 2023 |
| Suspendirani materii mg/l | Ispust od talo`nikot | ≈ | Март 2023 |
| Alkalitet CaCO3 mg/l | Ispust od talo`nikot | ≈ | Март 2023 |
| Nitrati NO3²‾ μg/l | Ispust od talo`nikot | ≈ | Март 2023 |
| Amonijak NH⁴⁺ μg/l | Ispust od talo`nikot | ≈ | Март 2023 |
| Fosfati PО4 ³‾ mg/l | Ispust od talo`nikot | ≈ | Март 2023 |
| Hloridi mg/l | Ispust od talo`nikot | ≈ | Март 2023 |
| Amonium NH4 μg/l | Ispust od talo`nikot | ≈ | Март 2023 |
| @elezo μg/l | Ispust od talo`nikot | ≈ | Март 2023 |
| Sulfati μg/l | Ispust od talo`nikot | ≈ | Март 2023 |
| Mangan μg/l | Ispust od talo`nikot | ≈ | Март 2023 |
| Емисија во почва SiIO2 %, K2O% AL2 O3 %, Cd %, Pb %, P %, S, Ph %, N%, | Дворна површина | Еднаш на три години по извршено мерење | Март 2023 |

# Text boxes

14.02.2023