6 ЕМИСИИ ВО АТМОСФЕРАТА

СОДРЖИНА

6.1   Емисии во атмосферата во „Бони Интерградба„ Струмица	2

6.2   Услови на теренот на инсталацијата	5

6.3   Оценка на емисиите во атмосферата	6

6.1 Емисии во атмосферата

Загадување во атмосферата кое се јавува во постројката „Бони Интерградба„
Струмица е дифузна имисија на прашина која се јавува при процес на
добивање на бетон, и при процес на сепарација на агрегатот за да се добијат
бараните фракции. Најлесно забележливо загадување на воздухот, со кое
често се соочуваме во урбаните средини, е црниот чад. Всушност, тој е
составен од честички, кои се најчести контаминенти на воздухот и тие заедно
со сулфурните оксиди ги создале првите проблеми со загадувањето на
воздухот (Лондон, 1952 год.). димензиите на честичките (цврсти или течни),
кои се диспергирани во воздухот, се движат од 2 10-4 mm (димензии на
молекули) до 500 mm. Честичките со пречник помал од 10 mm се наречени
фини честички или аеросол и долго се задржуваат во воздухот, додека
поголемите се познати како груби или таложни честички и можат да се
таложат. Дел од честичките можат да се апсорбираат во капките од врнежите
и на тој начин се отстрануваат од атмосферата. Процесот на дотур на
прашкаста суровина се врши со камион цистерна, со затворен систем, со
полжест транспортер, и притоа може да дојде до мала емисија на ситни
честички во атмосферата. Ова загадување е многу мало, и можно е да се јави
само доколку затворениот систем на дозирање е неисправен т.е. доколку
поради дефект останал отворен.

Постројка за производство на бетон „Бони Интерградба„ Струмица

Енергенс кој се користи на постројката Бетонска База „Бони Интерградба„
Струмица е исклучиво електрична енергија. Снабдувањето со електрична
енергија се обезбедува од градот Струмица преку Трафостаница на ЕВН . Во
своето работење не користи јаглен, нафта, мазут, LPG, Гас, Биомаса, така да
од Бетонска База „Бони Интерградба„ Струмица нема емисија на штетни и
загадувачки материи од точкасти извори на загадување.

Основен процес во постројката Бетонска База „Бони Интерградба„ Струмица е
производство на бетон. Процесот се врши со мешање на дробен агрегат на одредени фракции, цемент , додатоци и вода. Процесот на дозирање на дробен агрегат се врши во корпа која се движи по шини и потоа се истура во мешалка. Процесот на дотур на прашкаста суровина во силос се врши со камион цистерна, со затворен систем. Од силос со цемент во вага се дозира со полжест транспортер, и притоа не може да дојде до емисија на ситни честички во атмосферата. Загадување кое е можно да се јави е многу мало и
само доколку затворениот систем на дозирање е неисправен т.е. доколку поради дефект останал отворен.

Очекувани полутанти во атмосферата кои се емитираат како резултат на применетите технолошки постапки во Постројката за производство на бетон се:

- Цврсти честички од самиот дробен агрегат (прашина)

- Цврсти честички кои може да се јавуват само при неисправност на систем за транспорт на прашкаста суровина цемент.

Превземени се мерки да не дојде до загадување во атмосферата при користење на прашкастата суровина-цемент. Не се очекува загадување во атмосферата од прашкаста суровина.

Планирана постројка за Сепарација „Бони Интерградба„ Струмица

Основен процес во постројката Сепарација „Бони Интерградба„ Струмица е производство на сепариран агрегат по фракции. Процесот се врши со дробење на крупен агрегат на одредени фракции. Процесот на дробење на агрегатот се врши на Дробилка 1 и Дробилка 2, транспортирање со лентести транспортери до систем на сита и разделување преку сита на одредени фракции. При механичката обработка можно е да доаѓа до минимални емисии на ситни честички во атмосферата. Загадување кое е можно да се јави е многу мало бидејќи се користи вода во дел на обработувањето на агрегатот.

Очекувани полутанти во атмосферата кои се емитираат како резултат на применетите технолошки постапки во постројката за сепарација се:

- Цврсти честички од самиот дробен агрегат (прашина)

Превземени се мерки да не дојде до загадување во атмосферата при работење на сепарација.

Системи за намалување и третман на загадувањето во постројка за производство на бетон „Бони Интерградба„ Струмица:

Превземени се сите потребни мерки да не дојде до загадување во атмосферата при користење на прашкаста суровина - цемент. Транспортот на прашкаста суровина цемент се врши во затворен систем, со полжести транспортери така да нема емисија на прашина во атмосферата. Мерењата кои се извршени во постројката „Бони Интерградба„ Струмица се дадени во Табела бр. 2.

Системи за намалување и третман на загадувањето во постројка за
сепарација на „Бони Интерградба„ Струмица:

Превземени се сите потребни мерки да не дојде до загадување во атмосферата при работа на сепарацијата. Дробењето и сепарирањето на фракциите на камењата се врши во присуство на вода, а има и постојано ситно прскање со вода на дробиличниот дел на сепарацијата. Мерењата кои се извршени во постројката „Бони Интерградба„ Струмица се дадени во Табела бр. 2.

6.2 Услови на теренот на инсталацијата

Со прогласување на Законот за животната средина (Сл. Весник на РМ бр. 53/2005) се утврдуваат правата и должностите на правните и физичките лица во обезбедување на животната средина и природата заради остварувањ на правата на граѓаните за здрава животна средина.

Во Законот за животнта средина се предвидува надзор над објектите техничко - технолошки решенија за намалување или спречување на загадувањето.

Работните организации и другите правни лица чии објекти, уреди и постројки го загадуваат воздухот вршат мерења на количествата на испуштени материи и водат евиденција за извршените мерења на начин и рокови предвидени со Правилникот за начинот и роковите за мерење, контрола и евиденција на мерењата на испуштените штетни материи во воздухот од објекти, постројки и уреди што можат да Го загадат воздухот над максимално дозволените концентрации (Сл. Весник на СР
Македонија, бр. 138/09) и Правилникот за максимално дозволените концентрации и количества и за други штетни материи што може да сеиспуштат во воздухот од одделни извори на загадување (Сл. Весник на СРМ, бр. 3/90).

6.3 Оценка на емисиите во атмосферата

Интерпретацијата на добиените податоци од извршените испитувања и оценка на влијанието се потпира на „ Правилникот за максимално дозволени концетрации и количества кои смеат да се испуштаат во воздухот од одделни извори на загадување (Службен Лист на СРМ 3/1990) во кој се препишани максимално дозволените концетрации (МДК) и максимално дозволените количини (МДК) на штетни материи во цврста , течна и гасовита состојба што смеат да се испуштаат во воздухот од индустриски, комунални и други извори на загадување.

Табела бр. 1 Само за котли со моќност повеќе од 250 кЊ, малите котли се исклучени

| Капацитет на котелот Производство на пареа Термален влез: | Kg/час/ MW |
| --- | --- |
| Гориво на котелот Тип: јаглен/ нафта/ LGP/ гас/ биомаса и тн. Максимален капацитет на согорување Содржина на сулфур | Kg/ час/ % |
| Nox | Mg/ Hm3 при (00C, 3%O2 (Течност или гас).6% О2 (Цврсто гориво) |
| Максимална волуменна емисија | m3/ час |
| Температура | 0C (min) | 0C (max) |
| Периоди на работа | Час/ ден | Денови/ годишно |

Нема котел на инсталацијата на ,,Бони Интерградба,, Струмица

Табела бр. 2.1 (март 2009)

| Извор на емисија |  | Детали за емисијата |  | Намалување на загадување |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Референца/бр. на оџак * .1 | Висина на оцак (m) | Супстанца материјал | Масен проток (mg/Nm3) | Проток на воздух (Nm3/час) | Тип нафилтер/ циклон/скрубер |
| 1. Сепарација (Прва транспортна лента). Дифузна емисија на прашина од работа на постројката |  | Суспендирани честички во амбиентен воздух | Овде нема масен проток | Респирабилна прашина mах=0,89mg/m3 ѕг=0,77 mg/m3 | / |
| 2. Сепарација (Втора транспортна леита дробилка) Дифузна емисија на прашина од работна на постројката |  | Суспендирани честички во амбиентен воздух | Овде нема масен проток | Респирабилна прашина mах=0,97mg/m3 ѕг=0,79 mg/m3 | / |
| 3. Бетонска база Дифузна имисија на прашина од работа на постројката |  | Сусцендирани честички во амбиентен воздух | Овде нема масен проток | Респирабилна прашина mах=0,95mg/m3 ѕг=0,76 mg/m3 | / |
| 4. Влез на инсталација (стопански двор) Дифузна емисија на прашина од работа напостројката |  | Суспендирани честички во амбиентен воздух | Овде нема масен ироток | Респирабилна прашина mах=0,1mg/m3 ѕг=0,11 mg/m3 | / |
| 5. Во близина на соседен објект (јужно) Дифузна емисија на прашина од работа напостројката |  | Суспендирани честички во амбиентен воздух | Овде нема масен проток | Респирабилна прашина mах=0,22mg/m3 ѕг=0,17 mg/m3 | / |

Табелабр. 2.2 (јуни 2009)

| Извор на емисија | Детали за емисијата | Намалување на загадувањето |
| --- | --- | --- |
| Референца/бр. на оџак | • Висина на оџак(т) | Супстанца /материјал | Масен проток (mg/Nm3) | Проток на воздух (Nm /час) | Тип нафилтер/ циклон/ скрубер |
| 1. Сепарација (Прва. транспортна лента) Дифузна имисија на прашина од работа • на постројката | / | Суспендирани честички во амбиентен воздух | Овде нема масен проток | Респирабилна прашина mах=0,098mg/m3 sr=0,097mg/m3 | / |
| 2. Сенарација (Втора транспортна лента, дробилка 2) Дифузна имисија на прашина од работа на постројката | / | Суспендирани честички во амбиентен воздух | Овде нема масен проток | Респирабилна прашина mах =0,098mg/m3 sr =0,097mg/m3 | / |
| 3. Бетонска база Дифузна имисија на прашина од работа на постројката | / | Суспендирани честички во амбиентен воздух | Овде нема масен проток | Респирабилна прашина mах =0,123mg/m3 sr =0,123mg/m3 | / |
| 4. Влез на инсталација (стопански двор) Дифузна имисија на прашина од работа на постројката | / | Суспендирани честички во амбиентен воздух | Овде нема масен проток | Респирабилна прашина mах =0,124mg/m3 sr =0,123mg/m3 | / |
| 5. Во близина на соседен објект (јужно) Дифузна имисија на прашина од работа на постројката | / | Суспендирани честички во амбиентен воздух | Овде нема масен проток | Респирабилна прашина mах =0,098mg/m3 sr =0,097mg/m3 | / |

Испитувањето на концентрацијата на респирабилна прашина во воздухот на работните простории извршено е со земање на репрезентативни извадоци на повеќе карактеристични места во работните простории и во животна средина, односно во непосредна близина на работникот, (1,5 м од површината на која се наоѓа работникот) .

Анализа на респирабилната прашина е вршена со дигитален апарат Mikrodust рго Аегоѕоl Monitoring System Windust pro. Штетното влијание на прашината е одредено во согласност Ј11Ѕ. 7.. ВО 001/71 во зависност од видот на прашината.

Табела бр.4 (март 2009) Резултати од мерењата на респирабилна прашина

| Реден број | Мерно место | Респирабилна прашина mg/ m3 | мдк mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | min | mах | средна вредност |  |
| 1 | Во близина на првата транспортна лента, дробилка бр.1 | 0.15 | 0.89 | 0.77 | 4 |
| 2 | Во близина на втората транспортна лента, дробилка бр.2 и систем од сита за сепарација. | 0.18 | 0.97 | 0.79 | 4 |
| 3 | Кај бетонерката | 0.13 | 0.95 | 0.76 | 4 |
| 4 • | Навлезот од стопанскиот двор. | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 4 |
| 5 | Во близина на соседниот објект, јужно. | 0.10 | 0.22 | 0.17 | 4 |

Табела бр.5 ( јуни 2009) Резултати од мерењата на респирабилна прашина

|  |  | Респирабилна прашина | МДК |
| --- | --- | --- | --- |
| Реден | Мерно место | mg/ m3 | mg/ m3 |
| број |  | max | средна вредност |  |
| 1 | До мешалка на Бетонска база | 0,123 | 0,123 | 4 |
| 2 | Дробилка 2 и систем на сита на Сепарација | 0,098 | 0,097 | 4 |
| 3 | Дробилка 1 на Сепарација | 0,098 | 0,097 | 4 |
| 4 | Во непосредна близина на соседен двор на објект | 0,098 | 0,097 | 4 |
| 5 | На влез на Инсталацијата „Бони Интерградба„ Струмица | 0,124 | 0,123 | 4 |

Инструмент користен при мерења на респирабилна прашина   е прецизен инструмент за мерење на респирабилна прашина е тип:

-   Mikrodust рго Аегоѕоl Monitoring System Windust pro, за мерење на количество на респирабилна прашина изразена во mg/ m3 :

Врз основа на добиените резултати од извршените мерења на респирабилна прашина во работните простории и во животна средина на Бетонска база „Бони Интерградба„ Струмица, може да се заклучи дека добиените вредности се во граници на максимално дозволените концентрации, согласно ЈUЅ Z.. ВО 001/71.

# Text boxes

ПОГЛАВЈЕ 6