7 ЕМИСИИ ВО ПОВРШИНСКИ ВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЈА

СОДРЖИНА

7. 1 Вовед	2

7.2 Услови на теренот на инсталацијата ,,Бони Интерградба„ Струмица	3

7.3 Извори на индустриско загадување на водите	4

7.4 Снабдување со вода	6

7.5 Отпадни води	7

7.6 Третман на отпадните води	9

7.7 Заклучок	10

7.8 Планирани мерки	11

Прилог 7

Шема со емисии во површински води

7. 1 Вовед

Проектиран годишен капацитет на Бетонска база „Бони Интерградба„ Струмица за производство на бетон е 10 m3/h, додека реален капацитет на бетонска база е 8 m3/h.

Во 2008година Бетонската база „Бони Интерградба„ Струмица произведе 2.120 м 3 бетон.

Бетонска база „Бони Интерградба„ Струмица е лоцирана на самиот влез во инсталацијата "Бони Интерградба" ДОО Струмица.Во однос на околните објекти Бетонска база „Бони Интерградба„  Струмица, го има следново опкружување:

- Југозападно се граничи со Крива Река;

- На север се граничи со градежно земјиште за стопанска зона;

- На источна страна со транзитен пат;

Инсталацијата е оградена од сите страни со жичана, дел бетонска ограда и бетонски столпчиња со што е спречен пристапот на неовластени лица на просторот на инсталацијата.

Покрај производство на бетон, на инсталацијата ќе има и сепарација каде се произведува сепариран агрегат. Основна дејност на сепарација „Бони Интерградба„ Струмица е производство на сепариран речен агрегат по барани фракции. Речен агрегат - чакал се зема од позајмиште од река, и се носи со камиони на сепарација. На сепарација се врши поделба, фракционирање на потребните величини на фракции. За таа цел се користат дробилки и систем на сита кои треба да овозможат поделба и добивање на следните четири фракции: 0-4 мм, 4-8 мм, 8-16 мм и 16-32 мм.

Од позајмиште неопходно е да се донесат околу 300 м3/месечно, природен чакал (шљунак) крупен кој потоа во процесот на сепарирање, ќе ги даде потребните фракции за понатамошните процеси во рамки на „Бони Интерградба„ Струмица. Од производниот процес на инсталацијата „Бони Интерградба„ Струмица се генерира одредено количество на отпадна вода, ќе биде со таложници, и потоа ќе се испушта во отворениот канал за одвод на атмосферски води во Крива Река.

7.2 Услови на терен на инсталацијата Бетонска база има склучено договор со Струмичко поле

Инсталацијата „Бони Интерградба„ Струмица се наоѓа во градот Струмица. Локацијата на инсталацијата „Бони Интерградба„ Струмица е во атарот на Струмичко поле .

7. 3 Извори на индустриско загадување на водите

Најосновни параметри на водата на кои треба да им се посвети внимание се:

- температура;

- рН,

- вкупна алкалност;

- растворен кислород;

- БПК 5;

- ХПК;

- вкупно суспендирани честички;

- растворени честички;

- хлориди

Водата игра две важни улоги во индустријата: служи за загревање или ладење и може да биде директнo) употребена во извесни хемиски процеси како реактант, продукт или растворувач. Водата за ладење е најмалку реактивна, затоа е и најмалку загадена. Затоа и по употребата обично не се прочистува, туку директно се испушта во водприемниците. Процесната вода, од друга страна, е многу повеќе загадена, па затоа мора да се прочистува. Индустриските отпадни води не можат секогаш да се прочистуваат со конвенционални уреди за прочистување на градските отпадни води, бидејќи можат да содржат трагови од метални јони и некои други хемиски соединенија кои се биолошки неразградливи и кои делуваат токсично на микроорганизмите при секундарното прочистување. Зависно од типот на индустријата, во индустриските отпадни води може да се најдат низа опасни супстанци кои се растворени, суспендирани или адсорбирани на суспендираните честички. Индустриските отпадни води содржат многу различни супстанци. Затоа е невозможно да се дадат некои општи показатели на квалитетот на индустриските отпадни води, туку за секоја поединечна индустрија мора да се познаваат и да се мерат оние параметри кои претставуваат потенцијални полутанти. Показателите на квалитетот на индустриските води се поделени во две групи: општи показатели и (Таб.бр.1) и показатели на кислороден режим (Таб.бр.2).

Табела бр 1. Содржина на општи показатели од површинска вода

| Показатели | Класа 1 | Класа II | Класа III | Класа IV | Класа V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура |  |  |  |  |  |
| Видливи отпадни материи | Без | Без | Без | Без |  |
| Видлива боја | Без | Без | Сл.заматена | Заматена | - |
| Забележлива миризба | Без | Без | Сл.забел. | Забележ л. | - |
| рН вредност | 6.5-8.5 | 6.5-6.3 | 6.3-6.0 | 6.0-5.3 | <5.3 |
| Вкупен сув остаток (105 °С) тд/1 | 350 | 500 | 1000 | 1500 | > 1500 |
| Растворени материи (тд/1) | 350 | 500 | 1000 | 1500 | > 1500 |
| Суспендирани материи (тд/1) | <10 | 10-30 | 30-60 | 60-100 | > 100 |
| Алкалитет СаСОЗ (тд/1) | >200 | 200-100 | 100-20 | 20-10 | <10 |

Табела бр. 2 Содржина на показатели на кислороден режим од површинска вода

| Показатели | Класа 1 | Класа II | Класа III | Класа IV | Класа V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Растворен кислород (mg/1 02) | >8.00 | 7.99-6.00 | 5.99-4.00 | 3.99-2.00 | <3.00 |
| БПК 5 (mg/1 02 ) | <2.00 | 2.01-4.00 | 4.01-7.01 | 7.01-15.0 | >15.0 |
| ХПК (mg/1 02 ) | <2.50 | 2.51-5.00 | 5.01-10.0 | 10.0-20.0 | >20.0 |

7.4 Снабдување со вода

Во инсталацијата „Бони Интерградба „ Струмица се користи вода од:

- градски водовод на град Струмица

- од сопствена бушотина,

Водата од градски водовод се користи во производниот процес, за чистење на инсталацијата и за санитари потреби.

Водоснабдување со санитарна вода се врши од градскиот водовод на град Струмица за потребите на инсталацијата „Бони Интерградба„ Струмица. Потреба од вода се јавува за пиење, за потребите на кујната, одржување на хигиена на вработените и одржување на хигиена на санитарните јазли.

При одвивање на технолошки процеси на производство на бетон и сепарација на природен чакал во стопанскиот двор на "Бони Интерградба" ДОО Струмица, технолошка вода која се користи се врши од кружен армирано-бетонски бунар со Д=5м и длабочина од 10 метри. Поради недоволната издашност на истиот, дополнување се врши со цевен бунар ф 6ООмм (бунарска цевка Ф200мм) со длабочина од ~ 15 метри.

По употребата на водата во процесот за миењето на агрегатот, отпадната вода се насочува во таложници каде по таложење на милта (тињата), водата преку одводни канали се води во природен реципиент Крива Река. Според уредбата за категоризацијата на дотеците, езерата, акумулациите и подземните води (Сл. Весник бр. 18/99), припаѓа на категорија од трета класа. Од Крива Река се влива во река Струмица. Просечната потрошувачка на вода во ,,Бони Интерградба,, Струмица изнесува 96m3/месечно.

7.5 Отпадни води

Во инсталацијата „Бони Интерградба„ Струмица се генерираат следните типови на отпадни води:

Отпадна технолошка вода

- од миење на мешалката

Просечна дневна количина на отпадна вода од технолошки процес зависи од интензитетот на приготвување на бетон. Во текот на денот може повеќе пати да се подготвува бетон и доколку има временска разлика подолга од половина час помеѓу подготвувањето на бетонот во мешалката, таа мора да се измие со вода и да се испушти водата. Доколку не се измие мешалката, на зидовите од мешалката се нафаќаат тврди делови од стврднат бетон кои при следните подготвувања на бетонот паѓаат и мешавината на бетонот не е компактна и ја нема цврстината на врзување. На секое миење на мешалката се трошат околу стотина литри вода. Просечна месечна количина на отпадна вода од миење на мешалка е околу 6 м3. Отпадната вода од миење на мешалката се испушта во дворното место.

Мерното место од кое е земен узорак за отпадна вода К-1 прикажан е на шемата од постројката

– од работење на сепарација

При работа на сепарација водата која се користи за процесите на сепарирање, ќе се третира преку два таложника, и потоа преку прелив водата се влева во реципиент Крива Река.

Во понатамошниот текст сите податоци за отпадни води, прашина од сепарација се добиени од сепарацијата на ,,Бони Интерградба,, во Штип.

Табела бр.3.1/ март 2009 Извршена анализа

| Испитуван параметар | Добиена вредност | Метода на испитување |
| --- | --- | --- |
| рН вредност | 6,7 | МКЅ N.Z1.111 |
| Температура | 13,7 °С | МКЅ N.Z1.106 |
| ХПК | 47,78mg/dm3 | МКЅ N.Z1.165 |
| Суспендирани честички | 485 mg/dm3 | МКЅ N.Z1.160 |
| Сулфати | / mg/dm3 | Гравиметриски |

Врз основа на добиените податоци од извршената лабораториска анализа на узорак од отпадна вода од мерно место К-1 , анализата на отпадната вода од постројката за сепарација „Бони Интерградба „ Струмица отстапува за рН, Вкупен сув остаток, Суспендирани материи, ХПК и има одредено влијание врз животната средина.

Табела бр.3.2/јуни 2008 Извршена анализа

| Испитуван параметар | Добиена вредност | Метода на испитување |
| --- | --- | --- |
| рН вредност | 8 | МКЅ N.Z1.111 |
| Температура | 18,7 ° С | МКЅ N.Z1.106 |
| ХПК | 18,679mg/dm3 | МКЅ N.Z1.165 |
| Суспендирани честички | 485 mg/dm3 | МКЅ N.2Z1.160 |
| Сулфати | 30,43 mg/dm3 | Гравиметриски |

Врз основа на добиените податоци од извршената лабораториска анализа на узорак од отпадна вода од мерно место , анализата на отпадната вода од постројката бетонска база „Бони Интерградба „ Струмица отстапува за рН, Вкупен сув остаток, Суспендирани материи, ХПК и има одредено влијание врз животната средина.

Отпадна санитарна вода

Во рамки на инсталацијата „Бони Интерградба„ Струмица има тоалети во управните простории. Отпадната вода која се создава при работата на кујната, одржување на хигиена на вработените и одржување на хигиена на санитарните јазли се собира во септичка јама (поцинкуван резервоар - колектор). Преливот од септичката јама преку пластична цевка се испушта во река.

Емисии во канализација од процесното работење на постројката „Бони Интерградба„ Струмица нема.

7.6 Третман на отпадните води

7. 6.1   Третман на отпадни води согласно НДТ

Третман на отпадна вода

За НДТ се смета да водите од бетонските бази се третираат со таложници , најчесто два таложника. Првиот таложник е помал додека после него има поголем таложник. Таложниците се чистат во зависност од интензитетот на работење на Бетонските бази, но не помалку од двапати месечно.

7. 6.2   Третман на отпадни води во „Бони Интерградба„ Струмица

Отпадната вода од миење на мешалката ќе се третира преку таложник, а потоа со прелив оди во реципиент Крива Река.

Отпадната вода од сепарација ќе оди во два таложника, а од нив со прелив водата ќе оди во реципент Крива Река.

7.7 Заклучок

Согласно презентираните податоци, може да се заклучи дека инсталацијата нема влијание врз подземните води.

7.8 Планирани мерки

Во насока на заштита на животната средина, највисокото раководство во соработка со тимот за заштита на животна средина како стратешка цел си го поставува разрешувањето на прашањето на третманот на отпадните води и во таа насока се планира да се превземат следните мерки:

Изградба на систем за третман на отпадни води.

Табела бр. 4

| Параметар | Пред третирање | После третирање |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Идентитет |
| Име на | Макс. | Макс | kg/ден | kg/год | Максимален | Максимален | Вкупно | Вкупно | на |
| Супстан | просек | дневен |  |  | просек на | дневен | kg/ден | kg/год | реципиентот |
| Цата | на час | просек |  |  | час (mg/1) | просек |  |  | (6N; 6Е) |
|  | (mg/1) | (mg/1) |  |  |  | (mg/1) |  |  |  |
| Отпадната вода од Бетонската база се генерира при миење на мешалката. Тоа не е проточна вода која се влева во |
| некој површински реципинт. Но сепак е технолошка вода која треба да биде истретирана во таложници пред да се |
| испушти во почва или површински реципиент. |  |  |  |  |  |

Табела бр 5   Мерно место

| Параметар | РРезултати (пш/1) |  |  |  | Нормален аналитички опсег | Метода/техника на анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | 6,7 |  |  |  | Бидејки | МКЅ N Z1.111 |
| Темггература | 13,7 ° С |  |  |  | реципиентот е почва, | МКЅN Z1.106 |
| Електрична проводливост µЅ | / |  |  |  | немаме максимално |  |
| Амониумски азот NH4-N | / |  |  |  | дозволени граници кога реципиентот е |  |
| Хемиска потрошувачка на кислород ' | 47,78 mg/l |  |  |  | кога реципиентот е | МКЅМ Z1.165 |
| Биохемиска иотрошувјачка на кислород | / |  |  |  | почва. |  |
| Растворен кислород 02(р_ Р) | / |  |  |  |  |  |
| Калциум Са ; | / |  |  |  |  |  |
| Кадмиум Сd | / |  |  |  |  |  |
| Хром Сг | / |  |  |  |  |  |
| Хлор Сl | / |  |  |  |  |  |
| Бакар Сu | / |  |  |  |  |  |
| Железо Fe | / |  |  |  |  |  |
| Олово Рb | / |  |  |  |  |  |
| Магнезиум Мg | / |  |  |  |  |  |
| Манган Мп | / |  |  |  |  |  |
| Жива Нg | / |  |  |  |  |  |

Табела бр 7  Мерно место

| Параметар |  |  | Резултати (mg/1) |  |  | Нормален аналитички | Метода/техника на анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Датум | Датум | Датум | Датум | опсег |  |
|  |  | 05.07.2008 |  |  |  |  |  |
| рн |  | 8 |  |  |  |  | МКЅ Z1.111 |
| Температура |  | 18,7 ° С |  |  |  |  | МКЅ N Z.106 |
| Електрична |  |  |  |  |  |  |  |
| проводливост | µS | / |  |  |  |  |  |
| Амониумски азот | NH4-N | / |  |  |  |  |  |
| Хемиска потрошувачка на кислород |  | 18,679 mg/1 |  |  |  |  | МКЅ N Z1.165 |
| Биохемиска потрошувачка на кислород | / |  |  |  |  |  |
| Растворен кислород | 02(p-p) | / |  |  |  |  |  |
| Калциум | Са | / |  |  |  |  |  |
| Кадмиум | Сd | / |  |  |  |  |  |
| Хром | Сг | / |  |  |  |  |  |
| Хлор | Сl | / |  |  |  |  |  |
| Бакар | Сu | / |  |  |  |  |  |
| Железо | Fe | / |  |  |  |  |  |
| Олово | Рb | / |  |  |  |  |  |
| Магнезиум | Мg | / |  |  |  |  |  |
| Манган | Мп | / |  |  |  |  |  |
| Жива | Hg | / |  |  |  |  |  |

Napomena: navedenite hemiski elementi na se sodr`at vo otpadnata voda koja poteknuva od proizvodstvo na beton i separacija na pesok

Табела 8  Мерно место

| Параметар | РРезултати (пш/1) |  |  |  | Нормален аналитички опсег | Метода/техника на анализа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Датум | Датум | Датум | Датум |  |  |
|  | 05.07.2008 |  |  |  |  |  |
| Никел Ni | / |  |  |  |  |  |
| Калиум К | / |  |  |  |  |  |
| Натриум Na | / |  |  |  |  |  |
| Сулфат ЅО4 | 30,43 mg |  |  |  |  | Гравиметриски |
| Цинк Zn | / |  |  |  |  |  |
| Вкупна базичност (како СаСОз) | / |  |  |  |  |  |
| Вкупен органски јаглерод ТОС | / |  |  |  |  |  |
| Вкупно оксидиран азот ТОN | / |  |  |  |  |  |
| Нитрити NO2 | / |  |  |  |  |  |
| Нитрати NO3 | / |  |  |  |  |  |
| Фекални колиформни бактерии во раствор (/100 ml) | / |  |  |  |  |  |
| Вкупно бактерии во раствор (/100 ml) | / |  |  |  |  |  |
| Фосфати РО4 | / |  |  |  |  |  |

# Text boxes

ПОГЛАВЈЕ 7