8 ЕМИСИИ ВО ПОЧВА

СОДРЖИНА

8.1 Вовед.................................................................................................................................................2

8.2 Законска регулатива.........................................................................................................................2

8.3Методолшки приод во снимањето, анализата и оценката на присуствона штетни                     материи во почвата кои се емитираат од технолошкиот процес.......................................................2

8.4 Резултати од мерењата......................................................................................................................2

8.5 Оценка на влијанието на емисиите врз почвата............................................................................ 3

8.6 Заклучок ............................................................................................................................................3

Прилог 8

Шема со места од кои што е мострирана почва

8. 1 Вовед

„Бони Интерградба„ Струмица во апликацијата за добивање  на дозвола  за ИСКЗ до Министерството за животна средина и просторно планирање поднесува информација за емисиите во почвата.

Информациите во овој додаток се презентирани во согласност со Барањето за добивање на еколошка дозвола.

8.2 Законска регулатива

За навреме да се спречи загадувањето на почвата треба да се донесат соодветни прописи и стандарди, според кои би се оценила нејзината исправност во однос на загадувањето.

Со нашите законски прописи се предвидени МДК за штетните и за опасните материи кои можат да се содржат во почвата и тие се во согласност со стандардите на европските земји.

Во табелата 1 се наведени некои од овие податоци:

Табела бр.1 МДКза опасни и штетни материи во почвата

| Загадувач | Cd | Pb | Hg | Аѕ | Сг | Ni | F | Сu | Zn | В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МДК, mg/kg почва | 2 | 100 | 2 | 28 | 100 | 50 | 300 | 100 | 300 | 50 |

8.3 Методолшки приод во снимањето, анализата и оценката на присуство на штетни материи во почвата кои се емитираат од технолошкиот процес

Анализата на хемиските елементи Аѕ, Сd, Сг, Сu, Ni, Рb и Zn во мострите почва беше изведена по методата М54  IЅО  11885,  додека пак хемискиот елемент Hg беше испитуван по метода дадена од производителот на опремата (Varian) користена за анализа.

За анализа на сите хемиски елементи освен Нg, примероците почва беа растворани во микробранова печка според Аррlikation Note 023 со НNОз, НС1 и НCI, додека за анализа на хемискиот елемент Нg примероците почва беа растворени со царска вода со употреба на метода дадена од производителот на опремата Varian специјално за растворање на примероци почва во кои се бара определување на Нg.

8.4 Резултати од мерењата

| Ознака | Ѕ1О2 % | А120з % | Р % | СаО % | N % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 57,60 | 4,50 | 0,29 | 6,30 | 0,029 |

Мерно место 1: Земена е мостра за анализа на почва од Бетонска база „Бони Интерградба„ Струмица, од западната страна на инсталацијата.

8.5 Оценка на влијанието на емисиите врз почвата

За да се утврди степенот на загаденост на почвата , неопходно е да се :

определи природата на секој загадувач;

-   да се процени степенот и распространетоста на загадувањето;

-   да се испланира мониторинг;

8.6 Заклучок

Од презентираните податоци од извршената анализа може да се заклучи дека природата на активностите кои што се изведуваат во инсталацијата е таква да не предизвикува значително влијание врз почвата а со тоа и врз подземните води.

Од добиените резултатите за мострирана почва од „Бoни Интерградба „ Струмица се забележува дека во почвата има содржина на остатоци од бетон. Овде има мешавина од разни фракции на бетон и прашина која е присутна низ инсталација.

# Text boxes

ПОГЛАВЈЕ 8